# 基于三阶矩方法的纳米颗粒凝并与湍流扩散的数值模拟

### 论文摘要

纳米颗粒气溶胶的运动规律和伴随发生的物理化学变化具有重要的研究价值。关于颗粒系统的一般动力学方程描述了颗粒之间及颗粒与流体介质之间的各种作用,如浓缩,成核,凝并,表面反应等。通过联合求解一般动力学方程和流体运动方程,可以掌握颗粒的各种物理化学性质及其在流体中的分布变化。三阶矩方法是一种求解一般动力学方程的近似方法。通过假定颗粒浓度关于颗粒尺寸满足对数正态分布,将原方程简化为关于矩变量的3个方程。求解这3个方程,可以得到颗粒的浓度、平均体积和体积标准差,从而近似地刻画颗粒的空间分布情况。本文通过在原有的三阶矩方程中加入湍流扩散项,并通过给定湍流施密特数的方法得到湍流扩散系数,使该方程可以应用在湍流的统计平均模型中进行求解。随后,对含有纳米颗粒的受限平面射流的发展过程进行了数值模拟。计算中采用了重整化群κ-ε模型来模拟湍流运动,通过“用户自定义标量”将矩方程导入计算软件中同步求解。计算结果定性地反映了湍流扩散和颗粒凝并对颗粒分布的影响,并为进一步研究湍流中的标量输运提供了一套研究框架。

### 论文目录

- 致谢

- 中文摘要

- 英文摘要

- 目次

- 1 绪论

- 2 基本理论

- 2.1 描述连续分布颗粒浓度的一般动力学方程

- 2.2 近似求解一般动力学方程的三阶矩方法

- 2.3 湍流中的标量输运

- 3 数学方程

- 3.1 统计平均的流体运动方程

- 3.2 统计平均的一般动力学方程

- 3.3 统计平均的三阶矩方程

- 4 数值模拟方法

- 4.1 流场的求解

- 4.2 三阶矩方程的求解

- 5 计算结果

- 5.1 算例一

- 5.2 算例二

- 6 总结与讨论

- 参考文献

- 附录 本文使用的UDF程序代码（标准C语言）

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].Pd负载二氧化锰的制备及其催化性能的研究[J]. 化工技术与开发 2016(04)

- [2].纳米载体的理化性质对细胞学效应及抗肿瘤效果的影响[J]. 癌症进展 2014(03)

- [3].纳米珍珠层人工骨修复兔桡骨缺损的实验研究[J]. 广东医学 2009(10)

- [4].碳纳米管的合成与制备[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [5].Fe_2O_3在钛合金干滑动磨损及摩擦层形成中的作用[J]. 稀有金属材料与工程 2019(01)

- [6].高等级发动机润滑油润滑特性分析[J]. 润滑与密封 2018(04)

- [7].纳米复合结构热电材料研究进展[J]. 金属功能材料 2008(01)

- [8].纳米材料对斑马鱼的氧化损伤及应激效应研究[J]. 环境科学 2010(05)

- [9].磁性液体合成装置的研制及其应用[J]. 微纳电子技术 2011(02)

- [10].多孔丝素颗粒的可控制备及药物负载研究[J]. 浙江理工大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [11].不同粒径TiO_2颗粒对海洋微藻的毒性效应[J]. 海洋学报 2015(10)

- [12].壳聚糖微球制备方法及其在医药应用的研究进展[J]. 长春大学学报 2015(10)

- [13].CuO NPs长期暴露对SBR废水处理效果的影响[J]. 环境科学与技术 2014(10)

- [14].载荷对n-SiC/Ni镀层腐蚀磨损协同作用的影响[J]. 表面技术 2012(02)

- [15].湿化学法合成纳米ZrB_2粉末[J]. 无机化学学报 2011(09)

- [16].纳米颗粒预富集方法辅助质谱分析在蛋白质组学中的最新进展[J]. 中国科学:化学 2010(05)

- [17].功能化量子点生物毒性效应研究进展[J]. 癌变·畸变·突变 2010(03)

- [18].量子点传感器应用于病原微生物及生物分子检测[J]. 中华医院感染学杂志 2009(14)

- [19].纳米颗粒防止储层颗粒运移室内评价及机理分析[J]. 科学技术与工程 2016(01)

- [20].乙二胺改性工艺制备高分散Mg(OH)_2颗粒[J]. 材料科学与工程学报 2013(01)

- [21].纳米TiO_2颗粒弱界面增强树脂基复合材料宏观力学行为有限元模拟[J]. 复合材料学报 2013(01)

- [22].汤的威力:食品科学新知[J]. 中国食品学报 2011(08)

- [23].不同来源腐殖酸在纳米四氧化三铁上的吸附及对其沉降性的影响[J]. 环境化学 2015(08)

- [24].对载有纳米颗粒的离子交换树脂去除水中的重金属的概述[J]. 科学中国人 2015(12)

- [25].镧掺杂氧化锌纳米颗粒的制备及光学性能研究[J]. 聊城大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [26].纳米颗粒复合材料增强的蔗糖、葡萄糖双功能生物传感器[J]. 甘蔗糖业 2008(03)

- [27].纳米金属氧化物:复合分散法制备及分散性[J]. 无机化学学报 2008(10)

- [28].两步热处理法对WO_3薄膜结构及其气敏性能的影响[J]. 功能材料 2008(10)

- [29].基于乙酰胆碱酯酶构建pH响应生物传感器用于Hg(Ⅱ)检测[J]. 分析试验室 2020(09)

- [30].填充改性聚甲醛复合材料增容体系研究进展[J]. 化学研究 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c8669e06f09922b68f155916.html