# LDPC码的编译码算法研究及其量化分析

### 论文摘要

低密度奇偶校验码（LDPC）相对于Turbo码的优异的译码性能和具有高译码吞吐量的可能使其成为IEEE802.16e标准的几种信道编码之一。IEEE802.16e标准中的LDPC码是通过基于基础矩阵循环移位得到的一种结构性的LDPC码,这种特性使得其编码器和译码器的设计都相对简单,可以有更高的并行度和译码吞吐量。基于对IEEE802.16e标准和传统的Efficient编码算法的深入研究,提出了两种简化Efficient编码算法。在深刻理解消息传递算法的基础上,对概率测度的BP译码算法、对数似然比测度的BP译码算法、校验似然比的BP译码算法和最小和算法及其修正算法进行了推导,并对上述几种算法的性能进行了比较。采用理论分析与计算机仿真相结合的方法,研究了LDPC码的量化译码及其三种不同的硬件实现结构:全并行结构、串行结构和部分并行结构。仿真结果表明:当选取偏移量α=0.3,修正最小和算法在瀑布区的误比特性能和Log-BP算法基本相同,而在平层区则有效的降低了Log-BP算法的错误平层约一个量级,而其复杂度却远小于Log-BP算法的译码复杂度;串行译码算法的收敛速度约是并行译码算法的两倍,但其译码速率比较慢,为了解决这个矛盾而提出了部分并行的译码思想,使得硬件实现成为可能;对应三种不同的调度结构,给出其相应的量化译码方案,这些方案能大大降低译码复杂度,同时量化译码性能非常接近连续译码;综合考虑,部分并行的修正最小和算法是今后研究的主要方向。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 信道编码概述

- 1.2 信道模型和信道容量

- 1.2.1 几种常见的信道模型

- 1.2.2 信道容量

- 1.3 LDPC 码的研究背景及研究现状

- 1.4 论文的研究内容

- 第2章 LDPC 码的编码方法

- 2.1 LDPC 码简介

- 2.1.1 LDPC 码的定义

- 2.1.2 LDPC 码的度分布

- 2.1.3 LDPC 码的图模型

- 2.2 QC-LDPC 码

- 2.2.1 QC-LDPC 码的定义

- 2.2.2 IEEE802.16e 标准中QC-LDPC 码

- 2.3 编码算法

- 2.3.1 一般线性分组码的编码算法

- 2.3.2 Efficient编码方法

- 2.3.3 简化Efficient 编码方法I

- 2.3.4 简化Efficient 编码方法II

- 2.4 本章小结

- 第3章 二进制LDPC 码译码算法分析

- 3.1 LDPC 码译码算法概述

- 3.2 二进制LDPC 码的译码算法

- 3.2.1 基于概率测度的BP 译码算法

- 3.2.2 基于对数似然比测度的BP 译码算法

- 3.2.3 基于对数似然比测度的另一种BP 译码算法

- 3.2.4 基于校验似然比（PLR）测度的译码算法

- 3.2.5 最小和及其修正

- 3.3 几种译码算法的性能比较

- 3.4 影响LDPC 码性能的重要因素

- 3.4.1 度分布序列对的影响

- 3.4.2 环的影响

- 3.5 本章小结

- 第4章 量化

- 4.1 量化译码的研究背景

- 4.2 LDPC 码译码的调度方法

- 4.2.1 全并行译码调度方案

- 4.2.2 全串行译码调度方案

- 4.2.3 串并结合译码调度方案

- 4.2.4 几种调度方案的性能比较

- 4.3 LDPC 码的量化译码

- 4.3.1 接收信号的量化

- 4.3.2 译码算法的量化

- 4.4 本章小结

- 第5章 多元LDPC 码的译码算法分析

- 5.1 有限域的基本概念

- 5.2 多元LDPC 码的译码算法

- 5.2.1 FFT 算法

- 5.2.2 Non-Binary LDPC 码的最小和译码算法

- 5.2.3 几种修正的多元LDPC 码的最小和算法

- 5.3 性能分析

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种低复杂度的串行抵消极化码译码算法[J]. 信息通信 2020(03)

- [2].极化码译码算法研究[J]. 黑龙江科技信息 2017(10)

- [3].极化码译码算法的改进与FPGA实现[J]. 通信技术 2019(11)

- [4].极化码编译码算法的研究其仿真[J]. 电子测量技术 2020(16)

- [5].基于狼群算法的球形译码算法研究[J]. 微电子学与计算机 2017(01)

- [6].逼近最小和译码性能的并行多比特翻转译码算法研究[J]. 信号处理 2016(02)

- [7].长期演进系统中一种低复杂度球形译码算法[J]. 计算机应用 2012(03)

- [8].极化码串行抵消译码算法延迟性的改进[J]. 计算机应用研究 2019(01)

- [9].极化码串行抵消多比特翻转译码算法[J]. 西安电子科技大学学报 2017(02)

- [10].基于遗传算法的概率译码算法[J]. 北京邮电大学学报 2012(05)

- [11].基于免疫算法的球形译码算法研究[J]. 哈尔滨工程大学学报 2009(11)

- [12].磁记录中极化码低复杂迭代SCAN译码算法研究[J]. 中原工学院学报 2018(01)

- [13].简化的极化码译码算法[J]. 电子技术应用 2018(06)

- [14].低密度奇偶校验码译码算法性能分析及仿真[J]. 数字技术与应用 2016(05)

- [15].一种改进的球形译码算法性能分析[J]. 兰州理工大学学报 2013(06)

- [16].一种低复杂度多输入多输出球形译码算法[J]. 上海交通大学学报 2012(11)

- [17].极化码的多比特译码算法研究[J]. 电信科学 2018(11)

- [18].一种低时延极化码列表连续删除译码算法[J]. 计算机工程 2018(03)

- [19].系统极化码的翻转序列校验罗列连续消除译码算法[J]. 信号处理 2017(05)

- [20].极化码低时延列表连续删除译码算法[J]. 通信技术 2016(03)

- [21].极化码序列连续删除译码算法的改进设计[J]. 通信技术 2015(01)

- [22].极化码改进串行抵消比特翻转译码算法[J]. 通信技术 2018(03)

- [23].一种有效的卷积码与物理层网络编码联合译码算法[J]. 通信技术 2017(03)

- [24].基于动态分组的球形译码算法[J]. 电讯技术 2008(11)

- [25].球形译码算法中不均匀半径分配方案及性能分析[J]. 国防科技大学学报 2008(01)

- [26].一种极化码的译码算法研究[J]. 物联网技术 2019(05)

- [27].一种基于整数操作的极化码最小和译码算法[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [28].混合的深度优先及宽度优先球形译码算法[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2012(05)

- [29].一种低复杂度次优自动球形译码算法[J]. 计算机与现代化 2011(09)

- [30].极化码串行抵消译码算法的改进设计[J]. 科学技术与工程 2013(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c88a65a90235524933b725ea.html