# 菜籽油脱臭馏出物中植物甾醇的提取工艺研究

### 论文摘要

植物甾醇被誉为“生命的钥匙”，具有十分重要的生理功能，其应用涉及医药、化妆品、食品、光学产品、饲料、油漆、颜料、树脂、造纸、纺织、杀虫剂及除草剂等。近年来，用发酵法生产甾体激素类产品的研究越来越多，植物甾醇的需求急剧上升。随着对植物甾醇生理功能认识的不断深化，其药用价值越来越受到人们的重视，植物甾醇已成为世人关注热点。植物油脂脱臭馏出物中富含植物甾醇。我国是油料生产、制油和油脂消费大国，油脂工业副产物中蕴藏着极为丰富的植物甾醇资源。目前，提取植物甾醇的方法有很多种，常见的提取方法有溶剂结晶法、络合法、皂化法、蒸馏法、吸附法、超临界CO2萃取法、酶法等。这些方法大多收率低、成本高，有些方法目前只局限在理论研究而不能实现工业化生产。因此，研究开发出经济、有效的生产工艺，已显得迫在眉睫，具有重要的理论意义、应用价值和经济价值。为此，本论文特对菜籽油脱臭馏出物中植物甾醇的提取工艺进行了研究，主要研究结果如下：1、甲酯法单因素和正交实验研究结果显示：（1）甲酯化率分别随甲醇用量、浓H2SO4的量、甲酯化时间和温度的升高而上升。甲醇用量、甲酯化时间和温度对植物甾醇收率均没明显影响，但浓硫酸与原料（W：W）比的增大对植物甾醇收率有下降趋势；（2）甲酯法的适宜工艺参数为甲醇：原料（W：W）为0．5：1，浓硫酸：原料（W：W）为0．05：1左右，甲酯化时间控制在3．5±0．5 h比较合适，甲酯化温度为60～65℃。酯化率达98％，甾醇收率为74％以上。2、皂化法单因素和正交实验研究结果显示：（1）皂化率分别随甲醇用量、NaOH的量、皂化时间和温度的升高而呈上升趋势。植物甾醇的收率随甲醇用量的增加而上升。碱量过多会降低甾醇收率。皂化时间和温度对甾醇收率的影响均先上升后下降；（2）酸解时，浓硫酸的量和酸解时间对甾醇收率没有明显影响；（3）皂化反应的适宜工艺参数为甲醇：原料（W：W）为0．5：1，片碱与原料（W：W）的比为0．025：1，皂化时间为4．0±0．5 h，皂化温度应选定在60～65℃为宜。酸解反应的适宜工艺参数为浓硫酸：原料（W：W）为0．075：1，酸解时间为1．5±0．2 h。皂化率达98％，甾醇收率为78％以上。3、对植物甾醇粗品和精品结晶的工艺参数研究结果显示：（1）粗品结晶的适宜工艺参数为：结晶温度为O±1℃，结晶时间为6±0．5h，搅拌速度以料液能搅拌开为准，搅拌时间为6±0．5 h。（2）精品结晶的适宜工艺参数为：湿粗品：石油醚（W：V）为1：2～3，加热回流时间为2±0．5 h，结晶温度为0±1℃，结晶及搅拌时间为6±0．5 h，搅拌速度以料液能搅拌开为准。4、菜籽油脱臭流出物中提取植物甾醇，同时能后续生产脂肪酸甲酯和VE的工艺为：先甲酯化，再皂化，然后冷却结晶，用石油醚加热回流洗涤湿粗品，烘干，得精品。5、根据本研究确定的工艺按年产250吨含量65％的植物甾醇粗品来算，年利润为380．73万元，利润率为19．25％，估计7个月能收回固定资产成本（200万），具有可观的经济效益。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 植物甾醇的应用现状

- 1.1.1 植物甾醇的分类和理化性质

- 1.1.2 植物甾醇的应用

- 1.1.2.1 甾体药物合成

- 1.1.2.2 医学上的应用

- 1.1.2.3 化妆品工业方面的应用

- 1.1.2.4 饲料工业中的应用

- 1.1.2.5 食品工业中的应用

- 1.1.2.6 安全性

- 1.2 植物甾醇的提取方法研究现状

- 1.2.1 溶剂结晶法

- 1.2.2 络合法

- 1.2.3 皂化法

- 1.2.4 蒸馏法

- 1.2.5 酶法

- 2萃取法'>1.2.6 超临界CO2萃取法

- 1.2.7 色谱法

- 1.2.8 其他方法

- 1.2.9 各提取方法的优缺点

- 1.3 植物甾醇的开发现状与发展趋势

- 1.3.1 来源

- 1.3.2 开发现状与发展趋势

- 1.4 本课题研究的背景、目的及意义

- 1.5 本课题研究内容

- 1.5.1 甲酯化实验研究

- 1.5.2 皂化酸解实验研究

- 1.5.3 植物甾醇提取工艺的确定

- 1.5.4 技术经济性分析

- 1.6 本课题创新点

- 第二章 甲酯法对菜籽油脱臭馏出物中植物甾醇提取的研究

- 2.1 前言

- 2.2 机理的探讨

- 2.3 实验研究

- 2.3.1 材料与方法

- 2.3.1.1 主要材料与试剂

- 2.3.1.2 主要仪器与设备

- 2.3.1.3 实验方法

- 2.3.1.4 植物甾醇含量的测定——高效液相法

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 菜籽油脱臭馏出物理化指标测定结果

- 2.4.2 甲酯法的实验结果

- 2.4.2.1 单因素实验结果

- 2.4.2.2 正交实验结果

- 2.5 小结

- 第三章 皂化法对菜籽油脱臭馏出物中植物甾醇提取的研究

- 3.1 前言

- 3.2 机理的探讨

- 3.3 实验研究

- 3.3.1 主要材料与试剂

- 3.3.2 主要仪器与设备

- 3.3.3 实验方法

- 3.3.4 植物甾醇含量的测定——高效液相法

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 单因素实验结果

- 3.4.2 正交实验结果

- 3.5 小结

- 第四章 植物甾醇的提取与精制的研究

- 4.1 前言

- 4.2 实验研究

- 4.2.1 材料与仪器

- 4.2.2 实验方法

- 4.2.3 植物甾醇含量的测定——高效液相法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 结晶温度对含量和收率的影响

- 4.3.2 结晶时间对含量和收率的影响

- 4.3.3 搅拌速度和搅拌时间对结晶的影响

- 4.3.4 精制溶剂种类和溶剂量对含量和收率的影响

- 4.3.5 精制过程搅拌速度和搅拌时间对含量和收率的影响

- 4.3.6 植物甾醇的高效液相分析图谱

- 4.4 小结

- 第五章 植物甾醇提取工艺的确定和经济分析

- 5.1 植物甾醇提取工艺的确定

- 5.2 提取工艺技术经济性分析

- 5.2.1 主要设备

- 5.2.2 成本分析

- 5.2.3 效益分析

- 5.2.4 经济性分析

- 5.3 小结

- 后续研究展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].油脂脱臭馏出物中多环芳烃含量及检测方法研究[J]. 中国油脂 2019(05)

- [2].脱臭馏出物中酶法合成脂肪酸甲酯及提取植物甾醇的研究[J]. 安徽农业科学 2013(21)

- [3].强酸性离子交换树脂催化大豆油脱臭馏出物连续酯化反应[J]. 中国油脂 2012(12)

- [4].固体酸催化大豆油脱臭馏出物甲酯化工艺研究[J]. 中国油脂 2015(03)

- [5].玉米油脱臭馏出物酶法甲酯化的研究[J]. 粮油食品科技 2014(01)

- [6].大豆油脱臭馏出物中角鲨烯提取工艺研究[J]. 中国油脂 2014(09)

- [7].棕榈油脱臭馏出物中生育酚及生育三烯酚的测定[J]. 中国食品添加剂 2014(04)

- [8].大豆油脱臭馏出物甲酯化工艺研究[J]. 化工时刊 2013(08)

- [9].大豆油脂脱臭馏出物乙酯化工艺[J]. 食品科学 2012(24)

- [10].分子蒸馏从大豆脱臭馏出物中提取维生素E的研究[J]. 粮油加工 2009(01)

- [11].油脂脱臭馏出物综合利用[J]. 粮油加工 2009(10)

- [12].大豆油脱臭馏出物中角鲨烯的富集研究[J]. 化学工业与工程 2012(04)

- [13].棕榈油脱臭馏出物的甲酯化工艺研究[J]. 中国油脂 2015(09)

- [14].玉米油脱臭馏出物固体酸催化的甲酯化反应条件优化[J]. 包装与食品机械 2012(06)

- [15].包合法提取玉米胚芽油脱臭馏出物中α-生育酚[J]. 内蒙古科技与经济 2014(20)

- [16].脱臭馏出物乙酯化影响因素及动力学研究[J]. 化学工程 2018(09)

- [17].分子蒸馏技术提取茶油脱臭馏出物中维生素E[J]. 食品工业 2020(09)

- [18].皂化酸解法提取菜籽油脱臭馏出物中植物甾醇的工艺研究[J]. 浙江化工 2008(09)

- [19].山茶籽油脱臭馏出物中维生素E的萃取分离研究[J]. 粮食与油脂 2018(04)

- [20].低温协同超高压脲包法分离大豆油脱臭馏出物中饱和脂肪酸工艺研究[J]. 安徽农业科学 2014(03)

- [21].分子蒸馏法浓缩α-生育酚的工艺研究[J]. 中国粮油学报 2013(05)

- [22].利用菜籽油脱臭馏出物制备生物柴油新工艺[J]. 化学工程 2009(03)

- [23].新疆棉籽油脱臭馏出物酶法甲酯化工艺研究[J]. 中国酿造 2015(02)

- [24].RP-HPLC测定新疆棉籽油脱臭馏出物中α-生育酚[J]. 粮油加工 2009(01)

- [25].大豆油脱臭馏出物的酶法甲酯化[J]. 农产品加工(学刊) 2010(08)

- [26].大豆油脱臭馏出物酶法甲酯化工艺研究[J]. 中国油脂 2020(07)

- [27].菜籽油脱臭馏出物和皂脚的衍生气相色谱-质谱分析[J]. 粮油加工 2008(06)

- [28].棕榈油脱臭馏出物中生育酚及生育三烯酚的富集[J]. 中国油脂 2019(09)

- [29].植物甾醇结晶条件的研究[J]. 农产品加工 2015(14)

- [30].生育酚提取和纯化方法研究进展[J]. 山东化工 2015(16)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c893a6647b5df8449c1791ea.html