# 窟野河流域植被覆盖变化及其对径流影响

### 论文摘要

流域地表植被覆盖变化,既能反映流域生态环境的变化趋势,同时也对流域降水、径流等有一定响应及影响。窟野河是黄河中游的重要支流,地处暴雨频发区,多大洪水发生,流域内最主要土地利用类型为草地。本文借助反映植被覆盖的NDVI数据,结合流域内降水径流数据,探讨窟野河流域植被覆盖变化与降水、径流之间的关系。选取基于NOAA-NDVI数据集的NDVI数据和黄河水文数据,对窟野河流域1982-1989年间的植被覆盖、降水量、径流量变化和三者之间的关系,进行了多时间尺度的研究分析,以期揭示植被覆盖对降水的响应及其对径流的影响,进而为研究黄河流域降水-植被-径流响应机制提供一定的参考和依据。得出的主要研究成果和进展如下：1)在研究期内连续96个月的月最大NDVI,变化起伏明显,并在每年的8月或9月达到年最大值,而月降水和径流的最大值出现在每年的7月或8月。月最大NDVI和月径流均对月降水有着极显著的响应,且NDVI对降水的响应具有滞后性。月降水对月径流有着显著的线性影响,是径流的主要影响因素,而植被覆盖对径流有着减缓作用,二者之间的作用关系较为复杂。2)在研究期间,降水与径流虽然变化剧烈,但是没有统计明显的线性变化趋势,年际变化呈现三年左右的周期性波动变化。最大NDVI年际变化有增加趋势,植被覆盖状况整体有所改善。当NDVI大于0.22时,植被覆盖对降水的响应明显,植被覆盖与径流之间没有明显相关性；当NDVI小于等于0.22时,降水、径流都与植被覆盖负相关且相关性不显著。年径流与降水的线性关系显著,径流随降水增大而增大；年径流虽然随年最大NDVI增大而减少,但与其线性关系并不显著。3)研究区多年月平均数据反映年内变化状况。降水、径流与植被覆盖度都在8月到达最大值。三者的变化趋势相似,之间存在明显相关,径流和植被覆盖对降水的敏感性很好,同时径流与植被覆盖之间也呈显著正相关。降水对径流的线性关系极显著,而NDVI对径流的线性关系则不显著。月均径流随月均降水和NDVI的增大而增大,反之减小。4)雨季降水、径流变化基本与年际变化状况一致,波动变化周期约为三年。雨季植被覆盖也呈上升趋势。雨季降水对径流仍然是关键影响因素。当NDVI大于0.22时,雨季降水对雨季植被覆盖的正影响显著,雨季径流与雨季植被覆盖正相关,相关性不显著；NDVI小于等于0.22时,雨季降水、径流与其植被覆盖负相关,相关性不好。在雨季降水较多且较集中的情况下,径流对降水的线性响应显著,NDVI与径流的线性关系则不显著,且对径流有着负影响。研究区非雨季降水变化复杂,径流则表现出一定周期变化,周期约为4年,而非雨季植被覆盖则无明显线性变化趋势。统计分析表明,当NDVI大于0.22时,非雨季降水对雨季植被覆盖也有强烈影响；非雨季降水与径流间也没有明显相关性；非雨季降水和非雨季植被覆盖负相关,且相关性较差；非雨季径流与植被覆盖正相关,相关性也不好。在非雨季降水相对较少的情况下,降水与径流的线性关系不显著,相反NDVI却对径流有着显著的线性影响,径流量随NDVI增大而增大。5)春季降水规律不明显,夏秋冬三季降水变化都呈大约三至四年的波动周期,其中夏季降水>秋季降水>春季降水>冬季降水。春季、秋季径流有减小趋势,夏季径流变化波动周期约3年,而冬季径流则有增加趋势,其中夏季径流>春季径流>秋季径流>冬季径流。春季和秋季NDVI未有明显线性变化,冬季NDVI略有减小,夏季NDVI则有增大趋势,其中夏季NDVI>秋季NDVI>冬季NDVI>春季NDVI。春季和冬季的降水径流之间相关性很差,秋季降水与径流正相关性也不显著,夏季降水则对径流有显著正影响,即只有夏季中,降水才对径流变化的起主导作用。四季平均NDVI与其对应降水都呈正相关,但相关性不好。春季平均NDVI与春径流、冬季平均NDVI与冬径流都有显著负相关关系；而夏季平均NDVI与夏径流正相关、秋季平均NDVI与秋径流负相关,相关性均不好。即在春季和冬季,植被覆盖与径流间存在此消彼长的负相关关系,夏秋季节的两者相互影响不明显。总而言之,在春季和冬季,由于降水量相对较少,降水量与径流量的线性关系不显著,而NDVI与径流量的线性关系显著,径流随NDVI增大而增大；夏季降水较多且集中,降水量与径流量线性相关显著,径流与植被的之间关系则较复杂,植被覆盖对径流存在影响,但这种影响的线性并不显著；秋季中径流与降水、NDVI的线性关系均不显著。6)次降水过程对径流变化有极大影响,两者呈显著正相关。植被覆盖对降水的响应很敏感。径流量随降水量增加而增加,二者线性关系显著。而植被覆盖增加时,径流量有所减少,二者关系较为复杂。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 引言

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 文献综述

- 1.2.1 植被覆盖与NDVI

- 1.2.2 国内外对NDVI与降水径流关系的研究进展

- 1.2.3 在窟野河流域研究的意义

- 2 研究内容及方法

- 2.1 研究目标与研究内容

- 2.1.1 研究目标

- 2.1.2 研究内容

- 2.2 研究方法与技术路线

- 2.2.1 研究方法

- 2.2.2 技术路线

- 3 研究区概况

- 3.1 地理位置

- 3.2 气象水文

- 3.3 地质地貌

- 3.4 植被覆盖现状

- 3.5 水土流失状况

- 3.6 社会经济状况

- 4 研究材料数据的收集及处理

- 4.1 DEM数据收集以及流域边界的提取

- 4.2 NDVI数据收集及处理

- 4.2.1 NOAA/NDVI数据的选取依据

- 4.2.2 NOAA/AVHRR数据特征

- 4.2.3 长时间序列中国植被指数（AVHRR PathFinder NDVI）数据集

- 4.2.4 NDVI数据处理

- 4.3 LANDSAT TM数据收集及处理

- 4.4 降水、径流数据的收集及处理

- 4.4.1 降水数据的空间插值

- 4.4.2 插值精度的检验及方法的选取

- 5 降水量、径流量多时间尺度变化及其相关性分析

- 5.1 年内变化

- 5.2 年际变化

- 5.3 季节变化

- 5.4 多场连续降水对径流影响

- 6 植被覆盖多时间尺度变化分析及响应分析

- 6.1 NDVI年内变化的相关分析及多元回归分析

- 6.1.1 连续96个月NDVI变化及其与降水、径流变化关系分析

- 6.1.2 年内均值变化分析

- 6.2 最大NDVI年际变化特征及相关分析

- 6.2.1 年最大NDVI的趋势线分析

- 6.3 NDVI的季节变化及相关分析

- 6.3.1 雨季与非雨季NDVI的分析

- 6.3.2 四季NDVI的分析

- 6.4 多场连续降水后NDVI的变化及相关分析

- 7 结论与讨论

- 7.1 主要结论

- 7.2 讨论及展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于高分一号遥感影像的植被覆盖遥感监测——以厦门市为例[J]. 国土资源遥感 2019(04)

- [2].气候变化与人类活动对植被覆盖的影响[J]. 西安科技大学学报 2020(01)

- [3].北京市2005～2015年植被覆盖变化对蒸散发量的影响[J]. 水电能源科学 2020(02)

- [4].海南岛植被覆盖变化驱动因子及相对作用评价[J]. 国土资源遥感 2020(01)

- [5].基于NDVI数据的宝鸡市和西安市植被覆盖情况对比分析[J]. 农业科学研究 2020(01)

- [6].恩施市植被覆盖时空特征及动态变化分析[J]. 湖北农业科学 2020(07)

- [7].济南泉域重点渗漏带植被覆盖空间异质性[J]. 东北林业大学学报 2020(09)

- [8].2010—2018年辽宁西部地区植被覆盖变化及其对气候的响应[J]. 测绘与空间地理信息 2020(07)

- [9].济南市植被覆盖时空变化特征研究[J]. 绿色科技 2020(14)

- [10].基于多期遥感数据的华蓥山中段植被覆盖变化研究[J]. 河北省科学院学报 2020(03)

- [11].基于植被覆盖变化的塔里木河干流保护对策研究[J]. 黑龙江水利科技 2020(09)

- [12].中国植被覆盖变化研究遥感数据源及研究区域时空热度分析[J]. 地球科学进展 2020(09)

- [13].贵州省黔南州植被覆盖时空变化分析[J]. 地理空间信息 2018(12)

- [14].基于Google Earth Engine分析黄土高原植被覆盖变化及原因[J]. 中国环境科学 2019(11)

- [15].基于Google Earth Engine的京津冀2001～2015年植被覆盖变化与城镇扩张研究[J]. 遥感技术与应用 2018(04)

- [16].闽赣自然植被覆盖格局及其驱动机制分析[J]. 长江科学院院报 2016(12)

- [17].基于NDVI的陕北黄土高原丘陵沟壑区植被覆盖变化及其驱动力分析——以志丹县为例[J]. 林业经济 2016(12)

- [18].基于MODIS数据的宁波市植被覆盖时空变化研究[J]. 浙江水利科技 2017(01)

- [19].1975–2014年福建省植被覆盖变化及其驱动因素[J]. 植物生态学报 2017(02)

- [20].2001—2014年间黄土高原植被覆盖状态时空演变分析[J]. 国土资源遥感 2017(01)

- [21].西北干旱区植被覆盖时空动态特征[J]. 林业资源管理 2017(01)

- [22].基于MODIS数据乌江流域植被覆盖变化与气候变化关系研究[J]. 林业资源管理 2017(01)

- [23].黄土高原典型干旱区退耕还林后植被覆盖变化研究[J]. 生态科学 2017(01)

- [24].2000年以来朝鲜植被覆盖变化及其与气候因子的相关性研究[J]. 干旱区地理 2017(04)

- [25].兰州南北两山植被覆盖变化动态监测[J]. 兰州理工大学学报 2017(03)

- [26].德清县植被覆盖时空变化遥感监测[J]. 浙江水利科技 2017(05)

- [27].山西省植被覆盖变化及其影响因素研究[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [28].植被覆盖下膨胀土长期强度特性分析[J]. 常州工学院学报 2015(05)

- [29].石家庄1995～2015年植被覆盖变化监测及预测[J]. 遥感信息 2016(04)

- [30].2001年～2013年准格尔旗植被覆盖变化特征[J]. 内蒙古科技与经济 2015(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c8be9e87bce6921e948c92df.html