# 基于多目标规划算法的智能电梯群控系统的研究

### 论文摘要

随着高层智能化建筑的不断出现,作为垂直交通运输工具的电梯显得越来越重要,人们对电梯系统的性能要求也越来越高。单靠电梯数量的增加不仅不能满足要求,还会带来诸如环境污染、能源损耗、运行效率低下等问题。本文以提高电梯群的运行效率和服务质量为出发点,进行了基于多目标规划调度算法的电梯群控系统的设计,主要研究内容如下:1.电梯的客流交通模式决定了电梯群控系统的调度策略。本文首先对电梯交通模式的类别、特点进行分析,运用模糊逻辑对客流交通模式进行实时识别,为多目标规划算法的实现奠定基础。2.在分析和研究了电梯群控系统特点、常用群控调度原则和多目标规划问题的基础上,提出用多目标规划算法对电梯群控系统进行数学建模,综合考虑乘客的平均候梯时间、平均乘梯时间、轿厢的拥挤度和系统的能耗四个主要因素,建立多目标评价函数,实现了不同交通模式下的多目标规划算法的设计。3.针对RS485总线的优缺点,提出用以太网和CAN总线共同构建电梯群控网络,完成了电梯群控系统的硬件设计;并采用模块化程序设计思想,运用C语言编程,完成电梯群控系统软件的设计与调试。4.采用Visual Basic语言编制电梯群控系统的仿真软件,建立仿真环境,同时嵌入最小等待时间算法和多目标规划算法,进行仿真比较分析。最后,搭建实验平台,进行群控系统的调度实验。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的研究背景

- 1.2 电梯群控的发展历史

- 1.3 电梯群控的研究现状

- 1.4 电梯群控的研究意义

- 1.5 本文主要研究内容和章节安排

- 第二章 电梯群控系统的相关研究

- 2.1 电梯群控系统的结构

- 2.2 电梯群控系统的特性

- 2.2.1 不确定性

- 2.2.2 非线性

- 2.2.3 扰动性

- 2.2.4 不完备性

- 2.2.5 多目标性

- 2.3 乘客对群控系统的要求

- 2.3.1 生理上的要求

- 2.3.2 心理上的要求

- 2.4 群控系统常用的调度原理

- 2.4.1 最短距离调度原则

- 2.4.2 分区调度原则

- 2.4.3 最小等待时间调度原则

- 第三章 电梯交通模式的识别

- 3.1 大楼的交通模式

- 3.2 运用模糊逻辑识别交通模式

- 3.2.1 模糊理论

- 3.2.2 模糊推理

- 3.2.3 输入量—客流信息的获取

- 3.2.4 交通模式的模糊识别

- 第四章 多目标规划智能调度算法

- 4.1 多目标规划算法概述

- 4.1.1 多目标规划数学模型

- 4.1.2 多目标规划的解集

- 4.1.3 多目标规划问题的一般解法

- 4.2 电梯群控系统多目标规划建模

- 4.2.1 综合评价指标的建立

- 4.2.2 模型假设

- 4.2.3 模型建立

- 4.3 多目标规划算法的实现

- 4.3.1 群控调度规则

- 4.3.2 几种主要交通模式下多目标规划算法的实现

- 第五章 电梯群控系统的实现

- 5.1 电梯群控系统的性能要求

- 5.1.1 电梯群控系统的整体性能要求

- 5.1.2 电梯群控系统的硬件设计要求

- 5.1.3 电梯群控系统的软件设计要求

- 5.2 数据通讯方式的选择

- 5.2.1 以太网通讯

- 5.2.2 CAN总线通讯

- 5.3 电梯群控系统的硬件设计

- 5.3.1 电梯主控制器

- 5.3.2 电梯群控器

- 5.3.3 通讯转换器

- 5.3.4 厅外召唤器

- 5.4 电梯群控系统的软件设计

- 5.4.1 dsPIC30F6012A软件开发环境及其实现语言

- 5.4.2 ATmega16软件开发环境及其实现语言

- 5.4.3 软件的总体结构设计

- 第六章 系统仿真与实验分析

- 6.1 仿真界面的设计

- 6.2 动态仿真系统的参数设置

- 6.3 群控调度算法仿真结果比较分析

- 6.4 电梯群控系统调度实验

- 6.4.1 实验参数设定

- 6.4.2 单次运行测试

- 6.4.3 多次运行情况比较

- 第七章 结论与展望

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

- 附图

### 相关论文文献

- [1].多电梯群控系统的优化[J]. 机电信息 2019(36)

- [2].电梯群控系统派梯算法研究[J]. 科技创新与应用 2020(09)

- [3].电梯群控系统的节能调度优化仿真[J]. 计算机仿真 2017(02)

- [4].电梯群控系统的模式识别与优化介绍[J]. 黑龙江科技信息 2017(14)

- [5].浅谈基于物联网的智能电梯群控系统[J]. 计算机与网络 2015(12)

- [6].一种路径最优控制的电梯群控系统的研制[J]. 机电信息 2013(33)

- [7].电梯群控系统节能优化调度控制策略分析[J]. 自动化应用 2020(01)

- [8].论电梯群控系统中的智能控制[J]. 科技致富向导 2011(33)

- [9].电梯群控系统的分析与研究[J]. 中国科技信息 2011(05)

- [10].浅谈电梯群控系统的特征[J]. 黑龙江科技信息 2010(13)

- [11].新型电梯群控系统多目标优化调度策略[J]. 自动化与仪表 2010(09)

- [12].基于SOPC的电梯群控系统的设计[J]. 智能建筑与城市信息 2009(05)

- [13].电梯群控系统节能优化调度控制[J]. 计算机仿真 2018(10)

- [14].一种最优路径控制方式的智能电梯群控系统的设计[J]. 信息记录材料 2017(09)

- [15].分布式电梯群控系统多目标调度算法[J]. 控制理论与应用 2010(05)

- [16].模糊神经网络技术在电梯群控系统中的应用研究[J]. 信息系统工程 2010(06)

- [17].关于智能电梯群控系统设计的研究[J]. 科技创新与应用 2014(27)

- [18].多目标电梯群控系统的研究[J]. 自动化与仪器仪表 2010(03)

- [19].智能电梯群控系统通讯功能的实现[J]. 机电工程技术 2008(03)

- [20].多模型电梯群控的自寻优策略[J]. 中国设备工程 2017(10)

- [21].基于S7-1200 PLC的多目标电梯群控系统算法分析[J]. 机电工程技术 2019(08)

- [22].人工智能方法在电梯群控系统中的应用[J]. 机电技术 2015(02)

- [23].基于模糊控制的电梯群控系统设计[J]. 科技创新与应用 2015(13)

- [24].电梯群控系统的上位机软件设计[J]. 数字技术与应用 2011(12)

- [25].基于S7-1200 PLC的电梯群控系统的设计与仿真[J]. 工业控制计算机 2019(03)

- [26].基于组态软件监控的智能电梯群控系统设计[J]. 微处理机 2013(04)

- [27].基于模糊控制技术的电梯群控系统设计[J]. 浙江工业大学学报 2009(01)

- [28].基于滚动优化算法的电梯群控设计[J]. 电气传动 2008(07)

- [29].基于DNA-GA的电梯群控系统研究[J]. 微计算机信息 2009(28)

- [30].基于呼叫识别与屏蔽的电梯群控策略[J]. 电气传动 2012(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c8d1b6c88851f98bbf1c9c8e.html