# 网格工作流的Xml描述转化为Petri网的研究与实现

### 论文摘要

随着网格研究的深入和网格基础设施的发展,在网格上开发了越来越多的功能强大、需要大量资源的科学计算和协同应用,很多网格应用也越来越复杂,具有时间、空间和资源等多种约束。网格工作流能够方便的构建、执行、管理和监控网格应用,使得网格应用能够自动实施并且效率较高。由于网格的动态性、分布性、异构性和自治性导致传统工作流的一些方法和技术不能有效的处理网格环境中工作流的过程描述问题,本论文根据网格资源和网格应用的特点,对网格工作流过程描述进行了研究,主要内容如下:1)为了更清晰的描述网格工作流各组件之间的关系,本论文提出了网格工作流系统模型,且针对网格工作流的过程模型提出了分层思想,将网格工作流的过程模型分为描述语言层和流程逻辑层。对于描述语言层,本论文提出基于XML的网格工作流模型,对于流程逻辑层,本论文提出基于CPN的网格工作流模型。2)由于XML是半形式化的,难以对用XML建立的网格工作流模型进行语义分析和正确性验证,从而限制了它的有效性。Petri网作为一种图形化建模工具,用Petri网建立的网格工作流模型具有成熟的数学分析方法。所以设计实现了基于XML到基于CPN的网格工作流模型转换工具,并证明了其转换的等价性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 图表目录

- 第一章 网格工作流技术概况

- 1.1 课题目的和意义

- 1.2 网格

- 1.2.1 网格概念

- 1.2.2 网格特点

- 1.3 工作流

- 1.3.1 工作流定义

- 1.3.2 工作流参考模型

- 1.3.3 工作流管理系统

- 1.4 网格工作流

- 1.4.1 网格工作流的定义及其相关概念

- 1.4.2 网格工作流与传统工作流的区别

- 1.4.3 网格工作流研究中存在的问题及本文的工作

- 1.4.4 网格工作流系统模型

- 1.5 网格工作流模型

- 1.5.1 网格工作流过程模型

- 1.5.2 网格工作流过程建模的分层思想

- 1.6 本章小结

- 第二章 基于XML的网格工作流模型

- 2.1 XML语言及其文档格式

- 2.1.1 XML概述

- 2.1.2 XML的特点

- 2.1.3 XML的文档格式

- 2.1.4 XML在网格工作流过程定义的应用

- 2.2 基于XML的网格工作流过程模型

- 2.2.1 过程定义概念及用途

- 2.2.2 GFPDL概述

- 2.2.3 网格工作流过程元模型及其实体

- 2.2.4 基于XML网格工作流模型定义

- 2.3 本章小结

- 第三章 基于CPN的网格工作流模型

- 3.1 工作流网（WF-NET）

- 3.1.1 基本Petri网

- 3.1.2 WF-Net的定义

- 3.2 着色工作流网（COLORED WF-NET）

- 3.2.1 着色Petri网

- 3.2.2 着色工作流网的定义

- 3.2.3 着色工作流网的基本组件

- 3.2.4 着色工作流网的触发机制

- 3.3 基于CPN的网格工作流过程模型

- 3.3.1 基于CPN的网格工作流元模型

- 3.3.2 基于CPN的网格工作流模型定义

- 3.4 本章小结

- 第四章 基于XML到基于CPN网格工作流模型的转换机制

- 4.1 XML到CPN转换的可行性分析

- 4.2 XML到CPN转换的总体思路

- 4.3 XML到CPN的转换规则

- 4.3.1 将GFPDL中的活动转化为CPN中的变迁

- 4.3.2.将GFFDL描述的活动之间的关系转化为CPN网变迁之间的连接关系。

- 4.3.3.条件信息的映射:

- 4.4 基于XML到基于CPN的网格工作流模型转换的等价性证明

- 4.4.1 DOM树生成字符串的深度优先遍历算法

- 4.4.2 CPN网的深度优先遍历算法

- 4.4.3 用字符串相等来判断其等价

- 4.5 本章小结

- 第五章 模型转换工具CONVERT-XMLCPN的设计与实现

- 5.1 CONVERT-XMLCPN总体设计

- 5.1.1 Convert-XMLCPN的功能需求

- 5.1.2 Convert-XMLCPN体系结构

- 5.1.3 实现Convert-XMLCPN工具的算法

- 5.2 CONVERT-XMLCPN工具的开发环境及涉及的相关技术

- 5.2.1 Convert-XMLCPN工具的开发环境

- 5.2.2 Java平台同XML技术合作的优势

- 5.2.3 Convert-XMLCPN工具的特点

- 5.2.4 涉及的相关技术介绍

- 5.3 模型转化功能的实现

- 5.3.1 描述网格工作流元模型的XML数据源

- 5.3.2 解析XML数据

- 5.3.3 将XML文件的DOM树转换成有色Petri网

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于Ⅰ型同步结构分解的微电网Petri模型[J]. 控制工程 2019(12)

- [2].基于Petri网的银行贷款建模与分析[J]. 怀化学院学报 2019(11)

- [3].基于Petri网的离散事件系统初始资源优化配置[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [4].基于随机Petri网的井下连续运输系统可靠性研究[J]. 煤矿机械 2020(05)

- [5].基于Petri网的量子通信协议建模[J]. 电子技术与软件工程 2020(09)

- [6].基于Petri网诊断器的离散事件系统模式故障的在线诊断[J]. 控制理论与应用 2020(07)

- [7].基于多层模糊Petri网的跨区域电网安全态势自动预测方法研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(07)

- [8].基于Petri网的柔性制造系统混惑检测与控制[J]. 计算机应用研究 2016(12)

- [9].模糊故障Petri网在飞机电源系统故障诊断中研究[J]. 装备制造技术 2016(11)

- [10].模糊Petri网在油田开发设计领域的应用研究[J]. 计算技术与自动化 2016(04)

- [11].基于加权模糊Petri网的无人机自主任务推理决策研究[J]. 西北工业大学学报 2016(06)

- [12].基于事件链及广义随机Petri网的洪涝灾害案例分析[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 2017(02)

- [13].基于扩展Petri网的飞机装配系统设备调度方法[J]. 航空制造技术 2017(10)

- [14].基于时序信息的模糊Petri网电网故障诊断方法[J]. 电工技术学报 2017(14)

- [15].基于Petri网的导弹海上补给指挥流程优化分析[J]. 舰船电子工程 2017(07)

- [16].基于Petri网的网络空间作战指挥机构运行流程分析[J]. 装甲兵工程学院学报 2017(04)

- [17].一种基于广义随机Petri网的医院门诊流程的建模方法与其性能分析[J]. 电子技术 2017(08)

- [18].一种基于模糊Petri网的知识元语义集成方法[J]. 情报理论与实践 2017(09)

- [19].基于模糊Petri网的卸船机故障诊断专家系统[J]. 起重运输机械 2015(12)

- [20].基于层次着色Petri网的网构软件性能建模与仿真分析方法[J]. 小型微型计算机系统 2016(04)

- [21].基于随机Petri网的广州市地铁机电安装合同变更流程仿真与优化[J]. 建筑监督检测与造价 2015(06)

- [22].基于Petri网的终端区冲突避免方法研究[J]. 舰船电子工程 2015(03)

- [23].基于时间Petri网的渗透测试攻击模型研究[J]. 北京理工大学学报 2015(01)

- [24].基于模糊Petri网的门式起重机故障诊断专家系统研究[J]. 机械管理开发 2015(03)

- [25].基于广义随机Petri网的旅游供应链建模[J]. 物流技术 2015(15)

- [26].基于共享子网合成Petri网的协同虚拟维修系统[J]. 中国修船 2015(05)

- [27].基于Petri网的舰载机出库调度建模方法[J]. 火力与指挥控制 2015(09)

- [28].一类Petri网可达标识数的有效计算方法[J]. 西安工程大学学报 2015(05)

- [29].基于Petri网的液压马达故障诊断[J]. 机械研究与应用 2013(05)

- [30].基于Petri网理论的核电站主给水系统建模及其可靠性分析[J]. 热力发电 2013(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c8dde39c86a15708a1ebb549.html