# 宽频大消声量排气消声器设计方法研究

### 论文摘要

一些大型固定式内燃机在工作时会产生很大的排气噪声,人长时间在这种噪声作用下,会对人体产生危害,为控制该类排气噪声,需配备宽频大消声量的排气消声器。由于目前宽频大消声量的消声器设计还没有直接成熟的理论,要想设计出一个性能最佳的消声器,必须通过反复计算和试验才能满足要求,整个设计过程相当复杂。因此有必要提出一种宽频大消声量消声器的设计方法,保证在设计出消声效果最佳的消声器同时,最大化地缩短产品设计周期。本文的研究是结合为某消声器生产厂家设计消声器的课题进行的。本文首先根据厂家提供的排气噪声数据,采用传统经验公式设计方法,设计了一个宽频大消声量的排气消声器,成功把排气噪声控制在相关标准的限值之内,解决了排气噪声中基频低、多谐次、幅值大的低频噪声的消声问题。其次,以声学软件SYSNOISE为平台对消声器进行数值仿真研究。通过定义阻尼传递矩阵的方法来模拟穿孔管消声器的声学性能,大大减小了穿孔管消声器模型的复杂性；通过研究穿孔率、结构尺寸以及温度对穿孔管消声器声学特性的影响,以及两腔之间的相互影响对两个共振式穿孔管消声器串联时的声学特性的影响,对于穿孔管消声器的设计具有一定的指导意义。再次,针对新消声器低频消声特性的不足,采用传递矩阵法对新消声器进行参数优化,并用有限元仿真方法进行了验证,优化后消声器的低频消声特性得到了进一步的提高,从而说明了通过传递矩阵法可用于宽频大消声量消声器的低频消声性能的参数优化。最后,通过对消声器的设计到优化过程的总结,提出利用传统经验公式计算消声器参数、采用传递矩阵法进行声学性能的预测和参数优化、最后通过有限元仿真进行校验的宽频大消声量消声器的设计方法,具有一定工程应用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 传递矩阵法

- 1.2.2 边界元法

- 1.2.3 有限元法

- 1.3 本文的研究目标及内容

- 第二章 消声器基本理论

- 2.1 阻性消声器

- 2.2 抗性消声器

- 2.2.1 扩张式消声器

- 2.2.2 共振腔消声器

- 2.3 阻抗复合式消声器

- 2.4 微穿孔板消声器

- 2.5 扩散消声器

- 2.6 消声器的评价指标

- 2.6.1 声学性能

- 2.6.2 空气动力性能

- 2.6.3 结构性能

- 2.7 内燃机排气噪声的特点

- 2.8 本章小结

- 第三章 大型排气消声器设计

- 3.1 消声器设计要求

- 3.2 排气噪声测试与分析

- 3.3 消声器选型

- 3.4 消声器基本结构的确定

- 3.5 消声器结构参数的确定

- 3.5.1 消声器外形尺寸和进出气管直径

- 3.5.2 共振腔个数和参数

- 3.5.3 扩张式消声器的长度和微穿孔板消声器的长度

- 3.6 吸声材料的选择和布置

- 3.7 优化结构减少表面辐射噪声

- 3.8 消声器的性能指标的校验

- 3.9 新消声器的实验测试和分析

- 3.10 本章小结

- 第四章 消声器的数值仿真

- 4.1 声学有限元法理论基础

- 4.2 消声器传递损失的计算理论

- 4.3 消声器传递损失有限元分析流程

- 4.4 穿孔管消声器的数值分析

- 4.4.1 阻尼传递矩阵的计算

- 4.4.2 穿孔管消声器的数值仿真

- 4.4.3 穿孔管消声器的数值仿真

- 4.5 穿孔管消声器声学性能影响因素

- 4.5.1 穿孔率和几何参数对穿孔管消声器声学性能的影响

- 4.5.2 温度对穿孔管消声器声学性能的影响

- 4.6 共振式穿孔管消声器串联时声学性能的仿真分析

- 4.6.1 两个相同共振式穿孔管消声器的串联

- 4.6.2 两个不同共振式穿孔管消声器的串联

- 4.7 本章小结

- 第五章 消声器的改进及设计方法

- 5.1 基本消声单元的传递矩阵

- 5.2 模型简化

- 5.3 目标函数

- 5.4 设计变量

- 5.5 约束条件

- 5.6 消声器的传递损失

- 5.7 消声器参数优化程序

- 5.8 优化计算结果

- 5.9 优化前后有限元计算

- 5.10 宽频大消声量排气消声器设计方法

- 5.11 本章小结

- 结论与展望

- 1. 主要研究结论

- 2. 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文

### 相关论文文献

- [1].抗性消声器声辐射分析及优化[J]. 机械设计与制造 2020(03)

- [2].亥姆霍兹共振消声器的优化设计[J]. 声学技术 2020(02)

- [3].结构参数对抗性消声器性能影响分析[J]. 机械设计与制造 2020(04)

- [4].消声器设计问题中评估感应噪声衰减性能的方法[J]. 家电科技 2020(03)

- [5].基于激波机理的抗式消声器设计与试验研究[J]. 火炮发射与控制学报 2020(02)

- [6].基于计算流体力学车辆抗性消声器结构分析[J]. 机械设计与制造 2020(05)

- [7].乘用车一级消声器固定支架耐久性优化设计[J]. 汽车实用技术 2020(16)

- [8].某轿车横置二级消声器可见度优化的研究[J]. 汽车实用技术 2020(16)

- [9].空调抗性消声器解析模型建立与关键参数修正[J]. 制冷与空调 2020(08)

- [10].空调消声器专利技术分析[J]. 制冷与空调 2020(08)

- [11].弹性背腔板式消声器的低频宽频带消声特性[J]. 振动与冲击 2020(20)

- [12].各类消声器的性能差异及设计选择建议[J]. 暖通空调 2018(11)

- [13].全封闭制冷压缩机吸气消声器消声特性分析[J]. 家电科技 2018(S1)

- [14].消声器引发的汽车故障分析[J]. 轻型汽车技术 2019(Z3)

- [15].柔性背腔鼓型消声器声学特性分析[J]. 国防科技大学学报 2019(06)

- [16].带有过渡管的消声器传递损失误差分析及修正[J]. 噪声与振动控制 2017(03)

- [17].冰箱毛细管用串联式抗性消声器的结构设计和性能研究[J]. 流体机械 2017(07)

- [18].消声器传递损失计算方法研究[J]. 小型内燃机与车辆技术 2017(04)

- [19].扩张腔消声器消声特性研究[J]. 煤矿机械 2016(02)

- [20].发动机的消声器拆除不得[J]. 现代农机 2016(02)

- [21].摩托车消声器降噪改进的评价方法(2)[J]. 摩托车技术 2016(07)

- [22].轮式挖掘机复杂结构抗性消声器研究及设计[J]. 机电工程 2015(02)

- [23].基于正交试验的消声器传递损失的提高[J]. 制造业自动化 2015(02)

- [24].某消声器声辐射仿真分析与形貌优化[J]. 机械科学与技术 2015(01)

- [25].浅谈消声器设计[J]. 小型内燃机与车辆技术 2015(01)

- [26].基于声固耦合特性的消声器结构改进[J]. 北京汽车 2015(02)

- [27].水管路消声器声阻抗测试技术研究[J]. 船舶力学 2015(07)

- [28].基于三维分析法的椭圆形多级复合式消声器消声性能[J]. 机械工程学报 2015(15)

- [29].发动机的消声器拆不得[J]. 农业机械 2015(14)

- [30].基于壁面压力分布的消声器性能优化研究[J]. 郑州大学学报(工学版) 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c8e4d9933d0d277e145ac355.html