# 多尺度联合反演及其应用

### 论文摘要

随着油气勘探开发形势的发展,油气勘探正逐渐由构造油气藏转向岩性油气藏。而作为最有效的一种油气勘探地球物理方法,地震技术的应用也越来越广泛,已经从构造解释逐渐深入到储层评价、岩性解释和油藏描述等方面。地震反演技术能够从地震资料中提取出丰富的岩性、物性以及流体信息,为油藏描述提供各种有效的信息。然而,随着勘探开发难度的加大,常规的地震波阻抗反演已经无法满足油气勘探开发的需求。为了实现高精度的勘探,在波阻抗反演中联合利用了地面地震数据、井间地震数据和VSP地震数据,充分利用地面地震数据在横向上的高分辨率、井间地震数据的宽频带信息和VSP数据精确的时深关系,来提高反演的精度,以更好的为油气勘探开发服务。常规的波阻抗反演方法只利用了地面地震数据,而地面地震数据虽然具有较高的横向分辨率,在垂向上的分辨能力却比较低,这样导致得到的反演结果往往精度不够高。地面地震数据、井间地震数据和VSP数据虽然具有采集方式不同、波场信息丰富程度不同、分辨率尺度不同,但是它们却是地下相同的地质体的地震波响应。利用贝叶斯理论可以将这三者联系起来,建立起这三种资料的联合概率密度函数。论文中首先讨论了贝叶斯反演理论,研究了基于贝叶斯理论的多尺度地震资料联合反演方法。然后研究了不同的先验分布函数对于反演结果的影响,采用了符合实际井数据统计特征的柯西分布;同时研究了不同的参数对于反演结果的影响,为反演方程中参数的选取指明了方向。在求解反演方程时,通过对目标函数的分析,采用了改进的PRP共轭梯度法,加快了方程收敛的速率,确保了反演的稳定性。研究了序贯高斯模拟建模方法,避免了确定性建模方法的平滑效应,同时能够对模拟结果进行优选和不确定性评价。最后针对实际的地震资料量纲差别大的情况,对实际地震资料进行了预处理,方便了反演参数的选取。对多尺度地震资料联合反演方法进行模型测试,通过与常规反演结果的对比可知,多尺度地震资料联合反演得到的结果不仅保持了很好的横向连续性,而且具有更高的分辨率,能够识别常规反演方法无法识别的薄层。在实际地震资料的反演试算中,多尺度地震资料联合反演也体现更高的分辨率,整体效果优于常规反演方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 叠后波阻抗反演研究现状

- 1.3 论文研究内容

- 第二章 地震资料联合反演的基本理论

- 2.1 褶积模型

- 2.2 贝叶斯理论

- 2.3 基于贝叶斯理论的地震资料联合反演

- 2.3.1 联合反演方程的建立

- 2.3.2 反射系数稀疏性约束

- 2.3.3 波阻抗约束

- 2.4 小结

- 第三章 基于稀疏脉冲的多尺度地震资料联合反演

- 3.1 地震资料联合反演实现方法

- 3.1.1 反演方程的求解

- 3.1.2 联合反演方程特点分析

- 3.1.3 改进的PRP 共轭梯度法

- 3.1.4 联合反演的实现步骤

- 3.2 地震资料联合反演算法测试

- 3.2.1 一维模型测试

- 3.2.2 高斯分布与柯西分布的约束效果对比

- 3.2.3 改进的PRP 共轭梯度算法的测试

- 3.3 不同参数对于反演结果的影响

- 3.4 小结

- 第四章 基于随机建模的联合反演实现

- 4.1 变差函数

- 4.1.1 变差函数的主要参数

- 4.1.2 常用的理论变差函数模型

- 4.2 克里金理论

- 4.2.1 克里金整合法

- 4.2.2 简单克里格（SK）

- 4.2.3 普通克里格法（OK）

- 4.3 序贯高斯模拟

- 4.3.1 序贯高斯模拟的基本理论

- 4.3.2 不同变差函数模型对序贯高斯模拟结果的影响

- 4.3.3 序贯高斯模拟与克里格估值方法的比较

- 4.4 基于随机建模的联合反演实现

- 4.5 小结

- 第五章 地震资料联合反演的应用

- 5.1 地震资料预处理

- 5.2 模型测试

- 5.2.1 一维模型测试

- 5.2.2 二维模型测试

- 5.3 实际资料应用

- 5.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].小波分析去除地震资料高频干扰的研究[J]. 山西建筑 2017(01)

- [2].地震资料在油藏精细评价中的应用[J]. 化学工程与装备 2018(09)

- [3].地震资料数据备份系统建设[J]. 计算机系统应用 2016(12)

- [4].深水地震资料速度分析方法与应用[J]. 海洋地质前沿 2015(03)

- [5].地震资料重处理的方法技术[J]. 石油物探 2020(04)

- [6].基于小波变换理论的地震资料去噪方法研究及应用[J]. 能源技术与管理 2017(05)

- [7].地震资料的处理应用[J]. 河南建材 2015(02)

- [8].利用地震资料解释系统实现非地震资料的解释[J]. 石油地球物理勘探 2011(04)

- [9].基于小波变换与奇异值分解的地震资料去噪新方法[J]. 石油天然气学报 2010(01)

- [10].复杂断块油田地震资料的目标性处理技术研究[J]. 科学技术创新 2020(11)

- [11].步进迭代法井地联合地震资料拓频处理[J]. 石油地球物理勘探 2017(04)

- [12].地震资料极性判别技术在储层预测中的应用[J]. 海洋石油 2011(04)

- [13].小波变换及其在地震资料去噪中的应用[J]. 石油仪器 2010(02)

- [14].宽方位角地震资料在裂缝性储层预测中的应用[J]. 石油天然气学报 2014(03)

- [15].多期次采集地震资料融合处理技术[J]. 化工管理 2014(11)

- [16].胜利物探研究院专业研究室介绍——地震资料特殊处理室[J]. 油气地球物理 2020(01)

- [17].复杂地区减少地震资料缺失带的几种技术[J]. 石油地球物理勘探 2016(03)

- [18].沙漠区地震资料现场处理的方法分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(22)

- [19].多分量地震资料储层预测研究[J]. 勘探地球物理进展 2010(01)

- [20].基于单程波正演模拟的多尺度地震资料特征分析[J]. 地球物理学进展 2010(04)

- [21].海上二次三维双方位地震资料联合成像[J]. 中国海上油气 2016(06)

- [22].多尺度地震资料稀疏贝叶斯联合反演方法[J]. 石油地球物理勘探 2016(06)

- [23].石油勘探过程中地震资料保管的几点做法[J]. 兰台世界 2008(S2)

- [24].深水地震资料特征分析与处理关键技术[J]. 海洋地质前沿 2013(07)

- [25].利用地震资料预测地层孔隙压力及应用[J]. 内蒙古石油化工 2008(09)

- [26].春光探区地震资料相位差异消除方法及在储层预测中的应用[J]. 石油地质与工程 2019(02)

- [27].利用地震资料预测油源断裂有利输导油气部位[J]. 石油地球物理勘探 2018(01)

- [28].松辽盆地南部地震资料精细目标处理技术研究及应用[J]. 非常规油气 2018(01)

- [29].多尺度地震资料联合反演方法研究[J]. 地球物理学报 2009(04)

- [30].南海南部盆地老地震资料攻关处理关键技术分析[J]. 华南地震 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c904c4ff0c6cc06c1c28b50f.html