# 基于嵌入式Linux语音合成关键技术的研究与实现

### 论文摘要

随着计算机技术和数字信号处理的发展,语音合成技术越来越多的应用于水声语音通信领域。语音合成技术就是让机器设备生成语音的技术,借此提供一种信息传达的语音表达方式。语音合成也被称作文语转换(TTS)技术,目前应用嵌入式系统实现TTS技术已经成为了一个发展趋势。本论文正是在这一背景下,将TTS技术与嵌入式技术结合在一起,可将其应用于水声语音通信领域中。本文中的水声通信语音合成装置模型是基于ARM9系列微处理器芯片S3C2440A和音频编码解码芯片UDA1341TS,在嵌入式Linux系统上实现文本到语音的转换。由于平台采用嵌入式Linux,扩展性非常强,同时由于ARM9体系结构的一致性及其外围电路的通用性,本系统无需修改便可应用于其他多种用途。本文首先对语音合成技术的特点、原理进行了简单介绍并比较了目前常用三种语音合成技术的优缺点；紧接着详细地分析和论述了语音合成装置的硬件结构、设计原理,包括系统模型以及嵌入式开发理论；然后,对于实现语音合成装置的软件部分嵌入式Linux进行了介绍,并详细地阐述了嵌入式Linux的启动过程、交叉编译环境、Linux内核的配置、内核编译及根文件系统的制作,最终实现嵌入式Linux的移植。论文还对音频芯片UDA1341TS在嵌入式Linux下的驱动和工作流程做了介绍,并且成功地将音频驱动添加到嵌入式Linux中,使其驱动静态的编译为Linux内核的一部分。对语音合成所必须的汉字集获取,语音库制作、WAV声音文件的生成做了细致的说明,完成了语音合成装置的仿真。最终通过实验在Linux平台及S3C2440A的嵌入式Linux平台上均实现了语音合成。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的背景和意义

- 1.2 水声通信系统概述

- 1.3 语音合成技术的发展历史和国内外现状

- 1.4 语音合成技术存在和问题和发展方向

- 1.5 本文的主要内容

- 第2章 语音合成技术

- 2.1 引言

- 2.2 语音信号的数学模型

- 2.3 语音合成的分类

- 2.3.1 基于合成基元的分类

- 2.3.2 基于合成模型的分类

- 2.4 常见的语音合成方法

- 2.4.1 共振峰合成

- 2.4.2 线性预测参数合成（LPC）

- 2.4.3 基音同步叠加合成（PSOLA）

- 2.5 本章小结

- 第3章 语音合成装置硬件平台

- 3.1 语音合成装置系统整体结构

- 3.2 处理器选型及设计

- 3.3 系统硬件平台设计

- 3.3.1 电源模块及复位电路

- 3.3.2 处理器与SDRAM和FLASH接口

- 3.3.3 RS232/RS-485接口

- 3.3.4 音频芯片UDA1341TS

- 3.3.5 SD卡部分设计

- 3.4 本章小结

- 第4章 语音合成装置软件平台的设计与实现

- 4.1 嵌入式LINUX简介

- 4.1.1 嵌入式Linux的优点

- 4.1.2 Linux操作系统的分类

- 4.2 嵌入式LINUX启动过程

- 4.2.1 Bootloader启动过程

- 4.2.2 Linux内核启动

- 4.3 移植LINUX内核

- 4.3.1 建立交叉编译环境

- 4.3.2 Linux源码参数修改

- 4.3.3 Linux内核配置

- 4.3.4 编译内核

- 4.4 LINUX根文件系统制作

- 4.5 音频芯片驱动的实现与加载

- 4.5.1 音频芯片的驱动流程与实现

- 4.5.2 音频芯片驱动程序加载

- 4.5.3 音频芯片的工作过程

- 4.6 本章小结

- 第5章 语音合成装置系统的调试与运行

- 5.1 系统仿真

- 5.1.1 生成常用汉字集

- 5.1.2 语音库生成

- 5.1.3 语音合成仿真实现

- 5.2 嵌入式LINUX下实现语音合成

- 5.3 实验结果

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].思政教育融入《Linux基础》课程的探索[J]. 武汉工程职业技术学院学报 2019(04)

- [2].基于Linux的智能家居控制系统综合实验设计[J]. 实验技术与管理 2020(01)

- [3].Linux系统教学中关于命名管道文件的解析[J]. 软件 2020(02)

- [4].基于嵌入式Linux的多关节机器人通信系统设计[J]. 通信电源技术 2020(04)

- [5].嵌入式Linux下内存泄漏的检查和解决[J]. 现代计算机 2020(11)

- [6].基于“Linux集群和自动化运维”课程规划与设计[J]. 数字通信世界 2020(04)

- [7].基于Linux系统服务器网络安全机制[J]. 电子技术与软件工程 2020(09)

- [8].基于嵌入式Linux系统的电力监控系统优化[J]. 舰船科学技术 2020(14)

- [9].探析大数据时代的Linux平台网络安全及防范措施[J]. 科技传播 2020(12)

- [10].Linux操作系统项目情境教学研究[J]. 福建电脑 2020(09)

- [11].基于嵌入式Linux的电力巡检机器人自动化控制系统设计[J]. 自动化与仪器仪表 2020(10)

- [12].Linux操作系统探讨[J]. 计算机产品与流通 2019(12)

- [13].基于Linux的可信计算系统的设计与实现[J]. 电子设计工程 2019(22)

- [14].Linux平台下网络直播系统的实现[J]. 科技展望 2016(35)

- [15].任务驱动教学法在linux课程教学中的应用研究[J]. 电子制作 2016(22)

- [16].从Linux的发展史看职业教育的发展前景[J]. 无线互联科技 2017(01)

- [17].Linux下自适应网络数据捕获系统设计[J]. 中国新通信 2017(04)

- [18].Linux调度器免锁优化方法研究[J]. 小型微型计算机系统 2017(04)

- [19].一种基于Linux标准分区的快照方法[J]. 现代计算机(专业版) 2017(07)

- [20].Linux网络编程的研究[J]. 电脑编程技巧与维护 2017(06)

- [21].基于性质制导符号执行的Linux驱动程序缺陷检测研究[J]. 计算机工程与科学 2017(04)

- [22].基于Linux的嵌入式日志系统设计与实现[J]. 电子科学技术 2017(03)

- [23].Linux温度控制优化[J]. 信息与电脑(理论版) 2017(08)

- [24].基于Linux的软件版路由器设计与实现[J]. 电脑编程技巧与维护 2017(14)

- [25].基于Linux的考勤系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术 2017(18)

- [26].基于Linux系统的即时通信系统的设计与实现[J]. 电子技术与软件工程 2017(14)

- [27].基于Linux系统的采煤机调速主控系统设计[J]. 煤炭技术 2017(08)

- [28].嵌入式Linux根文件系统的构建[J]. 铜陵学院学报 2017(03)

- [29].Linux系统移植的分析[J]. 信息系统工程 2017(07)

- [30].基于Linux的智能电表数据采集实现[J]. 软件导刊 2017(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c913b9e89fa994af8e400b55.html