# EAM基纤维桩粘结/树脂核成型树脂材料的初步研制

### 论文摘要

临床上,对于龋损、外伤等造成牙冠大部分缺损的残根残冠进行修复时,需制作桩核以提高抗力形与固位形。随着口腔材料学的发展,桩核材料也不断更新。90年代以来,由纤维加强材料制作的纤维桩以其优良的机械性能、生物安全性、美观性而逐渐得到应用推广,由于其实质是环氧树脂基质中加入有机或无机纤维制成,因此,树脂类水门汀凭借与纤维桩的树脂基质之间良好的亲和性成为其在根管内粘结的首选材料,如Panavia F 2.0（Kuraray,Japan）;而在各类桩核材料中,桩核用复合树脂同样因与桩、牙粘结良好、色泽美观、操作简便等特点也得到广泛应用,如Charisma（kulzer,Germany）。近年来,口腔材料领域出现了Clearfil DC Core（Kuraray,Japan）,LuxaCoreDual（DMG,German）等可以同时用于纤维桩粘结与树脂核成型的复合树脂材料,简化了桩核制作的过程,提高了临床工作效率。这类材料一方面要求与根管内壁及纤维桩有良好的浸润保证粘结性能,另一方面作为核材料需要高强的物理性能。国内到目前为止尚未见有此类复合树脂材料的报道。树脂类水门汀从本质上来讲是流动性较好的复合树脂,在组成成分上与桩核用复合树脂是一致的。复合树脂是由基质树脂、稀释单体、表面经偶联处理的无机填料、引发体系、阻聚剂以及染色剂等组成。基质树脂与稀释单体作为其中的主要成分,具有可塑性、可固化性和一定的强度,能够将其余各组成部分结合在一起,其性能决定了复合树脂的基本性能。市场上常见的树脂材料多以双酚A双甲基丙烯酸缩水甘油酯（Bis-GMA）、氨基甲酸酯双甲基丙烯酸酯（UDMA）等作为树脂基质成分,加入二氧化硅、二氧化钛等一定比例的无机填料以及引发体系等复合而成,填料比例根据不同厂家及不同功能从20%到85%不等。EAM树脂,是顺丁烯二酸酐改性的环氧甲基丙烯酸酯,前期研究者的研究结果表明,改性后的EAM树脂各项机械性能明显提高,吸水、溶解值下降,是一种理想的树脂基质材料。本实验目的即在此材料基础上,通过相应的性能测试,筛选出理想的引发剂、无机填料的含量,试制出一种具有理想粘结性能和物理机械性能的、可以同时用于粘桩和做核的复合树脂材料。课题研究分为三个部分:一.EAM树脂中引发剂含量的确定,包括三个实验:1.EAM树脂中化学引发剂过氧化苯甲酰含量的确定,2.EAM树脂中光引发剂含量的确定,3.EAM树脂在不同固化方式下聚合转化率的测试与对比;二.EAM基复合树脂材料中无机填料含量的确定;三.EAM基复合树脂材料的机械强度的评价。实验结果如下:1.标准温度下,EAM树脂聚合反应中的化学引发剂BPO含量在1.2%-1.4%时,即可满足医药行业标准YY 1042-2003中关于牙科聚合材料的工作时间和固化时间的要求。2.标准环境下,EAM树脂聚合反应中的光引发剂CQ含量大于0.2%时,即可满足医药行业标准YY 1042-2003中关于牙科聚合材料的固化深度的要求。3.在上述实验的基础上,利用傅立叶红外光谱仪对化学固化、光固化、双固化三种固化方式下即刻与24h后的EAM树脂聚合转化率进行对比。结果表明:双固化＞化学固化＞光固化;24h＞即刻;固化后24h的双固化EAM树脂的转化率最高。4.EAM基树脂水门汀中无机填料含量不同,对其与纤维桩的粘结强度有一定影响,随着填料含量的增加,粘结强度先增加后降低,当填料含量在50%、60%两组时的粘结强度显著高于其余含量组,两组之间无统计学差异。5.二氧化硅无机填料含量不同,对于EAM基树脂水门汀的挠曲强度、径向拉伸强度、压缩强度和表面硬度各项机械性能均有不同程度影响,其中二氧化硅含量在62%-64%时,各项机械性能较为理想,分别为:挠曲强度110-112 MPa,径向拉伸强度35 MPa,压缩强度172-174 MPa,表面硬度46-48 MPa。

### 论文目录

- 缩略语表

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 前言

- 文献回顾

- 正文

- 第一部分 EAM树脂中引发体系含量的确定

- 实验一 EAM树脂中化学引发剂过氧化苯甲酰含量的确定

- 实验二 EAM树脂中可见光引发剂樟脑醌含量的确定

- 实验三 EAM树脂在不同固化方式下聚合转化率的测试和对比

- 第二部分 EAM基树脂水门汀中无机填料含量的确定

- 实验四 不同填料含量EAM基树脂水门汀粘结强度的评价

- 第三部分 EAM基复合树脂材料物理机械性能的评价

- 实验五 EAM基复合树脂各项物理、机械强度的测试

- 小结

- 参考文献

- 个人简历和研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于EAM信息平台的备件全生命周期管理[J]. 设备管理与维修 2020(11)

- [2].EAM系统中设备树建立的原则[J]. 设备管理与维修 2014(11)

- [3].浅谈企业资产管理(EAM)系统在设备管理中的应用[J]. 会计师 2015(15)

- [4].基于EAM平台的核电在役检查管理系统模型设计[J]. 电力信息与通信技术 2013(11)

- [5].基于EAM的港口企业资产管理模式探析[J]. 中国管理信息化 2014(09)

- [6].EAM管理软件在天然气设备维护检修中的运用探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(13)

- [7].铸造企业实施EAM的可行性分析[J]. 中国铸造装备与技术 2011(03)

- [8].EAM在电力企业中的应用[J]. 中国城市经济 2009(S1)

- [9].项目范围管理在制造业EAM项目中的应用[J]. 项目管理技术 2008(12)

- [10].企业资产管理(EAM)系统的运行环境设计[J]. 科技资讯 2008(36)

- [11].EAM在自来水行业中的应用[J]. 甘肃科技纵横 2008(05)

- [12].EAM系统在煤矿机电设备管理中的应用[J]. 内蒙古煤炭经济 2013(04)

- [13].运用EAM提高设备利用率[J]. 中国设备工程 2010(08)

- [14].发电厂设备预防性维护在EAM系统中的研究与应用[J]. 电力学报 2009(05)

- [15].EAM设备管理信息系统的应用实践[J]. 信息系统工程 2015(10)

- [16].基于中间件技术的EAM系统模式设计和实现[J]. 通信技术 2010(04)

- [17].基于EAM的航道设备管理信息系统设计研究[J]. 科技资讯 2009(07)

- [18].企业资产管理(EAM)系统综述[J]. 科技视界 2013(16)

- [19].露天煤矿采购与库存管理存在的问题及应用EAM的改进策略[J]. 内蒙古科技与经济 2009(17)

- [20].应对全球气候变化的干旱农业生态系统研究——第二届EAM国际会议青年学者论坛综述[J]. 生态学报 2011(09)

- [21].探究EAM系统与ERP系统的区别[J]. 山西煤炭管理干部学院学报 2016(02)

- [22].基于EAM的水环境数据平台的设计与实现[J]. 环境保护科学 2016(05)

- [23].浅析煤炭企业成功实施EAM系统的关键因素[J]. 煤炭工程 2012(09)

- [24].EAM系统导入流程及成效分析[J]. 设备管理与维修 2017(04)

- [25].基于EAM在水电厂生产管理信息系统的实施与应用[J]. 电子技术与软件工程 2015(02)

- [26].EAM企业资产管理系统应用探析[J]. 泸天化科技 2017(02)

- [27].基于EAM系统的核电厂数据导入方法[J]. 计算机系统应用 2014(01)

- [28].EAM项目实施进度管理[J]. 可编程控制器与工厂自动化 2010(01)

- [29].基于智能电网的EAM测距改进研究[J]. 信息技术 2017(06)

- [30].运用EAM信息系统提升供水设备管理现代化水平[J]. 中国设备工程 2008(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c91f4af3b263e6224d506fe6.html