# 正交切削高强度钢绝热剪切行为的微观机理研究

论文题目: 正交切削高强度钢绝热剪切行为的微观机理研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 机械制造及其自动化

作者: 段春争

导师: 王敏杰

关键词: 正交切削,锯齿形切屑,绝热剪切带,形变带,转变带,微结构,动态再结晶,动态韧性断裂,微孔洞

文献来源: 大连理工大学

发表年度: 2005

论文摘要: 近年来,高速切削加工技术在制造业中得到了广泛应用,高速切削条件下产生的锯齿形切屑可能会影响到工件的加工精度、表面粗糙度和刀具寿命。绝热剪切带的产生和发展对于锯齿形切屑形成起到了关键作用,研究锯齿形切屑形成过程中绝热剪切行为的微观机理有助于进一步认识高速切削过程中的切屑形成。本文采用材料显微观察和微观理论分析相结合的方法,对正交切削30CrNi3MoV高强度合金钢绝热剪切行为的微观机理进行了研究,主要研究内容如下: 1.正交切削高强度钢切屑形态演变过程的实验研究。随着切削速度的提高,当切削速度达到某一临界切削速度时,带状屑转变为锯齿形切屑。锯齿形切屑产生的原因是第一变形区内因热软化超过应变和应变率强化而发生了绝热剪切局部化。对于带状屑和锯齿形切屑的切削力和切屑变形参数的测量和分析表明,锯齿形切屑与带状屑在形成机理上存在明显区别。 2.锯齿形切屑内绝热剪切带变形和温度的计算。通过对锯齿形切屑形成过程中绝热剪切各个阶段的分析,提出了一种计算绝热剪切带内材料变形和温度的方法。 3.通过对高应变速率一维剪切变形理论模型的分析,提出了绝热剪切带宽度和间距与切削速度的关系式。随着绝热剪切带的产生和发展,切屑形态发生了一系列转变,切削速度和工件材料回火硬度是影响这一转变过程的主要因素。随着切削速度的提高,绝热剪切带的显微组织发生了由形变带向转变带的演变。形变带硬度与加工硬化有关,而转变带的硬度则受到相变硬化的影响。 4.使用电子探针对绝热剪切带附近微区进行的成分分析表明,绝热剪切带内发生了C原子的短程扩散和碳化物析出。使用一种新的制样方法,获得了可用于观察锯齿形切屑内绝热剪切带及其附近区域的微细组织形貌的TEM薄膜试样。通过使用TEM对钢中转变带微细组织的观察和分析,确认绝热剪切带中心区的等轴晶粒为再结晶组织,提出了高强度钢锯齿形切屑内绝热剪切带微结构演化过程的微观模型。通过对再结晶机制的探讨,确定了高强度钢锯齿形切屑绝热剪切带内材料的再结晶机制为旋转式动态再结晶。 5.基于对锯齿形切屑断裂面的显微观察和微观断裂机理分析,提出了一种锯齿形切屑形成过程中由微孔洞形核、长大和聚合机制控制的绝热剪切韧性断裂的微观模型。

论文目录:

摘要

Abstract

第一章 绪论

1．1 课题背景与研究意义

1．2 材料在高速变形条件下绝热剪切行为的国内外研究现状

1．2．1 绝热剪切带的微结构特征

1．2．2 绝热剪切的临界判据

1．3 金属切削过程中绝热剪切行为的国内外研究现状

1．3．1 基于绝热剪切理论的锯齿形切屑形成机理

1．3．2 锯齿形切屑内的绝热剪切带特征

1．3．3 金属切削过程中绝热剪切的临界条件

1．3．4 目前存在问题

1．4 本文的主要研究内容

第二章 高强度钢正交切削实验

2．1 实验材料

2．2 实验条件及过程

2．3 实验结果与讨论

2．3．1 切屑形态的演变过程

2．3．2 切削力、剪切角和第一变形区厚度

2．3．3 切屑变形

2．4 本章小结

第三章 绝热剪切带内材料变形和温度的计算

3．1 切削过程中绝热剪切行为的物理模型

3．2 绝热剪切带内材料变形和温度的计算模型

3．2．1 绝热剪切带内的剪应变和剪应变率

3．2．2 绝热剪切带内的温度

3．3 30CrNi_3MoV钢绝热剪切带变形和温度计算结果与讨论

3．4 本章小结

第四章 绝热剪切带形成和发展的微观特征

4．1 绝热剪切带的宽度和间距

4．1．1 理论计算模型

4．1．2 30CrNi_3MoV钢实验测量结果及讨论

4．2 绝热剪切带的形成和发展与切屑形态演变

4．2．1 绝热剪切带的形态

4．2．2 绝热剪切带的发展与切屑形态演变

4．2．3 切削条件对绝热剪切带形成和发展的影响

4．2．4 材料回火硬度对绝热剪切带形成和发展的影响

4．3 绝热剪切带内材料的组织形态和硬度

4．3．1 绝热剪切带内材料组织形态的演变

4．3．2 绝热剪切带内材料显微硬度

4．4 本章小结

第五章 绝热剪切带微结构分析

5．1 绝热剪切带附近的微区成分分析

5．1．1 面分析和线分析

5．1．2 点分析

5．1．3 讨论

5．2 TEM试样制备过程和绝热剪切带微结构观察

5．2．1 透射电镜试样的制备过程

5．2．2 绝热剪切带微结构观察与分析

5．2．2．1 形变带的微结构观

5．2．2．2 高温回火钢中的转变带观察结果与讨论

5．2．2．3 低温回火钢中的转变带观察结果与讨论

5．3 绝热剪切带微结构形成机理

5．3．1 绝热剪切带微结构演化过程的微观模型

5．3．2 绝热剪切带内再结晶机制的探讨

5．4 本章小结

第六章 正交切削过程中绝热剪切断裂的微观机理

6．1 材料绝热剪切动态断裂的微观机理

6．2 锯齿形切屑内绝热剪切断裂面观察及断裂机理分析

6．2．1 高温回火钢

6．2．2 低温回火钢

6．3 正交切削过程中绝热剪切断裂的微观模型

6．4 本章小结

第七章 结论与展望

7．1 本文的主要结论

7．2 展望

参考文献

创新点摘要

作者攻读博士学位期间发表和完成的论文

致谢

发布时间: 2005-07-04

参考文献

- [1].基于线性扰动分析的高速切削过程绝热剪切预测研究[D]. 李国和.大连理工大学2009

- [2].钛合金的显微组织与动态性能的关系研究[D]. 尤振平.北京有色金属研究总院2011

- [3].高速切削过程绝热剪切局部化断裂的饱和极限理论与预测研究[D]. 谷丽瑶.大连理工大学2014

- [4].基于固体与分子经验电子理论的高强钢设计[D]. 王云飞.北京理工大学2015

- [5].锆及锆合金动态力学性能和绝热剪切行为研究[D]. 王晓颖.燕山大学2015

- [6].锆金属动态力学性能及其本构关系研究[D]. 肖大武.中国科学技术大学2008

相关论文

- [1].高速切削锯齿形切屑形成过程与形成机理研究[D]. 苏国胜.山东大学2011

- [2].高速切削锯齿形切屑的形成机理及表征[D]. 杨奇彪.山东大学2012

- [3].基于线性扰动分析的高速切削过程绝热剪切预测研究[D]. 李国和.大连理工大学2009

- [4].高速切削锯齿形切屑的实验研究与本构建模[D]. 鲁世红.南京航空航天大学2009

- [5].PCBN刀具硬态切削机理及技术[D]. 文东辉.大连理工大学2002

- [6].高速切削稳定性及其动态优化研究[D]. 唐委校.山东大学2005

- [7].穿甲侵彻机理及绝热剪切带特性研究[D]. 李金泉.南京理工大学2005

- [8].高速切削航空铝合金变形理论及加工表面形成特征研究[D]. 付秀丽.山东大学2007

- [9].基于绿色切削的钛合金高速切削机理研究[D]. 赵威.南京航空航天大学2006

- [10].钛及钛合金中绝热剪切带微观结构演化及其集体行为研究[D]. 汪冰峰.中南大学2006

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c9576883f64dcc921953f230.html