# 沥青混合料体积参数研究

论文题目: 沥青混合料体积参数研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 道路与铁道工程

作者: 李闯民

导师: 沈金安

关键词: 沥青混合料,体积参数,最佳沥青用量,马歇尔设计方法,相对密度,试验统计,设计方法

文献来源: 东南大学

发表年度: 2005

论文摘要: 目前,马歇尔配合比设计方法仍是我国沥青混合料配合比设计方法。最佳沥青用量是配合比设计的精髓。本文重点研究了影响确定最佳沥青用量的重要因素沥青混合料体积参数和多种方法确定的最佳沥青用量间的关系。方差析因分析表明:表干法和蜡封法的毛体积相对密度在统计学意义上有显著差异;吸水率与混合料类型、空隙率与混合料类型对混合料的密度差有显著的交互作用,仅考虑单一因素不能完整全面地评估表干法的适应性。两种方法的变异性没有显著差异。比较研究了混合料级配类型、吸水率、空隙率对表干法和蜡封法的标准差的影响规律。对包括美国和我国在内的4种沥青混合料试件体积参数的计算方法进行了对比研究,分析发现,我国现行试验规程方法计算的VMA偏大,VV偏小、VFA偏大,计算的体积参数,经常出现矛盾。建议采用美国有效沥青用量计算体积参数的方法。击实次数试验表明:马歇尔击实次数由75次增加到100次,对最佳沥青用量的影响约为0.2%～0.3%,它的影响与同样为75次击实却采用不同的马歇尔指标标准差不多。提出了调整的体积参数范围,仍保持击实次数为75次,以减小设计沥青用量。研究了改性沥青混合料、SMA混合料和普通沥青混合料的最大理论相对密度的实测法和计算法的精度。建议改性沥青混合料最大理论相对密度采用计算法,普通沥青混合料最大理论相对密度采用真空实测法。T检验表明,马歇尔和Superpave方法确定的最佳沥青用量有显著差异,马歇尔方法确定的最佳沥青用量大。多元方差分析表明,矿料级配类型是造成两种方法确定的沥青用量不同的主要因素,其他因素对沥青用量影响不显著。

论文目录:

摘要

Abstract

第1章 绪 论

1.1 立题的必要性

1.2 国内外最佳沥青用量研究概况

1.2.1 最佳沥青用量确定方法

1.2.2 压实沥青混合料试件体积参数

1.3 本文主要研究内容和技术思路

1.3.1 沥青混合料密度、体积参数的测量和计算方法研究

1.3.2 试件成型方法和体积参数标准

1.3.3 沥青混合料最大理论相对密度的研究

1.3.4 最佳沥青用量(OAC)的确定方法

第2章 压实沥青混合料试件密度研究

2.1 水中重法和表干法试验统计分析

2.1.1 测量结果及分析

2.1.2 平均值比较

2.1.3 变异性比较

2.2 表干法和蜡封法的变异性试验统计

2.2.1 试验方法原理介绍

2.2.2 试验结果

2.2.3 工程允许最大标准差

2.2.4 结果统计分析

2.3 表干法和蜡封法密度及其影响因素分析

2.3.1 试验方案和试验统计样本

2.3.2 表干法与蜡封法毛体积相对密度比较

2.3.3 两种方法允许的最大密度差

2.3.4 影响表干法和蜡封法密度差的因素分析

2.4 体积法和真空密封法试验统计分析

2.4.1 排水沥青混合料试件空隙率测量方法介绍

2.4.2 试验结果及分析

2.4.3 空隙率与渗透系数模型应用

2.5 本章小结

第3章 沥青混合料最大理论相对密度计算和测量方法

3.1 沥青混合料最大理论相对密度及其对体积参数的影响

3.1.1 沥青混合料最大理论相对密度（Gmm）的概念

3.1.2 不同方法的最大理论相对密度

3.1.3 Gmm 对沥青混合料体积参数的影响

3.1.4 试验结果分析

3.2 影响真空法沥青混合料最大理论相对密度的因素研究

3.2.1 试样处理

3.2.2 真空度和抽真空的时间

3.2.3 混合料和容器体积的温度修正

3.2.4 试验精度

3.3 改性沥青和SMA 混合料最大理论相对密度方法探讨

3.3.1 改性沥青混合料实测法的室内试验

3.3.2 计算法最大理论相对密度的误差分析

3.4 本章小结

第4章 沥青混合料体积参数计算方法的比较及分析

4.1 概念和计算公式

4.1.1 几个概念

4.1.2 沥青混合料体积参数计算方法

4.2 试验方案

4.3 矿料密度及配合比

4.4 不同方法计算的体积参数及分析

4.4.1 四种方法计算的体积参数

4.4.2 四种方法计算空隙率及分析

4.4.3 四种计算方法计算的VMA 分析

4.4.4 我国VMA 计算方法的适应性试验分析

4.4.5 拌和厂沥青混合料VMA 计算和检测方法

4.4.6 四种方法计算沥青饱和度VFA 分析

4.5 本章小结

第5章 击实次数对混合料体积参数和油石比的影响

5.1 击实次数对试件体积参数的影响

5.2 不同集料种类的沥青混合料击实次数对体积参数和油石比的影响

5.3 保温沥青混合料体积参数变化

5.4 本章小结

第6章 最佳沥青用量(OAC)试验统计分析

6.1 马歇尔试验与不同OAC 确定方法的比较

6.2 密实嵌挤型级配确定OAC1 遇到的问题

6.3 两种方法确定的最佳沥青用量关系

6.3.1 试验目标、试验方案和样本

6.3.2 沥青混合料最佳沥青用量试验方法

6.3.3 试验结果及分析

6.3.4 两种配合比设计方法的最佳沥青用量关系

6.4 本章小结

第7章 结论与进一步研究的问题

7.1 主要结论

7.2 需要进一步研究的问题

参考文献

致谢

作者在读博期间发表的学术论文清单

读博阶段参加的主要课题清单

发布时间: 2007-06-11

参考文献

- [1].沥青及沥青混合料自愈合特性研究[D]. 孙艺涵.武汉理工大学2017

- [2].基于沥青混合料内部结构参数的路面表面特性研究[D]. 孙培.长安大学2018

- [3].沥青混合料的黏弹性能表征及J-MRP预测模型研究[D]. 王志臣.长安大学2018

- [4].沥青VOC分析技术及抑制方法研究[D]. 崔培强.武汉理工大学2015

- [5].沥青混合料黏弹性表征及细观力学预测[D]. 孙依人.大连理工大学2017

- [6].季冻区吉草高速公路工程地质环境与沥青混合料适用性研究[D]. 田鹏.吉林大学2018

- [7].沥青混合料表面构造图像评价方法及抗滑降噪性能预测研究[D]. 陈德.长安大学2015

- [8].基于离散元的沥青混合料空间结构形成过程研究[D]. 刘卫东.东南大学2016

- [9].温拌沥青混合料施工关键技术研究[D]. 刘建勋.长安大学2010

- [10].沥青混合料施工温度控制研究[D]. 吕得保.吉林大学2011

相关论文

- [1].沥青混合料路用性能预测模型的研究[D]. 李静.长安大学2004

- [2].沥青指标的分析与评价及新指标的研究[D]. 高建立.东南大学2005

- [3].柔性基层沥青路面疲劳性能及设计方法研究[D]. 朱洪洲.东南大学2005

- [4].SAC13沥青混合料的设计与施工[D]. 王富玉.吉林大学2007

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c963dc11d5796888308ea35d.html