# 蓬莱地区风力资源评价及风力发电可行性研究

### 论文摘要

目前世界主要能源主要来自石油、煤或核发电。随着经济社会的不断发展,能源危机正向人类袭来。解决经济危机的办法,一是提高燃烧效率以减少资源消耗,实现清洁煤燃烧以减少污染；二是开发新能源,积极利用可再生能源；三是开发新材料、新工艺,最大限度的实现节能。这其中,作为可再生能源的风力资源以其蕴量巨大、可以再生、分布广泛、没有污染等优势而在各国发展迅速。我国风能资源丰富的地区主要集中在北部、西北和东部、东南部的沿海地带和岛屿上。本研究以山东省蓬莱地区典型风电场为例,通过对已搜集的测风数据的统计分析,得出项目建设的可行性,并对项目微观选址、风电机组选型和布置等提出了规划设想,对项目可能产生的环境影响进行分析并提出建议。本文通过选择参证气象站、树立测风塔搜集数据等手段,取得了风电场代表年风数据。按照《风电场风能资源评价估计方法》（GB/T18710-2002）的要求,通过对空气密度、风切变指数、湍流强度、威布尔分布等计算与分析,得出测风塔代表年风速和风功率密度,进行了风资源评价,得出了该风电场风功率密度等级为接近3级、风能资源较好、可用于并网型风力发电的结论。据此,明确了项目开发的可行性。综合考虑风能资源的分布、场区面积及地形、交通状况和并网条件等多方面因素,进行了风电场的微观选址,确定了风电场的范围。在风机选型方面,采用对比的方法从风机控制方式、运行方式、发电机类型、传动方式等方面进行分析,并就各机型的技术参数进行比较,最终为该风电场选择了技术先进、应用成熟的机型。在生产实践中,可以大力推广,具有较好的经济价值与社会效益。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 全球新能源、可再生能源的发展状况

- 1.1.1 新能源、可再生能源种类

- 1.1.2 可再生能源利用备受全球关注

- 1.1.3 我国可再生能源情况

- 1.2 风能资源

- 1.2.1 风能定义、特点及利用历史

- 1.2.2 世界风能利用

- 1.2.3 我国的风能利用

- 1.3 风电行业状况

- 1.3.1 世界各地风电市场

- 1.3.2 国内风力发电

- 1.4 本论文研究的主要内容、目的及意义

- 1.4.1 研究的目的

- 1.4.2 研究的主要内容

- 1.4.3 研究的意义

- 第2章 项目任务与规模

- 2.1 项目任务

- 2.1.1 地区社会及经济现状

- 2.1.2 电力系统现状及发展规划

- 2.1.3 项目建设的必要性

- 2.2 项目建设的任务和工程建设规模

- 2.3 小结

- 第3章 风力资源

- 3.1 区域概况

- 3.1.1 区域概况

- 3.2 参证气象站

- 3.2.1 参证气象站概况

- 3.2.2 气象站资料分析

- 3.3 基本测风资料分析整理

- 3.3.1 测风设备设置概况

- 3.3.2 测风时段选择、完整性、合理性检验

- 3.3.3 数据订正

- 3.3.4 实测数据整编

- 3.3.5 风电场代表年风数据分析

- 3.4 风能资源分析

- 3.4.1 空气密度

- 3.4.2 风切变指数

- 3.4.3 湍流强度

- 3.4.4 威布尔分布

- 3.4.5 测风塔代表年风速及风功率密度

- 3.4.6 测风塔代表年风向及风能玫瑰

- 3.5 风能资源评价小结

- 第4章 风电场场址选择

- 4.1 选址意见

- 4.2 工程地质

- 4.2.1 地层承载力

- 4.2.2 场地土地震效应

- 4.2.3 场地稳定性及适宜性

- 4.3 选址结论

- 第5章 风力发电机组选型、布置及发电量估算

- 5.1 风电机组选型

- 5.1.1 风力发电机组选型应考虑的几种因素

- 5.1.2 单机容量选择

- 5.1.3 机型选择

- 5.1.4 风机轮毂高度选择

- 5.2 风力发电机组布置

- 5.3 本期工程上网电量计算

- 5.3.1 本期工程设计发电量计算

- 5.3.2 本期工程年上网电量计算

- 5.4 小结

- 第6章 环境影响分析及建议

- 6.1 环境影响分析

- 6.1.1 施工期环境影响简要分析

- 6.1.2 营运期环境影响分析

- 6.2 建设项目需采取的防治措施及预期治理效果

- 6.3 环境效益分析

- 6.4 建议

- 第7章 财务评价

- 7.1 财务评价

- 7.1.1 项目投资与资金筹措

- 7.1.2 分析和评价

- 7.2 财务评价附表

- 第8章 结论

- 图纸目录及附表

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c9665a6e55d18a2e54d9a4fa.html