# MA-SPS法制备Cu-Cr-TiB2纳米晶复合材料

### 论文摘要

摘要CuCr合金是一类被广泛应用于电子电气工业的电接触材料,尤其在中高压真空断路器中,CuCr合金被认为是最优秀的触头材料体系。现在CuCr合金应用朝着超高电压、大电流方向发展,并对材料机械性能提出了更高要求。已有研究表明,具有纳米结构的CuCr触头材料具有更加优异的电气性能,此外,利用TiB2微粒均匀弥散在Cu基体中形成的颗粒弥散增强复合材料,其机械性能大大提高。本课题将机械合金化（MA）技术和放电等离子烧结（SPS）技术结合起来,开展了Cu-Cr-TiB2纳米晶复合材料的研究。首先利用MA法制备各相分布均匀的Cu-Cr-TiB2纳米晶复合粉末,然后通过SPS这种快速烧结技术,获得高致密化、晶粒细小的Cu-Cr-TiB2纳米晶块体材料。研究中利用X射线衍射（XRD）、扫描电镜（SEM）、能谱仪（EDS）透射电镜（TEM）等分析测试技术对材料的物相结构、组织形貌、成分分布等进行了表征,并检测了块体材料的致密度、显微硬度、电导率、耐磨性等相关物理性能,建立了材料显微结构、组成与性能之间的联系。研究了MA和SPS过程中关键工艺参数以及TiB2含量对材料结构、组织、形貌和性能的影响,探讨了TiB2影响材料性能的作用机理。主要研究结果如下：最佳的机械合金化工艺：过程控制剂无水乙醇5wt%,球料比30：1,球磨时间80h。该工艺制得复合粉末收得率在95%以上,平均晶粒尺寸20nm左右,Cu晶格畸变度0.4%左右,无明显杂质引入。随着TiB2含量由0wt%增加到10wt%,复合粉末的金属晶粒尺寸减小,晶格畸变度增大,这与TiB2的“微磨球”效应和金属基体的位错增多有关。最佳的SPS工艺：烧结温度920℃,保温时间5min,加载压力50MPa。该工艺制备的复合块体致密度接近99%,平均晶粒尺寸100nm左右,各相分布均匀,无明显杂质。随着TiB2含量增加,复合材料致密度和导电率逐渐下降,而硬度和耐磨性先迅速提高,然后缓慢增加。材料机能的增械性强和导电性能的下降与TiB2微粒的“钉扎作用”和基体位错增多有关。综合考虑,含有2wt%和4wt%TiB2的复合块体具有最佳综合性能,两者都具有Cu、Cr和TiB2纳米晶均匀复合的显微结构,致密度分别达到98.3%和96.4%,维氏硬度均在3.9GPa左右,导电率分别为27.9IACS%和24.9IACS%。相较纯CuCr25合金,两者硬度提高值均超过30%,导电率损失值则分别为3.4%和16.4%,耐磨性在本文实验条件下比纯CuCr25合金分别提高了1倍和7倍。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 CuCr合金国内外研究现状与发展趋势

- 1.1.1 CuCr合金的研究背景

- 1.1.2 CuCr合金的国内外研究进展

- 1.1.3 CuCr合金的制备方法

- 1.1.4 CuCr合金的发展趋势

- 2颗粒增强的Cu基复合材料研究现状'>1.2 TiB2颗粒增强的Cu基复合材料研究现状

- 2的性质与特点'>1.2.1 TiB2的性质与特点

- 1.2.2 Cu基复合材料强化方式

- 1.3 本文研究目的、意义及方法

- 1.3.1 研究目的与意义

- 1.3.2 采用的研究方法和技术路线

- 第2章 实验方案

- 2.1 实验用原料

- 2.2 实验所需仪器设备

- 2.2.1 制备试样用设备

- 2.2.2 分析测试用设备

- 2纳米晶复合粉末'>第3章 机械合金化制备Cu-Cr-TiB2纳米晶复合粉末

- 3.1 本章前言

- 3.2 机械合金化工艺及其表征分析

- 3.2.1 过程控制剂含量研究

- 3.2.2 球料比研究

- 3.2.3 球磨时间研究

- 2含量对Cu-Cr-TiB2纳米晶复合粉末的影响'>3.3 TiB2含量对Cu-Cr-TiB2纳米晶复合粉末的影响

- 2含量复合粉末表征与分析'>3.3.1 不同TiB2含量复合粉末表征与分析

- 2含量影响复合粉末性能的机理分析'>3.3.2 TiB2含量影响复合粉末性能的机理分析

- 3.4 本章小结

- 2纳米晶复合块体'>第4章 放电等离子烧结Cu-Cr-TiB2纳米晶复合块体

- 4.1 本章前言

- 4.2 烧结基础理论

- 4.2.1 SPS烧结过程

- 4.2.2 烧结的热力学与动力学

- 4.2.3 烧结传质机制

- 4.3 放电等离子烧结工艺与分析

- 4.3.1 烧结温度研究

- 4.3.2 保温时间研究

- 4.3.3 加载压力研究

- 2含量对纳米晶复合块体性能的影响研究'>4.4 TiB2含量对纳米晶复合块体性能的影响研究

- 2纳米晶复合块体材料显微结构表征'>4.4.1 Cu-Cr-TiB2纳米晶复合块体材料显微结构表征

- 2含量对致密度、硬度和导电率的影响'>4.4.2 TiB2含量对致密度、硬度和导电率的影响

- 2含量对块体耐磨性能的影响'>4.4.3 TiB2含量对块体耐磨性能的影响

- 2颗粒弥散作用机理分析'>4.4.4 TiB2颗粒弥散作用机理分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c98cc86e8fea35fdf4cb22f6.html