# 最小相位不确定非线性系统的鲁棒自适应输出调节

### 论文摘要

非线性现象呈现的复杂性和多样性不但无法用线性系统理论解释,而且很难用统一的理论定性的描述。因此在非线性控制领域中,众多学者一般的是针对某一类的非线性系统加以分析和设计,归纳出系统特性,提出研究方法,从而取得局部成果和进展。在实际非线性系统中由于模型简化、建模误差、外界扰动以及量测误差等因素的影响,系统模型中存在大量的不确定性。对于这些不确定性的处理一直是非线性控制领域研究的热点和难点问题。只有合理的处理不确定性,控制策略在应用到实际系统中才有可能取得理想的效果。本文研究最小相位不确定非线性系统的鲁棒输出调节问题,即设计反馈控制律在维持闭环系统全局信号一致最终有界情况下达到跟踪参考输入和/或抑制扰动的目的。其中参考输入和非期望扰动由一被称作外系统的线性中性稳定的自治微分方程生成,统称为外系统信号。反馈控制律,或称作调节器,需要在被控对象和外系统都存在不确定性的情况下依然满足控制目标的要求。所设计的控制律基于内模和反馈镇定器的结合。本文研究的主题着重于调节器理论与鲁棒镇定技巧的整合,扩展输出调节理论在不确定非线性系统中的应用。本文在以往研究工作的基础上,针对不确定的输出反馈非线性系统和下三角非线性系统,提出一种新的内模设计方法,即利用外系统信息和镇定过程中设计的输入项构造内模方程,在融合鲁棒镇定技巧的基础上解决其输出调节问题。而且当外系统包含未知参数时,我们同样可按照类似设计思路构造出自适应内模方程,估计出外系统的未知频率,从而完全补偿非期望扰动的影响。同时,本文引入状态观测器用以解决系统输出反馈输出调节问题,在降低观测器设计,内模设计和镇定器设计之间的耦合作用方面进行了初步的探索论文的结构组织如下:第一章,介绍所选课题的背景知识,研究意义和国内外相关研究现状,说明本文的主要研究对象和贡献。第二章,介绍论文涉及的基础概念和主要理论,包括稳定性概念,中心流形理论,浸入,高增益观测器及系统输出调节理论的初步知识。第三章,给出输出反馈非线性系统形式,分别针对当系统不确定项在原点是否为零情况下,设计状态反馈调节器和输出反馈调节器。此不确定项被假设为由一已知平滑函数所界定。其中我们给出了一种新的内模设计思路,使得调节器既能够补偿外系统信号中非期望扰动的影响,又能够保证在系统不确定性条件下满足闭环系统有界稳定要求。第四章,我们将上一章的内模设计方法扩展到一类包含未知参数、未知函数项和动态不确定的下三角系统,设计状态反馈和输出反馈鲁棒调节器。特别的,在输出反馈调节器设计中,我们针对具体的系统模型,分别引入普通观测器和动态增益观测器估计系统状态,结合内模设计给出满足控制目标的反馈控制律。第五章,首先考虑由不确定外系统驱动的非线性下三角系统的鲁棒输出调节问题,设计中,我们给出一种自适应内模设计方法,估计出外系统未知频率。同时,对于一类受到未知正弦波扰动的不确定单输入严格反馈系统,此不确定满足匹配条件,我们利用标称系统的Lyapunov函数设计自适应内模方程,对系统进行二次设计,在系统存在不确定项情况下达到扰动抑制目标。第六章,对论文内容进行总结,并指出进一步的研究方向。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 非线性控制研究概况

- 1.2 输出调节问题

- 1.3 论文概述

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 主要贡献

- 第二章 基础理论与预备知识

- 2.1 稳定性相关理论

- 2.1.1 Lyapunov稳定性

- 2.1.2 ISS稳定性

- 2.2 中心流形理论

- 2.3 系统浸入

- 2.4 高增益观测器

- 2.5 输出调节理论初步

- 2.5.1 线性系统部分

- 2.5.2 非线性系统部分

- 第三章 输出反馈非线性系统鲁棒输出调节

- 3.1 输出反馈系统介绍

- 3.2 问题描述

- 3.2.1 消失不确定性情况

- 3.2.2 非消失不确定性情况

- 3.3 状态反馈设计

- 3.4 输出反馈设计

- 3.5 小结

- 第四章 下三角形式非线性系统鲁棒输出调节

- 4.1 下三角结构系统模型

- 4.2 状态反馈设计

- 4.3 输出反馈设计

- 4.3.1 动态增益观测器部分

- 4.3.2 降阶观测器部分

- 4.4 小结

- 第五章 具有自适应内模的非线性系统鲁棒输出调节

- 5.1 不确定外系统

- 5.2 自适应内模设计

- 5.3 自适应扰动抑制

- 5.4 小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 主要工作

- 6.2 研究展望

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表的论文及参与项目

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c9abd382ddb7ad29ac486c86.html