# 紫外光刻法制备图案化的低维纳米结构陈列

### 论文摘要

本文分别以玻璃片和AAO模板为基底,使用BP-212型紫外正性光刻胶,进行光刻工艺条件的研究,找到了在本实验条件下的稳定光刻工艺。最佳的光刻工艺条件为:匀胶量为0.2ml,匀胶低速转速为600r/min,时间为5S,高速转速为2500r/min,时间为30s。前烘时间为15min,曝光时间为50s,显影时间为20s,后烘时间15min。采用紫外线光刻技术在阳极氧化铝模板（AAO）上生成了预设图案,用物理浸润的方法在此图案化的模板上生长聚苯乙烯一维纳米结构。使用BP-212型紫外正型光刻胶来图案化AAO模板,最后用磷铬酸或氢氧化钠溶液分别溶解模板1h和2h,得到图案化的聚苯乙烯纳米线阵列。采用扫描电子显微镜（SEM）和X射线衍射能谱（EDS）对图案的模板和聚苯乙烯一维纳米结构进行分析。测试结果表明,通过此方法在模板上制备的图案是由直径为5μm的圆形组成的,圆形图案之间的距离也是5μm。制备出的图案化的聚苯乙烯纳米线阵列,完全复制了掩模上的图案。采用电化学沉积法在孔径为200 nm的阳极氧化铝膜AAO模板中成功制备了Cu金属纳米线阵列、结合紫外线光刻法组装了图案化铜纳米线阵列。电化学沉积法可通过控制沉积时间来获得具有不同长径比的铜纳米线阵列;图案化的纳米线排列规整,高度有序;且纳米线组成的形状与掩模相同。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 第一章 文献综述

- 1.1 一维纳米材料的研究进展

- 1.1.1 纳米管

- 1.1.2 纳米带

- 1.1.3 同轴纳米电缆

- 1.1.4 一维纳米线及阵列

- 1.2 纳米图形化技术的研究现状

- 1.2.1 光刻技术

- 1.2.2 分子自组装技术

- 1.2.3 纳米加工技术

- 1.2.4 纳米压印技术

- 1.2.5 化学生长技术

- 1.2.6 薄膜技术

- 1.3 一维纳米材料在气体传感器中的应用

- 1.3.1 碳纳米管气体传感器

- 1.3.2 单根金属氧化物纳米线/纳米带气体传感器

- 1.3.3 金属/半导体纳米线气体传感器

- 1.4 本课题的目的及意义

- 第二章 光刻工艺条件的研究

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 试剂和仪器

- 2.1.2 实验方法及步骤

- 2.1.3 测试样品的制备及表征

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 玻璃片的图案化

- 2.2.1.1 匀胶速率的影响

- 2.2.1.2 后烘时间的影响

- 2.2.1.3 匀胶量的影响

- 2.2.1.4 曝光时间的影响

- 2.2.2 AAO的模板图案化

- 2.2.2.1 显影时间为10s

- 2.2.2.2 显影时间为15s

- 2.2.2.3 显影时间为20s

- 2.3 本章小结

- 第三章 图案化聚合物一维纳米阵列的制备

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 试剂和仪器

- 3.1.2 实验方法及步骤

- 3.1.2.1 图案化AAO模板的制备

- 3.1.2.2 图案化PS一维纳米结构阵列的制备

- 3.1.3 测试样品的制备与表征

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 溶液法制备图案化的PS一维纳米结构

- 3.2.1.1 磷铬酸溶解模板

- 3.2.1.2 氢氧化钠溶解模板

- 3.2.2 熔融法制备图案化PS的一维纳米结构

- 3.3 本章小结

- 第四章 图案化金属纳米线阵列的制备

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 试剂和仪器

- 4.1.2 实验方法及步骤

- 4.1.2.1 图案化AAO模板及电沉积电极的制备

- 4.1.2.2 常规及图案化铜纳米线的制备

- 4.1.3 测试样品的制备与表征

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 铜纳米线阵列

- 4.2.1.1 恒压沉积10分钟

- 4.2.1.2 恒压沉积30分钟

- 4.2.1.3 恒压沉积60分钟

- 4.2.2 图案化铜纳米线

- 4.2.2.1 恒压沉积10分钟

- 4.2.2.2 恒压沉积20分钟

- 4.2.2.3 恒压沉积60分钟

- 4.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].聚合物表面图案化:构建方法及在生物医学领域的应用[J]. 山东化工 2016(13)

- [2].表面图案化生物可降解聚膦腈制备及对成骨细胞的黏附[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2011(47)

- [3].硬质合金润湿图案化表面的超快无泵水自输运特性研究（英文）[J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 2020(03)

- [4].硅基质上图案化金膜的制备[J]. 实验技术与管理 2013(03)

- [5].溶液法制备图案化量子点薄膜的研究进展[J]. 高等学校化学学报 2020(03)

- [6].图案化聚合物表面的形状记忆特性[J]. 吉林大学学报(理学版) 2017(03)

- [7].图案化TiO_2薄膜的制备技术[J]. 化学进展 2008(11)

- [8].图案化氧化锌在能源器件中的应用[J]. 工程科学学报 2017(07)

- [9].工艺参数对图案化金属铜膜结构和光学性能的影响[J]. 常州大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [10].恒流法制备图案化的阳极氧化铝模板[J]. 功能材料 2009(02)

- [11].二维平面细胞微图案化技术及其生物学应用[J]. 分析化学 2009(07)

- [12].基于表面微图案化技术研究细胞取向[J]. 科学通报 2009(10)

- [13].协同沉积制备图案化疏水金属薄膜取得重要进展[J]. 中国表面工程 2014(02)

- [14].图案化基底上液滴的挥发行为[J]. 高等学校化学学报 2013(03)

- [15].图案化限域铝阳极氧化方法研究[J]. 中国腐蚀与防护学报 2009(02)

- [16].上海交大在构建图案化高分子表面取得新进展[J]. 化工新型材料 2020(04)

- [17].微图案化钙磷盐膜层的电化学构筑及其生物性能[J]. 物理化学学报 2010(08)

- [18].细胞图案化技术及其在胚胎干细胞研究中的应用[J]. 分析科学学报 2011(04)

- [19].图案化厚膜多孔硅制备与表征[J]. 功能材料 2008(04)

- [20].校园纪念品设计元素提取及其图案化应用――以沈阳航空航天大学为例[J]. 工业设计 2019(07)

- [21].室温图案化聚甲基丙烯酸甲酯及在导电高分子中的应用[J]. 应用化工 2018(01)

- [22].化学所在印刷实现精细组装和图案化研究方面取得重要进展[J]. 化工新型材料 2018(03)

- [23].图案化电极的离子聚合物金属复合物扭转特性研究[J]. 功能材料 2014(S1)

- [24].钛合金表面TiO_2图案化薄膜的溶胶凝胶法制备及其性能研究[J]. 医用生物力学 2010(01)

- [25].硅表面纳米图案化制作技术的研究进展[J]. 材料导报 2010(13)

- [26].近场电流体动力锥射流微图案化打印方法研究综述[J]. 机电工程技术 2017(02)

- [27].有序多孔膜表面微球图案化[J]. 功能材料 2009(08)

- [28].基于DMD无掩膜光刻快速制作亲疏水图案化表面[J]. 新技术新工艺 2020(09)

- [29].图案化金属铜膜的SIAD法自组装制备[J]. 科学通报 2013(18)

- [30].高压电场诱导下PVP/锰卟啉复合物纤维图案化[J]. 功能材料 2010(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c9dcc0dfe77ead226026a6f4.html