# 谐波减速器传动精度通用测试平台设计与实现

### 论文摘要

谐波减速器作为一种减速传动设备,在各类航天器的驱动机构中得到了越来越广泛的应用,随着航天器对谐波减速器的性能指标提出了越来越高的要求,研制高精度的谐波减速器测试系统和设备便成为一种现实需要。目前,在承担某研究所的实际科研项目中,需要研制可适用于多种型号谐波减速器的高精度、全自动谐波减速器传动精度通用测试平台。本文以此为背景展开研究工作,从系统设计和工程实现两个方面,对谐波减速器传动精度测试台进行了深入的研究,主要完成以下几方面的工作:首先,本文根据测试台的功能和技术指标要求,进行平台系统的总体方案设计,确定测试平台系统的组成;从总体上论述了测试台的机械机构,光学测量系统的测角原理以及光学测角元件的选取,着重分析了测试平台与各子系统的接口通讯。其次,在分析比较常用转台系统测角方案的基础上,选择粗精耦合双通道转台测角方案,并选取轴角变换器AD2S80A进行测角信号的数模转换,根据粗精耦合原理,确定了测角信号粗精耦合判别法则;详细分析了激磁电源的具体设计过程,在此基础上完成了转台整个测角电路的设计;此外,通过实验结果分析验证转台测角方案。接着,针对单轴伺服转台控制系统的动态指标要求,进行了基于DSP的转台控制系统方案设计。基于控制对象的数学模型,采用经典控制策略对转台系统进行校正设计,仿真结果分析表明,经典PID对于具有良好数学模型的控制对象可以有效控制,完全满足工程实际需要的控制精度和动静态性能。此外,完成了转台控制系统的硬件设计和实现。最后,选择VC++技术编写测试台控制软件,采用模块化设计方法进行测试台数据管理系统设计,基于对数据管理系统的功能分析,阐述了数据管理系统的工作原理和流程;重点分析了数据管理系统采用MSComm控件和ProEssential控件对测试数据的分析和处理,并给出了软件设计结果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题来源及研究目的和意义

- 1.1.1 课题来源

- 1.1.2 研究目的和意义

- 1.2 谐波减速器概述

- 1.2.1 谐波齿轮传动的基本原理

- 1.2.2 谐波减速器的传动精度

- 1.3 谐波减速器传动精度测试的研究现状

- 1.3.1 谐波减速器传动精度测试的理论研究

- 1.3.2 谐波减速器传动精度测试仪器的研究现状

- 1.4 测试台主要技术指标和主要研究内容

- 1.4.1 测试台的功能和技术指标

- 1.4.2 课题主要研究内容

- 第2章 测试平台系统方案设计

- 2.1 测试平台系统组成

- 2.2 光学测量系统

- 2.2.1 光学测角原理

- 2.2.2 光学测角元件的选取

- 2.3 工作台机械结构

- 2.4 测试平台与各个子系统的接口分析

- 2.4.1 转台系统数据接口

- 2.4.2 自准直仪数据接口

- 2.4.3 数据管理系统数据接口

- 2.5 本章小结

- 第3章 转台测角系统设计与实现

- 3.1 转台测角系统组成

- 3.2 测角系统工作原理

- 3.2.1 感应同步器工作原理

- 3.2.2 粗精耦合原理

- 3.3 激磁电源设计

- 3.4 基于AD2S80A的测角电路设计

- 3.5 实验结果分析

- 3.6 本章小结

- 第4章 基于DSP的转台控制系统设计

- 4.1 转台控制系统的总体分析

- 4.2 转台控制系统的数学模型

- 4.2.1 电机的数学模型

- 4.2.2 功放的数学模型

- 4.2.3 测角元件的数学模型

- 4.3 转台系统PID控制器设计

- 4.3.1 速度环的PID控制器设计

- 4.3.2 位置环的PID控制器设计

- 4.4 基于DSP的控制器硬件设计

- 4.4.1 电源模块设计

- 4.4.2 F2812 最小系统设计

- 4.4.3 通讯接口电路设计

- 4.5 本章小结

- 第5章 测试台数据管理系统

- 5.1 数据管理系统功能分析

- 5.2 数据处理与分析

- 5.2.1 对软件界面输入数据的处理

- 5.2.2 向控制器发送数据时的转换

- 5.2.3 转台运行速率的计算

- 5.2.4 传动比的计算

- 5.2.5 传动比的分析

- 5.3 软件模块设计

- 5.3.1 软件的主要模块

- 5.3.2 系统工作流程设计

- 5.3.3 数据采集卡接口通讯

- 5.3.4 串行数据接口通讯

- 5.3.5 图形显示

- 5.4 软件设计结果

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].具有回转检测功能的一体式回转减速器[J]. 工程机械 2019(12)

- [2].精密减速器使用寿命综合评价方法研究[J]. 自动化与信息工程 2019(06)

- [3].减速器太阳轮的模具技术研究[J]. 金属加工(冷加工) 2020(04)

- [4].船舶减速器的振动监测和减振技术[J]. 舰船科学技术 2020(04)

- [5].基于有限元应力分析下对差动减速器行星架设计优化[J]. 中国设备工程 2020(09)

- [6].风力发电机组偏航和变桨减速器在用齿轮油更换周期的研究[J]. 工程机械 2020(04)

- [7].精密减速器传动误差测量精度分析[J]. 机械传动 2020(06)

- [8].减速器壳总成焊接问题分析[J]. 汽车零部件 2020(04)

- [9].1600kW矿用减速器型式检验装置的研究[J]. 内燃机与配件 2020(11)

- [10].煤矿提升机减速器故障及技术改进的研究[J]. 机械管理开发 2020(05)

- [11].机器人用精密减速器性能试验工装夹具优化设计[J]. 汽车零部件 2020(06)

- [12].大功率矿用减速器箱体结构优化设计[J]. 机械传动 2020(08)

- [13].基于CATIA的减速器壳体设计研究[J]. 科技与创新 2020(15)

- [14].电动汽车减速器性能优化与结构设计[J]. 工程与试验 2020(02)

- [15].工业机器人用谐波减速器精度测试系统研究[J]. 机床与液压 2020(17)

- [16].短杯谐波减速器性能测控试验设计与研究[J]. 机械制造与自动化 2020(05)

- [17].同步永磁减速器在工厂中的应用分析[J]. 科技视界 2020(28)

- [18].用于谐波减速器性能试验的空间真空高低温环境模拟试验装置[J]. 航天器环境工程 2020(05)

- [19].某型直升机尾减速器滑油温度故障研究[J]. 长沙航空职业技术学院学报 2020(03)

- [20].矿用装运减速器满载频域分析[J]. 煤矿机电 2019(02)

- [21].减速器漏油处理分析[J]. 西部探矿工程 2019(05)

- [22].两挡减速器是未来趋势吗？[J]. 汽车与配件 2019(17)

- [23].基于事例的减速器的设计[J]. 起重运输机械 2018(06)

- [24].故障树分析法在矿用减速器设计中的应用[J]. 煤矿机械 2018(09)

- [25].45钢减速器轴断裂原因分析[J]. 理化检验(物理分册) 2016(10)

- [26].高端减速器:以国产化替代进口的雏形已现[J]. 今日科技 2017(03)

- [27].机器人用精密减速器扭转刚度试验及处理方法[J]. 机电产品开发与创新 2017(03)

- [28].岸边集装箱起重机起升减速器箱体结构优化设计[J]. 港口装卸 2017(03)

- [29].矿用减速器的安装调试及维护[J]. 机械管理开发 2016(07)

- [30].减速器管断裂失效分析[J]. 失效分析与预防 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c9fd6e0b39658cdb3333c517.html