# 四氧化三铁及其复合纳米结构的电磁响应特性

### 论文摘要

磁性纳米材料因其特有的物理化学性质,如量子尺寸效应、介观效应以及量子隧道效应受到广泛关注。四氧化三铁纳米材料是一种重要的磁性纳米材料,四氧化三铁纳米材料在生物医学、气体传感、光催化、光调制、磁性存储方面都有极其重要的应用。本文重点研究了四氧化三铁纳米材料的电磁波吸收响应特性,主要研究内容包括三个方面：1、不同形貌的四氧化三铁多孔纳米颗粒的可控性制备及其电磁波响应特性。通过调整添加剂和反应温度,利用水热法制备出球形、立方形、核桃形三种不同形貌的多孔四氧化三铁纳米颗粒；利用SEM、TEM、XRD、XPS等检测手段对三种纳米材料的形貌和结构进行了表征和测定；测试三种纳米材料的电磁波吸收特性,利用不同形貌多孔四氧化三铁纳米颗粒制备的薄膜,涂层厚度从2 mm到5 mm对频率为2～18GHz的电磁波吸收效果良好,电磁波衰减均超过-10 dB。2、四氧化三铁/氧化锌核壳纳米棒可控性制备及其电磁波响应特性。利用水热法制备β-FeOOH纳米棒,然后在乙二胺水溶液和Zn（AC）2水溶液中进行处理后,再通过水热法制备Fe2O3/ZnO核壳纳米棒,最后将Fe2O3/ZnO核壳纳米棒H2中退火,得到四氧化三铁/氧化锌核壳纳米棒；利用SEM、TEM、XRD、XPS等检测手段对该复合材料的形貌和结构进行了表征和测定；测试四氧化三铁/氧化锌核壳纳米棒的电磁波吸收特性,将制备的四氧化三铁/氧化锌核壳纳米棒与石蜡混合制备含50 wt%四氧化三铁/氧化锌核壳纳米棒的吸波涂层；当吸波涂层厚度为1.5 mm时,吸收强度达到-25 dB以下；当厚度为2 mm时,其吸收强度均达到了-35 dB以下。3、四氧化三铁/二氧化钛核壳纳米管可控性制备及其电磁波响应特性。利用水热法制备Fe203纳米管,然后向Fe2O3纳米棒混合液体中滴加硫酸钛溶液,制备Fe2O3/TiO2核壳纳米管,最后将Fe2O3/TiO2核壳纳米管H2中退火,得到四氧化三铁/二氧化钛核壳纳米管；用SEM、TEM、XRD、XPS等检测手段对该复合材料的形貌和结构进行了表征和测定；测试四氧化三铁/二氧化钛核壳纳米管的电磁波吸收特性,将四氧化三铁/二氧化钛核壳纳米管制备50 wt%四氧化三铁/二氧化钛核壳纳米管—石蜡复合薄膜材料,涂层厚度从2 mm到5 mm对频率为2-18 GHz的电磁波吸收效果良好,电磁波衰减均超过-10 dB。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 新型电磁波吸收材料

- 1.1.1 零维电磁波吸收材料

- 1.1.2 一维电磁波吸收材料

- 1.1.3 复合纳米材料的电磁波吸收特性

- 1.2 四氧化三铁纳米材料

- 1.2.1 四氧化三铁纳米材料在生物医药方面的应用

- 1.2.2 四氧化三铁纳米材料在气体传感方面的应用

- 1.2.3 四氧化三铁纳米材料在光学方面的应用

- 1.3 四氧化三铁纳米材料及其复合结构的电磁波吸收特性

- 1.4 本文研究的内容

- 第2章 零维四氧化三铁的可控制备与电磁响应特性

- 2.1 不同形貌的多孔四氧化三铁纳米颗粒的可控制备

- 2.1.1 球形多孔四氧化三铁纳米颗粒的可控制备

- 2.1.2 立方形多孔四氧化三铁纳米颗粒的可控制备

- 2.1.3 核桃形多孔四氧化三铁纳米颗粒的可控制备

- 2.2 不同形貌的多孔四氧化三铁纳米颗粒的表征

- 2.2.1 球形三氧化二铁纳米颗粒的表征

- 2.2.2 立方形三氧化二铁纳米颗粒的表征

- 2.2.3 核桃形三氧化二铁纳米颗粒的表征

- 2.2.4 多孔四氧化三铁纳米颗粒的表征

- 2.3 多孔四氧化三铁纳米颗粒的电磁波响应特性

- 2.4 小结

- 第3章 四氧化三铁/氧化锌核壳纳米棒的制备与电磁响应特性

- 3.1 四氧化三铁/氧化锌核壳纳米棒的制备

- 3.2 四氧化三铁/氧化锌核壳纳米棒的表征

- 3.2.1 三氧化二铁/氧化锌核壳纳米棒的表征

- 3.2.2 四氧化三铁/氧化锌核壳纳米棒的表征

- 3.3 四氧化三铁/氧化锌核壳纳米棒的电磁波响应特性

- 3.4 小结

- 第4章 四氧化三铁/二氧化钛核壳纳米管的制备与电磁响应特性

- 4.1 四氧化三铁/二氧化钛核壳纳米管的制备

- 4.2 四氧化三铁/二氧化钛核壳纳米管的表征

- 4.2.1 三氧化二铁纳米管的表征

- 4.2.2 三氧化二铁/二氧化钛核壳纳米管的表征

- 4.2.3 四氧化三铁/二氧化钛核壳纳米管的表征

- 4.3 四氧化三铁/二氧化钛核壳纳米管的电磁波吸收特性

- 4.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ca152abf86c157e0ec5ea3df.html