# 菊粉低聚果糖生产的关键技术研究

### 论文摘要

低聚果糖是一种功能性食品配料,除用作膳食纤维外,还具有改善肠道功能、降血脂、促进钙、铁等矿物质吸收等功能,因而广泛应用于食品及保健品工业。菊芋的主要成分是菊粉。菊粉是由果糖经β-2,1糖苷键连接而成的线性直链多糖,末端连接一个葡萄糖残基。菊粉是由分子大小不等果聚糖组成的混合物,其聚合度通常为2～60,其中聚合度在310的称为低聚果糖。目前在菊粉低聚果糖生产过程中,还存在的一些亟待解决技术问题,这包括菊粉提取液的高效脱盐、菊粉提取液的精制以及低聚果糖的制备等。本课题就菊粉低聚果糖生产中的关键技术问题开展了研究。采用离子交换树脂对菊粉提取液进行脱盐。首先经过初步筛选,从16种不同类型的树脂中筛选出脱盐性能较好的6种离子交换树脂。将初筛出的离子交换树脂按照阴→阳→阴的串联方式组成4种离子交换柱组合进行脱盐试验,确定组合A即上海华震D202→安徽皖东D001-F→上海华震D315为菊粉提取液脱盐的最佳树脂组合。经组合A处理后菊粉提取液电导率从初始的5050μs/cm降至240μs/cm,满足了菊粉成品灰分含量≤0.1 %的要求,离子交换柱处理量为4倍柱体积。本课题采用色谱法和酵母菌发酵法进行了菊粉提取液精制的研究。采用静态和动态的筛选方法,从7种树脂中筛选出了分离性能最好的浙江争光Ca型树脂,并研究了温度、树脂装填量、上样量及洗脱速度对分离性能的影响,确定其最佳的分离条件为:柱温70℃,树脂装填量200 mL,上样量2 mL（20 %菊粉提取液）,流速1 mL/min,达标菊粉收率达到84.71 %。但生产能力较低,有待进一步研究提高。以菊粉提取液为发酵培养基,接种燕山面包酵母进行发酵成功实现了菊粉提取液的精制。其最佳发酵条件为:培养基8.0 %菊粉提取液+ 10 mmoL/L Na2SO3,接种量为1.5 %（物质干重）,发酵温度28℃,初始pH5.5,转速200 r/min,发酵4 h。单双糖脱除率81.84 %,总糖损失率23.24 %,符合生产要求。只有当菊粉提取液浓度高于30 %时才发现有沉淀析出,并且随着浓度的提高,沉淀量也随之提高。低温可加速高聚果糖（长链菊粉）的沉淀析出。长时间的静置有利于高聚果糖与低聚果糖的充分分离。低温沉淀分离法制备菊粉低聚果糖的适宜工艺条件为:35 %菊粉提取液首先在-18℃进行冷冻72 h,然后8℃下解冻,离心分离,所得上清夜即为低聚果糖。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 菊芋

- 1.2 菊粉

- 1.3 低聚果糖

- 1.3.1 低聚果糖

- 1.3.2 低聚果糖的理化性质

- 1.3.3 低聚果糖的生理功能

- 1.3.4 低聚果糖的生产方法

- 1.3.5 低聚果糖的质量标准

- 1.3.6 低聚果糖的应用

- 1.4 菊粉低聚果糖

- 1.4.1 菊粉低聚果糖的生产工艺

- 1.4.2 菊粉低聚果糖生产中存在问题

- 1.5 课题主要研究内容及意义

- 1.5.1 立题背景和研究意义

- 1.5.2 课题的主要研究内容

- 第2章 菊粉提取液的离子交换脱盐研究

- 2.1 材料与方法

- 2.1.1 材料

- 2.1.2 试验方法

- 2.1.3 分析方法及计算

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 离子交换树脂的初筛

- 2.2.2 最佳树脂组合的筛选及其脱盐试验

- 2.2.3 菊粉的吸附与洗脱

- 2.3 本章小结

- 第3章 色谱法分离法精制菊粉提取液的研究

- 3.1 材料与方法

- 3.1.1 材料

- 3.1.2 试验方法

- 3.1.3 分析方法

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 树脂的静态筛选

- 3.2.2 树脂的动态筛选

- 3.2.3 Ca 型树脂色谱分离条件的优化研究

- 3.3 本章小结

- 第4章 酵母发酵法精制菊粉提取液

- 4.1 材料与方法

- 4.1.1 材料

- 4.1.2 培养基

- 4.2 试验方法

- 4.2.1 酵母菌种的筛选

- 4.2.2 培养条件对菊粉提取液精制的影响

- 4.2.3 添加物对菊粉提取液精制的影响

- 4.3 分析方法

- 4.3.1 总糖的测定

- 4.3.2 还原糖含量的测定

- 4.3.3 pH 的测定

- 4.3.4 总酸度测定（滴定法）

- 4.4 结果与分析

- 4.4.1 酵母菌种的筛选

- 4.4.2 培养条件对菊粉提取液精制的影响

- 4.4.3 添加剂对燕山酵母发酵脱糖的影响

- 4.5 本章小结

- 第5章 沉淀分离法制备菊粉低聚果糖的研究

- 5.1 材料与方法

- 5.1.1 材料

- 5.1.2 试验方法

- 5.1.3 分析方法

- 5.2 结果与讨论

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].低聚果糖国家标准样品发布[J]. 中国标准化 2015(06)

- [2].低聚果糖在各国的法规发展历程[J]. 饮食科学 2017(22)

- [3].低聚果糖的保健功效、应用现状及安全性评价[J]. 慢性病学杂志 2018(11)

- [4].低聚果糖通便效果观察[J]. 华南预防医学 2017(06)

- [5].牛蒡低聚果糖的提取条件及其稳定性研究[J]. 皖南医学院学报 2017(05)

- [6].低聚果糖在各国的法规发展历程[J]. 食品工业科技 2014(06)

- [7].高纯度低聚果糖的生产及应用[J]. 山东食品发酵 2009(02)

- [8].工业化制备高纯度低聚果糖技术概述[J]. 轻工科技 2014(09)

- [9].灵芝、低聚果糖、乳酸菌营养液保藏实验研究[J]. 中国酿造 2008(03)

- [10].配方乳粉中低聚果糖的含量测定方法比较[J]. 现代食品 2018(10)

- [11].食品药品监管总局办公厅关于低聚果糖生产许可有关问题的复函[J]. 中国食品卫生杂志 2016(01)

- [12].低聚果糖国家标准样品发布破解行业检测难题[J]. 食品工业科技 2015(08)

- [13].改良低聚果糖口服补液盐对兔腹泻的防治效果观察[J]. 中国兽医杂志 2008(05)

- [14].低聚果糖与中草药饲料添加剂对育肥猪消化率的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医 2008(08)

- [15].中草药与低聚果糖对育肥猪增重效果的研究[J]. 黑龙江畜牧兽医 2008(10)

- [16].超高效色谱柱分析测定中草药中低聚果糖的方法研究[J]. 广州化工 2019(05)

- [17].雪莲果低聚果糖粗提液的活性炭脱色研究[J]. 食品工业 2018(07)

- [18].益生菌的最佳养料——低聚果糖[J]. 长寿 2008(01)

- [19].雪莲果低聚果糖粗提液除杂工艺的研究[J]. 食品科技 2012(03)

- [20].真空冷冻干燥法制备高纯度低聚果糖干粉初探[J]. 广西轻工业 2010(12)

- [21].真空冷冻干燥法制备高纯度低聚果糖工艺的初步研究[J]. 食品与发酵工业 2008(12)

- [22].低聚果糖玉米松糕生产工艺优化研究[J]. 周口师范学院学报 2018(05)

- [23].Bacillus megaterium NCIB 8508产果糖基转移酶及低聚果糖的初步研究[J]. 中国生物制品学杂志 2011(07)

- [24].雪莲果低聚果糖粗提液的脱色工艺的研究[J]. 中国酿造 2011(03)

- [25].低聚果糖对便秘模型小鼠的通便功能的研究[J]. 中国药物与临床 2010(10)

- [26].分散固相萃取-高效液相色谱法测定饲料中低聚果糖含量[J]. 分析科学学报 2017(06)

- [27].雪莲果低聚果糖磷酸化修饰研究[J]. 食品科技 2018(04)

- [28].超声波对青梅渗糖及低聚果糖渗透的影响[J]. 浙江农业科学 2018(08)

- [29].低聚果糖的生理功能与其生产应用浅析[J]. 信息化建设 2015(12)

- [30].低聚果糖在保健食品领域中的应用研究[J]. 精细与专用化学品 2014(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ca2081c2695dd66459ce6c88.html