# 褐煤CO2气化过程中反应特性及颗粒结构演化研究

### 论文摘要

煤炭是目前地球上储藏量最为丰富的化石能源之一，褐煤地质储量约占煤炭总储量40%，随着化石能源的日益紧缺和环境污染的日趋严重，褐煤的资源化利用引起了全世界的广泛关注。褐煤作为我国主要的煤炭储备，其洁净高效转化技术的研究和开发对于建立可持续发展的能源系统，促进社会经济的发展具有重大意义。近年来，人们发现以焦炭为原料和CO2为气化介质的气化过程可以得到高浓度的CO。因此，开展褐煤CO2气化特性研究具有重要现实意义。煤的气化过程十分复杂，包括煤的热解和气化两部分。热解是煤气化转化的根本，煤的气化反应性很大程度上取决于煤的热解过程。因此，本文首先采用TG/DTG热重分析技术对褐煤热解特性进行研究，分析了褐煤热解过程中各阶段特性，获得了褐煤在挥发分析出阶段的特征参数，选取了合适的褐煤热解动力学模型对褐煤热解过程进行表征并定量描述了升温速率对褐煤热解过程的影响。其次，采用固定管式炉反应器与Gasboard-3100煤气分析仪联用技术开展了褐煤固定床热解的实验研究，利用元素分析、BET、SEM等方法研究了褐煤热解过程中焦颗粒结构的演化规律。结果表明，随着热解温度的升高，H/C原子比、O/C原子比减少，褐煤焦变得更具芳香性和碳质化，热解过程中褐煤的比表面积变化规律相似，快、慢速热解条件下，比表面积都随着升温速率的增大而增大。最后，在固定管式炉反应器上开展了褐煤焦与CO2气化实验研究，选择不同特性褐煤焦在不同温度下开展CO2气化实验研究，实时在线分析了气体产物的释放特性，结果表明，随着气化温度的升高，气体产物中CO的释放速率明显增大，慢焦CO释放总量高于快焦释放总量，各种煤焦气化反应CO释放的平均速率与温度成正比。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 褐煤气化技术发展简介

- 1.3 褐煤气化的影响因素

- 1.4 本文主要研究内容

- 2 褐煤热解及动力学分析

- 2.1 引言

- 2.2 实验装置与方法

- 2.3 褐煤热解过程表征

- 2.4 褐煤热解动力学分析

- 2.5 本章小结

- 3 热解过程中褐煤颗粒物理化学结构演化及析出气体特性

- 3.1 引言

- 3.2 煤焦制备及结构表征

- 3.3 煤焦颗粒化学组成变化

- 3.4 煤焦颗粒物理特性变化

- 3.5 煤焦颗粒表面 SEM 分析

- 3.6 气体释放特性分析

- 3.7 本章小结

- 4 褐煤焦气化过程特性研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验装置与方法

- 4.3 气化过程中气体产物的释放特性

- 4.4 本章小结

- 5 全文总结与建议

- 5.1 全文总结

- 5.2 进一步工作及建议

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].电厂中CO_2捕集技术的成本及效率[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2009(09)

- [2].应用CO_2超临界萃取苋菜红色素的工艺研究[J]. 粮食与食品工业 2019(06)

- [3].纳米流体强化CO_2水合物生成的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].稠油油藏蒸汽驱后期CO_2辅助蒸汽驱技术[J]. 石油勘探与开发 2019(06)

- [5].曲安奈德局部封闭结合CO_2点阵激光治疗增生性瘢痕[J]. 中外医学研究 2019(34)

- [6].CO_2响应性高分子乳化剂的制备与性能评价[J]. 油田化学 2019(04)

- [7].铝酸盐水泥在高温和CO_2气氛的水化机理研究[J]. 水泥工程 2019(06)

- [8].CO_2驱集输管道内腐蚀机理研究[J]. 化学工程与装备 2020(01)

- [9].CO_2-环烷烃/芳香烃界面张力的测定与估算[J]. 化工学报 2020(01)

- [10].超临界CO_2放空特性分析与装置设计[J]. 流体机械 2019(12)

- [11].高焓CO_2气流壁面两步催化机制对非平衡气动加热影响的数值模拟[J]. 国防科技大学学报 2020(01)

- [12].铅基堆超临界CO_2复合循环发电系统热力学分析[J]. 工程热物理学报 2020(01)

- [13].CO_2浓度升高对宁夏枸杞果实发育期形态指标及糖分积累影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [14].设施甜椒土垄和垄嵌基质栽培方式CO_2排放通量日变化比较[J]. 华北农学报 2019(S1)

- [15].重组人血管内皮抑制素联合CO_2点阵激光治疗瘢痕疙瘩的临床疗效观察[J]. 中国药物应用与监测 2019(06)

- [16].试验模拟包气带CO_2变化及对水化学的影响[J]. 水文 2020(01)

- [17].基于超临界CO_2抗溶剂技术的姜黄素固体脂质纳米粒研究[J]. 中药材 2019(07)

- [18].微通道反应器内CO_2传质反应行为研究[J]. 化学工程 2020(01)

- [19].环氧乙烷装置循环气中CO_2浓度对催化剂选择性的影响[J]. 石油和化工设备 2020(02)

- [20].氢氧化钙的固碳功能性研究-CO_2浓度与碳化时间的影响[J]. 功能材料 2020(01)

- [21].胜利油田特低渗透油藏CO_2驱技术研究与实践[J]. 油气地质与采收率 2020(01)

- [22].CO_2-原油混相带形成机理与表征方法[J]. 油气地质与采收率 2020(01)

- [23].高温高盐油藏聚合物微球-CO_2复合驱的适应性[J]. 油田化学 2020(01)

- [24].15%CO_2胁迫下雨生红球藻积累油脂制生物柴油[J]. 太阳能学报 2020(03)

- [25].CO_2泄漏对稻田水基础水质指标的影响研究[J]. 环境科学学报 2020(04)

- [26].供暖用CO_2空气源热泵变频运行性能研究[J]. 太阳能学报 2020(03)

- [27].光子嫩肤联合超脉冲CO_2点阵激光治疗光老化皮肤的临床疗效[J]. 中国激光医学杂志 2020(01)

- [28].超脉冲CO_2激光联合自体表皮移植治疗白癜风的近期和中期效果分析[J]. 中国处方药 2020(03)

- [29].运用手持技术绘制CO_2浓度变化地图——以上海市地铁2号线为例[J]. 化学教学 2020(03)

- [30].2019年全球生物质燃烧CO_2排放研究[J]. 科技风 2020(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ca3166c360aff98a27b86d89.html