# 超临界流体法制备纳米材料及用于有害气体催化发光检测

### 论文摘要

纳米材料催化发光传感器是一种极具开发和应用价值的气体传感器。它具有材料无损耗、不需要光源、灵敏度高、分析快速、线性范围宽、仪器设备简单、易实现自动化等优点,但目前这类催化发光传感器在检测特定气体的灵敏度和选择性方面还不尽如人意。而催化发光传感器的灵敏度与纳米敏感材料的催化活性有密切的相关性,因此本文欲利用超临界流体（supercritical fluid,简写为SCF）技术制备出具有高比表面积、高催化活性的纳米材料,来进一步提高该传感器的灵敏度和选择性,并拓展催化发光传感器的应用范围。本研究用超临界流体技术制备了具有较高催化活性的纳米MgO、Y2O3粉体,根据它们对特定有机气体的很高的灵敏度及优异的选择性,研制出基于MgO纳米粉体检测醋酸乙烯的催化发光传感器;并以CNTs为模板,在超临界流体中制备了SiO2纳米管,其检测有机气体的灵敏度和选择性都在一定程度上较SiO2纳米颗粒得到了提高,从而设计出基于SiO2纳米管检测乙酸乙酯的新型传感器。具体内容如下:1.研制了基于MgO纳米粉体检测醋酸乙烯的催化发光传感器。利用乙醇超临界流体干燥技术（supercritical fluid drying,SCFD）制备了纳米MgO及Y2O3颗粒,发现其对一些有害气体的催化发光强度远远高于普通干燥技术（common drying,CD）制备的纳米MgO及Y2O3。设计了一种以SCFD技术合成的纳米MgO为敏感材料,催化发光检测醋酸乙烯蒸气的传感器。此传感器具有很高的灵敏度及优异的选择性,在最佳条件下,催化发光强度与醋酸乙烯蒸气浓度在1.8mg/m3～1800mg/m3内呈良好的线性关系,检出限为0.7mg/m3。当浓度相同的丙酮、乙醛、乙酸乙酯、乙酸、甲醛、氨水、乙醇、苯和甲醇蒸气通过此传感器时,除乙醇引起3.56%的干扰外,其他气体基本不干扰醋酸乙烯的测定。应用本方法可快速测定车间空气中的醋酸乙烯。2.研制了基于SiO2纳米管检测乙酸乙酯的催化发光传感器。在超临界流体中分别制备了SiO2纳米管和SiO2纳米颗粒,并比较了它们对一些有害气体的催化发光性能。结果发现SiO2纳米管较SiO2纳米颗粒对检测特定气体具有更强的催化发光特性,特别是对乙酸乙酯具有很高的灵敏度和专属性。设计了一种以SiO2纳米管为敏感材料,催化发光检测乙酸乙酯蒸气的传感器。此传感器具有很高的灵敏度及选择性,在最佳条件下,催化发光强度与乙酸乙酯蒸气浓度在2.0～2000ppm内呈良好的线性关系,检出限为0.68ppm。当外来物质如丙酮、乙醛、乙酸、甲醛、氨水、乙醇、苯和甲醇通过此传感器时,对乙酸乙酯的测定没有或仅有很低的干扰。应用本法可快速测定车间空气中的乙酸乙酯。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 气体传感器发展的现状

- 1.2 化学发光气体传感器

- 1.3 催化发光气体传感器

- 1.3.1 基于纳米材料的催化发光传感器

- 1.4 纳米材料的发展现状

- 1.4.1 纳米材料的特性

- 1.4.2 纳米材料制备方法

- 1.5 超临界流体（SCF）技术在制备超细纳米材料中的应用

- 1.5.1 超临界流体技术概述

- 1.5.2 超临界流体干燥技术制备纳米粉体简介

- 1.5.3 以CNTS 为模板，在超临界流体中制备氧化物纳米管简介

- 1.6 本课题研究目的、内容和创新

- 1.6.1 课题的目的、意义

- 1.6.2 研究内容

- 1.6.3 本课题特色与创新点

- 第二章 实验部分

- 2.1 化学试剂

- 2.2 实验仪器及检测方法

- 2.2.1 催化发光传感器实验装置

- 2.2.2 样品检测方法

- 2.3 材料的表征

- 2.4 超临界流体技术制备纳米材料

- 2.4.1 溶胶-凝胶的制备

- 2.4.2 在乙醇超临界流体中干燥处理

- 2.4.3 在乙醇超临界流体中负载纳米氧化物（以CNTS 为模板）

- 第三章 基于SCFD 法制备的氧化镁纳米粉检测醋酸乙烯的催化发光传感器

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验仪器

- 3.2.2 主要试剂

- 3.2.3 纳米材料的制备

- 3.2.4 催化发光材料的表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 SCFD 和CD 技术制备的纳米材料的催化发光性能评价

- 3.3.2 检测醋酸乙烯蒸气的催化发光体系的建立

- 3.4 小结

- 第四章 基于氧化硅纳米管检测乙酸乙酯的催化发光传感器

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验仪器

- 4.2.2 主要试剂

- 4.2.3 氧化硅纳米材料的制备

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 氧化硅纳米管及纳米颗粒的催化发光性能评价

- 4.3.2 基于氧化硅纳米管检测乙酸乙酯体系的条件优化

- 4.3.3 响应时间

- 4.3.4 分析特征

- 4.3.5 专属性

- 4.3.6 样品分析

- 4.3.7 传感器寿命

- 4.4 小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 主要结论

- 5.2 对后续工作的展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅述纳米材料的生产现状及其在化工生产中的应用[J]. 中国粉体工业 2008(05)

- [2].我国纳米材料发展问题与前景展望[J]. 中国粉体工业 2016(05)

- [3].法国对纳米材料实施申报制度[J]. 中国粉体工业 2013(02)

- [4].国际标准化组织发布纳米材料分类新标准[J]. 中国粉体工业 2010(05)

- [5].纳米材料研究进展[J]. 甘肃石油和化工 2011(04)

- [6].我国正式实施七项纳米材料国家标准[J]. 中国粉体工业 2008(02)

- [7].新型二维纳米材料可能带来电子工业革命[J]. 中国粉体工业 2013(01)

- [8].工程纳米材料毒理学的研究现状与研究方法评价[J]. 阜阳师范学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [9].介孔纳米材料在抗衰化妆品中的应用[J]. 新型工业化 2019(10)

- [10].纳米材料对环境抗生素抗性基因污染扩散影响的研究进展[J]. 生态毒理学报 2019(05)

- [11].基于纳米材料改良酶联免疫吸附法的研究进展[J]. 食品与机械 2020(03)

- [12].“纳米材料”专题序言[J]. 材料工程 2020(04)

- [13].纳米材料功能整理纺织品的研究及发展现状[J]. 纺织导报 2020(04)

- [14].纳米材料导论课程融入高等教育教学原则实践路径研究[J]. 教育教学论坛 2020(22)

- [15].多功能空心纳米材料的制备与应用研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(05)

- [16].光热纳米材料在肿瘤治疗中的研究进展[J]. 江苏大学学报(医学版) 2020(03)

- [17].多孔纳米材料固定化酶研究进展[J]. 微生物学通报 2020(07)

- [18].基于金属有机骨架化合物制备碳基纳米材料的研究进展[J]. 广东化工 2020(12)

- [19].介孔二氧化硅纳米材料形貌的影响因素及应用[J]. 中国高新科技 2020(05)

- [20].基于2D卟啉金属有机框架纳米材料的高性能电化学传感[J]. 化工科技 2020(03)

- [21].碳基纳米材料：助力战略新兴产业发展——访中国石化新能源研究所所长荣峻峰[J]. 中国石化 2020(07)

- [22].一维钴纳米材料的化学制备及磁学应用[J]. 稀有金属 2020(07)

- [23].纳米材料定义与分类[J]. 轻金属 2020(05)

- [24].基于稀土发光纳米材料的时间分辨成像[J]. 发光学报 2020(09)

- [25].手性纳米材料的制备及其在生物传感中的应用[J]. 分析试验室 2020(10)

- [26].丛枝菌根真菌对环境纳米材料的响应及减毒效应[J]. 应用与环境生物学报 2020(05)

- [27].纳米材料对底栖动物的毒性效应研究进展[J]. 生态毒理学报 2020(04)

- [28].功能核酸纳米材料的分离纯化及其生物学应用[J]. 功能材料与器件学报 2020(04)

- [29].光功能纳米材料与肿瘤光学治疗展望[J]. 发光学报 2020(11)

- [30].纳米材料与技术课程教学质量提升策略[J]. 教育教学论坛 2020(42)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ca4d62c71c0a842369ab685b.html