# 基于单片机的远程抄表系统的设计与研究

论文题目: 基于单片机的远程抄表系统的设计与研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 控制理论与控制工程

作者: 王秀凤

导师: 董峰

关键词: 远程抄表,智能小区,单片机,抗干扰技术

文献来源: 天津大学

发表年度: 2005

论文摘要: 随着社会经济的发展和生活水平的日益提高,安全、舒适、方便、健康已成为人们对居住环境所提出的新要求。智能化小区正是在这种要求下应运而生并蓬勃发展起来的。安全自动化,通信自动化,管理自动化是智能化小区的三大特征。体现智能化小区管理自动化特征的水表、电表、煤气表的自动抄收作为必备的导入项目之一,在工程设计中占有重要位置。自动抄表改变了以往人工抄表的服务方式,实行无人查表,由物业管理公司或供给公司在控制中心集中抄收,避免了因人工抄表所造成的错抄、漏抄、估抄、抄表时间跨度大、工作效率低、存在安全隐患等弊端。既节省了人力物力,也提高了安全性。本文是针对智能化小区的水表、煤气表抄表系统所作的研制。经过对国内外相关技术和案例的分析、研究之后,结合小区的实际情况,设计了一套基于单片机控制技术的远程抄表系统。该设计综合运用了传感器技术、单片机技术以及通信技术,实现了水表、煤气表数据采集、存储、处理、传输等工作,使每一位住户的水表、煤气表数据准确传递给物业公司的中央控制室,以便查抄。为了准确地实现水表,煤气表数据地远程抄收,本文设计完成了以AT89C52为控制核心,同时具备远程数据采集功能和数据通信功能的系统的硬件设计和软件设计。硬件设计部分包括:(1)智能仪表部分。主要包括通过传感器设计来完成物理量向电信号的转换;(2)数据采集器部分。主要包括单片机及其扩展接口的设计,信号调理电路、信号切换电路、模数转换电路设计,通讯接口设计。在硬件设计过程中尽量做到简化结构,节省外围电路。在软件设计上,主要针对数据采集器的数据采集功能和串行通讯功能进行程序的编写。除此之外,本文还对系统中的干扰问题进行了深入细致的分析,并在硬件和软件上提出了有效的抗干扰技术。本设计已成功地应用于一个智能化小区中,运行效果良好。由于本系统结构简单、工作可靠、成本较低,具有很好的应用价值和推广价值。

论文目录:

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题提出的背景

1.1.1 自动抄表的必要性

1.1.2 自动抄表的可行性

1.1.3 目前国内外普遍采用的自动抄表方式

1.2 本文所做的工作

第二章 远程抄表系统的设计

2.1 远程抄表系统的设计原则

2.2 设计的关键

2.3 系统功能的确定

2.4 建立系统

2.4.1 建立系统结构模型

2.4.2 控制技术选择

2.4.3 网络的选择

第三章 系统的硬件设计

3.1 智能仪表部分硬件设计

3.2 数据采集板硬件设计

3.2.1 基本系统（单片机）设计

3.2.2 数据采集通道的设计

3.2.3 通讯电路设计

3.2.4 显示电路设计

3.2.5 外接存储器电路E~2PROM

第四章 系统软件设计

4.1 采集器计数方式

4.2 程序流程图

第五章 通讯部分设计

5.1 通讯部分的硬件设计

5.1.1 通讯方式的选择

5.1.2 通讯接口的硬件结构

5.2 通讯部分的软件设计

5.2.1 采集器与 PC 机的通信协议

5.2.2 通讯程序的流程图

5.2.3 通讯软件设计中的几点注意事项

第六章 抗干扰技术

6.1 远程抄表系统产生干扰的原因

6.1.1 单片机系统产生干扰渠道，干扰的分类及干扰造成后果

6.1.2 确定系统产生干扰的主要原因

6.2 抗干扰措施

6.2.1 硬件抗干扰措施

6.2.2 软件抗干扰措施

第七章 总结与建议

7.1 对系统的总结

7.2 建议

参考文献

发表论文情况

致谢

发布时间: 2007-04-17

参考文献

- [1].多功能电能表单表远程抄表系统[D]. 孟宁.吉林大学2005

- [2].电力远程抄表系统的研究[D]. 李朝阳.天津大学2009

- [3].远程抄表系统中抄表电路的FPGA实现[D]. 程俊华.浙江大学2003

- [4].基于ZigBee技术的远程抄表系统的设计与实现[D]. 黄利军.湖南大学2011

- [5].远程抄表系统的研究与实现[D]. 朱丹凤.西安工业大学2011

- [6].电力远程抄表系统的开发与应用[D]. 郭法连.中国石油大学2010

- [7].基于GPRS网络的嵌入式远程抄表系统的研究与设计[D]. 李璐.青岛科技大学2010

- [8].基于GPRS的电力远程抄表系统设计与应用[D]. 张蕾.山东大学2011

- [9].基于GPRS的远程抄表系统软件的设计与实现[D]. 薛文鑫.东北大学2011

- [10].基于GPRS的嵌入式远程抄表系统的研究[D]. 张亚闽.中北大学2012

相关论文

- [1].基于单片机的超声测距系统[D]. 操文祥.安徽大学2007

- [2].基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现[D]. 陈忠华.大连理工大学2006

- [3].基于单片机的公寓用电智能管理系统设计[D]. 刘君.大连海事大学2006

- [4].基于C8051F单片机的火灾智能报警控制系统的设计[D]. 陈颖.大连海事大学2007

- [5].基于单片机的温度测控系统在温室大棚中的设计与实现[D]. 黄凤娟.安徽大学2006

- [6].基于单片机的教室灯光自动控制器的研究[D]. 陈晶.福建农林大学2007

- [7].基于单片机控制的智能充电器设计[D]. 周玲.广西大学2006

- [8].智能远程抄表系统的设计与开发[D]. 孔建华.南京理工大学2005

- [9].基于MCS-51单片机的热量计[D]. 谷长利.华北电力大学（北京）2006

- [10].基于MSP430单片机的远程抄表系统及智能网络水表的设计[D]. 槐利.太原理工大学2006

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ca5f440ca07fb6ae7e71f638.html