# 公路桥梁承载能力的评定研究

### 论文摘要

近二十年来,我国公路交通基础建设迅猛发展,大量公路桥梁先后建成并在交通运输中起到重要支撑作用。然而,由于车辆,特别是超重车辆的行驶,以及各种内、外在因素的作用,公路桥梁在使用多年后会产生病害、出现缺陷,致使其承载能力降低,影响其正常使用。因此,如何评定这些桥梁的实际承载能力及病害程度,在其养护和公路管理工作中极为重要。在现有的经济和技术条件下,如何准确评定旧桥的承载能力是目前研究的热点问题。另外,在对运营中的桥梁进行检测评定的同时,也要对新建桥梁进行检测评定。对于新建桥梁,人们希望了解其质量,掌握其性能。本文的具体研究内容和结论有以下几个方面：1.阐述了桥梁检测和评定的目的和重要意义,介绍了桥梁检测的分类以及在一般检查和详细检查中,桥梁的各个部位应检测的要点；2.对现有国内外桥梁结构承载力评定方法进行了总结和比较,指出了各自的适用范围和优缺点：常见的桥梁结构的评定方法主要有基于外观调查的方法,基于设计规范的方法,基于荷载试验的评定方法和基于专家经验的方法。而目前应用最广泛的方法是基于荷载试验的桥梁评定方法。相比其它方法,该方法具有人为因素小,以荷载试验的数据说话,最后得出的评定结论是应力、应变的量化数字,说服性强的优点。3.比较系统地阐述了桥梁的静荷载试验和动荷载试验,并结合实际工程项目,对基于荷载试验评定混凝土桥梁可靠性方法加以具体应用,应用有限元方法,对试验桥梁进行精确分析计算,同实测数据加以分析和验证。通过荷载试验,可以测试桥梁的施工质量和结构受力性能,判断桥梁结构的实际承载能力,确定桥梁的实际运营状况和使用条件,为竣工验收、投入运营使用提供科学依据,为今后更大跨度、更复杂的桥梁结构积累重要的技术资料。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 桥梁检测评定的现状和发展趋势

- 1.2.1 国外桥梁检测评定的现状

- 1.2.2 国内桥梁检测评定的现状

- 1.2.3 桥梁检测评定的发展趋势

- 1.3 桥梁检测评定的目的和意义

- 1.3.1 桥梁检测评定的目的

- 1.3.2 桥梁检测评定的意义

- 1.4 本论文研究的主要内容

- 第二章 桥梁的检测与评定

- 2.1 桥梁的检测

- 2.1.1 一般检查

- 2.1.2 详细检查

- 2.2 桥梁评定

- 2.2.1 桥梁评定的内容

- 2.2.2 桥梁评定的情况

- 2.3 桥梁评定的主要方法

- 2.3.1 基于养护规范的外观调查评定法

- 2.3.2 基于设计规范的分析计算评定方法

- 2.3.3 基于荷载试验的评定方法

- 2.3.4 专家意见调查法

- 2.3.5 四种桥梁评定方法的关系

- 2.4 本章小结

- 第三章 荷载试验

- 3.1 概述

- 3.1.1 荷载试验的使用条件

- 3.1.2 荷载试验的目的

- 3.2 荷载试验计划和准备工作

- 3.2.1 荷载试验计划与试验方案的制定

- 3.2.2 荷载试验的准备工作

- 3.3 静载试验

- 3.3.1 静载试验方案的确定与实施

- 3.3.2 静载试验观测方案与实施

- 3.3.3 静载试验结果分析与评定

- 3.4 动载试验

- 3.4.1 动载试验项目

- 3.4.2 动载试验的测点布置

- 3.4.3 动载试验结果分析与评定

- 3.5 动静载试验的对应关系

- 3.5.1 挠度与自振频率、阻尼比的对应关系

- 3.5.2 裂缝与自振频率、阻尼比

- 3.6 桥梁结构承载能力的评定

- 3.7 本章小结

- 第四章 实例分析

- 4.1 桥梁概况及荷载试验依据

- 4.1.1 桥梁概况

- 4.1.2 试验依据

- 4.2 试验目的及内容

- 4.2.1 荷载试验目的

- 4.2.2 荷载试验的内容

- 4.3 静载试验

- 4.3.1 理论计算方法及结果

- 4.3.2 试验控制截面

- 4.3.3 试验荷载确定

- 4.3.4 试验工况及加载位置

- 4.3.5 静载试验结果

- 4.3.6 静载试验结果分析

- 4.4 动载试验

- 4.4.1 动载试验测试仪器设备

- 4.4.2 测点布置

- 4.4.3 动载试验结果

- 4.4.4 阻尼比

- 4.4.5 桥梁总体性能分析评定

- 4.6 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 本文结论

- 5.2 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士学位期间取得的成果

- 发表论文

- 参与科研项目

- 获得荣誉

### 相关论文文献

- [1].华南地区规模最大的在建桥梁——即将通车的黄埔大桥掠影[J]. 广东交通 2008(05)

- [2].简支转连续桥梁单梁荷载试验[J]. 吉林交通科技 2009(02)

- [3].在役钢筋混凝土肋拱桥荷载试验研究[J]. 山西建筑 2020(07)

- [4].诊断性荷载试验方法在装配式梁桥中的应用[J]. 世界桥梁 2017(02)

- [5].某中承式钢管混凝土拱桥荷载试验分析[J]. 建筑监督检测与造价 2017(03)

- [6].轨道专用桥荷载试验控制计算分析[J]. 公路 2019(10)

- [7].旧桥质量评定中的荷载试验与分析[J]. 中国市政工程 2017(02)

- [8].桥梁荷载试验智能布载算法研究[J]. 土木建筑工程信息技术 2015(05)

- [9].不规则岩块点荷载试验抗压强度的取值[J]. 工程勘察 2015(03)

- [10].桥梁荷载试验要点评述与展望[J]. 黑龙江交通科技 2014(05)

- [11].关于桥梁荷载试验静动力分析系统的研究[J]. 江西建材 2014(15)

- [12].评述桥梁荷载试验的步骤及要点[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2013(07)

- [13].点荷载试验研究[J]. 华北科技学院学报 2011(04)

- [14].钢管混凝土系杆拱桥动荷载试验[J]. 四川建筑科学研究 2009(05)

- [15].桥梁单梁荷载试验全过程分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(03)

- [16].三峡升船机安全机构荷载试验控制措施[J]. 中国水运(下半月) 2017(02)

- [17].荷载试验研究工作的主要内容[J]. 黑龙江交通科技 2010(12)

- [18].公路桥梁荷载试验检测在桥梁养护中的作用探讨[J]. 冶金与材料 2019(06)

- [19].在役某桥梁加固前后荷载试验对比分析[J]. 四川水泥 2019(08)

- [20].基于差值法的荷载试验分析研究[J]. 城市道桥与防洪 2018(04)

- [21].公轨两用特大跨径连续刚构桥梁荷载试验[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版) 2018(05)

- [22].荷载试验技术在桥梁工程检测中的应用[J]. 华东公路 2018(05)

- [23].磁电振动传感器在桥梁荷载试验中的应用[J]. 交通科技 2016(06)

- [24].交通桥荷载试验及分析[J]. 山东农业工程学院学报 2017(01)

- [25].桥梁梁板荷载试验及裂缝监控[J]. 广东公路交通 2017(03)

- [26].预应力混凝土空心板桥动荷载试验分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2013(09)

- [27].荷载试验在桥梁检测中的应用解析[J]. 黑龙江交通科技 2017(12)

- [28].基于荷载试验的桥梁技术状态评估研究[J]. 工程与建设 2018(02)

- [29].浅谈公路桥梁荷载试验[J]. 黑龙江交通科技 2018(10)

- [30].基于荷载试验的桥梁残余承载力评价[J]. 广东建材 2018(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ca667f0eb543b26c9c8a6e69.html