# 数控转塔冲床振动与噪声的控制研究

### 论文摘要

数控转塔冲床作为冲裁设备之一,由于其具有高效率、高自动化、生产成本低、自动换模、柔性化,适应于多品种,中小批量生产等特点,因而深受广大用户的欢迎,在国内外得到越来越广泛的应用。随着数控技术的不断进步,数控转塔冲床不但得到越来越广泛的应用,而且在结构和性能上也不断的发展。现在的数控转塔冲床基本配置了自动编程软件,工作效率和对复杂零件的加工能力得到了飞跃式的提升。国内已经有一些企业生产数控转塔冲床,但主要以仿制为主,其加工精度和效率与国外先进设备有一定的差距。本文以MT-200数控转塔冲床为研究对象,通过有限元仿真、静态试验和动态实验等手段对数控转塔冲床的性能进行了研究,从而减小其振动和噪声。数控转塔冲床的机身是整个机床的承载部件,当数控转塔冲床工作时,冲头击打时产生的冲裁力作用在机身上,使机身发生振动,从而传递到支撑地面。横梁是数控转塔冲床的送料机构,其动态响应性能直接关系到送料的准确性,同时也影响板材的加工精度和送料速度。本文从数控转塔冲床的静态、动态特性方面做研究,改进设计数控转塔冲床,并对改进后的数控转塔冲床进行静态、动态分析。在此基础上,控制数控转塔冲床的振动和噪声。论文主要研究内容有：（1）建立数控转塔冲床机身的力学模型,对其进行静态分析,求出数控转塔冲床在最大载荷作用下的应力及位移变化情况。在此基础上,对数控转塔冲床机身进行轻量化设计,减小机身冲头对应部位角刚度。（2）应用ANSYS对数控转塔冲床机身进行模态分析,获得机身的固有频率及相应的振型,并与实验测试做对比,得到正确的机身动力学模型。此外,通过实验获得数控转塔冲床的载荷谱,研究数控转塔冲床在动载荷作用下的动应力和动挠度情况。（3）在模态分析的基础上,根据数控转塔冲床的结构特点,改变数控转塔冲床结构,从而提高其固有频率,减小振动。（4）对数控转塔冲床横梁进行模态分析,获得横梁的固有频率；对横粱传动部件进行固有频率计算,获得传动部件的固有频率。对比两者,分析横梁的动态响应性能。（5）在分析横梁动态性能的基础上,对横梁进行轻量化设计,提高其响应性能。（6）通过实验测试得到数控转塔机床的噪声信号,对这些信号进行分析,得出噪声产生的原因,并对噪声加以控制。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的背景

- 1.2 电伺服数控转塔冲床的组成与特点

- 1.2.1 电伺服数控转塔冲床的组成与工作原理

- 1.2.2 电伺服数控转塔冲床的特点

- 1.3 国内外数控转塔冲床的发展状况及研究趋势

- 1.4 本文主要工作

- 第二章 本课题研究的理论基础及实验技术简介

- 2.1 电测应变技术

- 2.2 振动理论及实验方法

- 2.2.1 振动理论

- 2.2.2 振动的实验方法

- 2.3 有限元技术简介

- 2.3.1 有限元技术的应用步骤

- 2.3.2 ANSYS简介

- 2.3.3 有限元模型的建立

- 2.3.4 模态分析理论

- 2.3.5 优化设计理论

- 第三章 机身结构静态分析与优化研究

- 3.1 机身的有限元建模

- 3.2 机身的静强度、刚度分析

- 3.3 机身的静强度、刚度测试

- 3.3.1 机身静强度、刚度测试方案

- 3.3.2 机身静强度、刚度测试结果分析

- 3.4 机身的轻量化设计

- 3.4.1 机身优化模型的建立

- 3.4.2 轻量化优化结果分析

- 3.5 基于提高机身冲头部分角刚度的优化设计

- 3.5.1 机身冲头部分角刚度分析

- 3.5.2 机身冲头部分角刚度优化（方案一）

- 3.5.3 机身冲头部分角刚度优化（方案二）

- 3.6 本章小结

- 第四章 机身结构的动态分析与优化研究

- 4.1 基于有限元的机身模态分析

- 4.1.1 螺栓结合部等效动力学模型

- 4.1.2 机身模态分析

- 4.2 振动频率测试

- 4.2.1 振动测试方案的拟定

- 4.2.2 机身频谱分析

- 4.3 机身结构的动响应分析

- 4.3.1 机身载荷谱

- 4.3.2 机身动态响应分析结果

- 4.3.3 机身动态响应实验分析

- 4.4 机身结构的动态性能优化设计

- 4.5 本章小结

- 第五章 横梁的静动态研究及优化设计

- 5.1 横梁的静动态分析

- 5.1.1 横梁结构简介

- 5.1.2 横梁的静动态分析

- 5.2 横梁的有限元模态分析

- 5.2.1 导轨结合部的处理

- 5.2.2 轴承与丝杆结合部的处理

- 5.2.3 横梁有限元模态分析

- 5.3 横梁的动态测试

- 5.3.1 横梁动态测试频谱分析

- 5.3.2 横梁传动部件的响应频谱分析

- 5.4 横梁的动力学优化设计

- 5.5 本章小结

- 第六章 噪声测试与分析

- 6.1 噪声理论

- 6.1.1 噪声的评价方法及危害

- 6.1.2 噪声的控制

- 6.1.3 隔声技术

- 6.2 数控转塔冲床噪声测试与分析

- 6.2.1 噪声测试仪器与原理

- 6.2.2 噪声值分析

- 6.2.3 噪声频谱分析

- 6.3 噪声控制的初步方案

- 第七章 工作总结与展望

- 7.1 工作总结

- 7.2 本文的创新点

- 7.3 研究展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间主要的研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ca6e423118bb999f4b074420.html