# 从铅锌尾矿中回收磁黄铁矿选矿试验研究

### 论文摘要

我国铅锌矿资源的特点是富矿少,低品位矿多；大型矿少,中小型矿多；伴生元素较多,矿石类型复杂。选别目的精矿的同时也产生了大量含有其他有价金属的尾矿,大量堆存的尾矿给矿业、环境以及经济等造成了不少难题,对矿山地球化学环境及周围的生态环境带来了巨大的影响,因此,如何最大限度地提取利用尾矿中的有价元素,最大限度的减少尾矿的排放直至无尾矿产生,是急需解决的重要课题。论文在收集大量文献的基础上,在尾矿综合利用的意义、现状、途径、存在的问题以及建议进行了分析和总结。本论文以浙江佳和矿业有限公司龙泉铅锌尾矿为研究对象,重点是回收铅锌尾矿中的磁黄铁矿,达到资源综合利用的目的。目前,该公司在浙江省龙泉市铅锌尾矿库尾矿堆积量已超过了280万吨,随着矿山北部矿段深段开采的深入,尾矿库的堆存量不断增加,成了当地和下游村民巨大的危险源。该项目研究成功并实施后,在开发利用铅锌矿资源的同时,将利用选矿技术对废弃尾矿的硫、铁等有价元素进行回收,然后通过沸腾炉焙烧提炼铁矿粉和硫酸,并将提炼后的废料作为水泥熟料或制成空心砖。龙泉铅锌尾矿综合回收硫、铁关键技术研究项目列入浙江省重大科技攻关项目“铅锌尾矿处置关键技术研究”。论文对龙泉铅锌尾矿回收磁黄铁矿进行了全面的、系统的试验研究,在选矿研究中发现,该尾矿不宜采用重选、磁选以及重选-磁选联合选矿等方法进行选别。而采用重选脱泥后进行浮选试验能得到比较理想的回收效果。经过大量的条件试验,采用单因素试验的方式探索研究了磨矿细度、调整剂用量,捕收剂种类及用量、选矿时间等条件对回收指标的影响。最终得出重选脱泥后再浮选该尾矿的工艺,即采用一段磨矿,磨矿细度为80%-200目,利用常规的硫酸、丁基黄药、二号油三种药剂,采用重选脱泥后,一次粗选,二次扫选,三次精选的闭路流程,在原矿硫品位4.42%,铁品位16.28%的基础上,可以得到硫品位32.77%,铁品位42.73%,硫回收率为81.26%的合格产品。试验结果均超过了项目指标要求。本实验通过回收铅锌尾矿中的磁黄铁矿,不但解决尾矿带来的环境问题,而且可实现尾矿固体废弃物的资源化,对保护生态环境、实践循环经济具有重要意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 尾矿的特点

- 1.1.1 尾矿是丰富的二次资源

- 1.1.2 尾矿粒度细、泥化严重

- 1.1.3 尾矿资源量庞大、种类繁多

- 1.2 尾矿堆存的危害

- 1.3 尾矿综合利用的意义

- 1.3.1 尾矿综合利用具有很好的经济效益

- 1.3.2 尾矿综合利用有利于节约资源,提高资源利用率

- 1.3.3 尾矿综合利用能减少环境污染

- 1.4 尾矿综合利用的途径

- 1.4.1 尾矿再选

- 1.4.2 尾矿制砖、制水泥或作建筑材料的掺合料

- 1.4.3 利用尾矿作玻璃、陶瓷原料和其他材料

- 1.4.4 利用尾矿作井下充填料

- 1.4.5 利用尾矿库复田和种植农作物

- 1.4.6 尾矿就地堆浸

- 1.5 国内外综合利用的现状

- 1.5.1 国外研究现状

- 1.5.2 国内研究利用现状

- 1.5.3 国内外废石及尾矿利用发展趋势

- 1.5.4 我国铅锌尾矿选矿现状

- 1.6 尾矿利用存在的问题

- 1.7 尾矿综合利用的建议

- 第二章 论文选题依据及主要研究内容

- 2.1 论文的提出及其意义

- 2.2 论文的研究内容

- 第三章 试验矿样及性质考查

- 3.1 试样来源及样品制备

- 3.2 矿样性质考查

- 3.2.1 光谱分析

- 3.2.2 化学多元素分析

- 3.2.3 X-射线衍射分析

- 3.2.4 铁物相分析

- 第四章 试验方法的确定

- 4.1 磁黄铁矿的性质与可浮性

- 4.1.1 磁黄铁矿的晶体化学

- 4.1.2 磁黄铁矿的氧化

- 1-XS（X=0.1-0.2）的捕收机理'>4.2 黄药对磁黄铁矿FE1-XS（X=0.1-0.2）的捕收机理

- 4.3 试验方法

- 第五章 主要试验设备及试剂

- 5.1 试验主要设备

- 5.2 试验主要试剂

- 第六章 选矿试验研究

- 6.1 粒度分析试验

- 6.2 磨矿细度测试

- 6.3 重选试验

- 6.3.1 原矿筛分后重选试验

- 6.3.2 原矿磨矿后重选试验

- 6.4 磁选试验

- 6.4.1 原矿筛分后磁选试验

- 6.4.2 原矿磨矿后磁选试验

- 6.5 重选-磁选联合试验

- 6.5.1 原矿筛分后重选-磁选联合流程试验

- 6.5.2 原矿磨矿后重选-磁选联合流程试验

- 6.6 磁选-浮选联合流程试验

- 6.6.1 先磁后浮联合流程试验

- 6.6.2 先浮后磁联合流程试验

- 6.7 全浮选试验

- 6.7.1 磨矿细度试验

- 6.7.2 pH值调整剂用量试验

- 6.7.3 捕收剂种类选择试验

- 6.7.4 捕收剂用量试验

- 6.7.5 浮选时间试验

- 6.7.6 浮选精选试验

- 6.8 联合流程试验

- 6.8.1 浮选-磁选联合流程试验

- 6.8.2 浮选-重选联合流程试验

- 6.8.3 重选-浮选联合流程试验

- 6.9 闭路试验

- 6.9.1 流程的确定

- 6.9.2 试验结果及数据处理

- 6.9.3 数、质量流程

- 6.10 选矿试验总结

- 第七章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- （A）攻读硕士学位期间参加的科研项目

- （B）攻读硕士学位期间发表的文章

### 相关论文文献

- [1].浅谈铅锌尾矿资源的合理利用[J]. 中国有色金属 2012(S1)

- [2].铅锌尾矿砂掺量对静态破碎剂性能影响的实验研究[J]. 爆破 2020(02)

- [3].原状铅锌尾矿制备地聚物的研究[J]. 混凝土 2018(01)

- [4].国内铅锌尾矿建材化研究进展[J]. 硅酸盐通报 2018(02)

- [5].淋滤条件下铅锌尾矿中重金属对环境影响研究[J]. 云南冶金 2016(01)

- [6].某含银难选铅锌尾矿综合利用试验[J]. 现代矿业 2019(12)

- [7].湿法综合回收铅锌尾矿的成果研究[J]. 化工设计通讯 2019(02)

- [8].谢坑铅锌尾矿建材化利用研究[J]. 现代矿业 2019(06)

- [9].不同修复方式对铅锌尾矿砂微生态环境的改良作用[J]. 水土保持学报 2012(05)

- [10].某铅锌尾矿综合回收锰矿试验研究[J]. 湖南有色金属 2016(05)

- [11].某铅锌尾矿库环境风险监测与评价[J]. 矿冶 2013(02)

- [12].福建某铅锌尾矿综合利用[J]. 中国有色金属 2010(S1)

- [13].南沙沟铅锌尾矿综合利用试验研究[J]. 矿产保护与利用 2010(01)

- [14].铅锌尾矿“投身”墙体材料[J]. 中国粉体工业 2013(02)

- [15].改良剂对铅锌尾矿砂重金属形态的影响[J]. 湖北农业科学 2014(21)

- [16].铅锌尾矿基生态型超高性能混凝土的设计理念和性能研究[J]. 硅酸盐通报 2018(12)

- [17].铅锌尾矿制备防辐射混凝土的实验研究[J]. 陶瓷学报 2018(06)

- [18].铅锌尾矿制备加气混凝土的试验研究[J]. 建材世界 2018(06)

- [19].铅锌尾矿周边土壤中一株耐镉贪铜菌的筛选鉴定[J]. 湖南农业科学 2018(12)

- [20].先锋植物对铅锌尾矿库重金属污染的修复作用[J]. 水土保持学报 2011(06)

- [21].铅锌尾矿在混凝土材料中的应用研究现状[J]. 江西建材 2019(05)

- [22].陕西小梁沟铅锌尾矿库环境保护措施[J]. 现代矿业 2017(09)

- [23].河南某铅锌尾矿回收白钨试验研究[J]. 矿业快报 2008(06)

- [24].剪切环境下某铅锌尾矿絮团演化过程及絮团表征[J]. 矿产保护与利用 2020(04)

- [25].采用浮选技术从铅锌尾矿中回收萤石的试验研究[J]. 有色矿冶 2019(02)

- [26].铅锌尾矿砂对不同强度等级混凝土影响分析[J]. 混凝土与水泥制品 2018(11)

- [27].TRMR2521立磨生产铅锌尾矿微粉[J]. 中国水泥 2014(06)

- [28].桥口铅锌尾矿库重金属迁移转化规律研究[J]. 有色金属工程 2013(03)

- [29].兰坪铅锌尾矿区土壤与自然发生的5种植物的研究[J]. 环境工程学报 2011(01)

- [30].陕南某铅锌尾矿区土壤重金属迁移性及生态风险评价[J]. 江苏农业科学 2016(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cac02dbbab49aa01fc0be28d.html