# 化学与物理联用方法进行污水处理探索

### 论文摘要

超声协同臭氧技术和螯合树脂在处理污水方面具有很好的发展前景。本工作研究超声协同臭氧技术在酚类污染物、染料类污染物及多组分溶液中的应用,讨论了气速、初始浓度及声强对污染物降解的影响,并研究了对于不同种类的污染物超声/臭氧的协同效应,发现在染料类污染物中,超声/臭氧的协同效应最好。利用苯乙烯和马来酸酐悬浮聚合制成微球,然后氨基硫脲在不同条件下对其进行改性,合成三种不同的树脂,并通过元素分析以及红外光谱对合成的树脂进行了初步表征。研究了这三种树脂对Zn(Ⅱ)、Hg(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)、Ag(Ⅰ)四种金属离子的吸附性能,测定表明在对Ag(Ⅰ)吸附符合G.E.Boyd液膜扩散方程。利用环氧氯丙烷与硫脲反应合成环硫氯丙烷,然后在碱性条件下与氨基硫脲反应,通过控制投料比合成三种不同的树脂PSN1,PSN2,PSN3,并通过元素分析以及红外光谱对合成的树脂进行了初步表征。研究了这三种树脂对Zn(Ⅱ)、Hg(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)、Ag(Ⅰ)四种金属离子的吸附性能,等温吸附测定表明对Ag(Ⅰ)吸附符合Langmuir方程。将对苯二胺与环硫氯丙烷悬浮在水溶液中进行聚合,合成了微球型螯合树脂。通过元素分析、红外光谱及其它化学与物理方法对树脂结构进行了初步表征。研究了微球型螯合树脂对Zn(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)、Hg(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)、Ag(I)、Au(Ⅲ)六种金属离子的吸附性能。研究表明:螯合树脂具有较规整的球形,一定的机械强度。树脂对于贵金属离子如Au(Ⅲ)、Ag(I)有较好的吸附性能,测定表明对Ag(Ⅰ)的吸附符合Langmuir方程和Lagergren吸附方程。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 水污染现状及危害

- 1.2 污水处理的常用方法

- 1.2.1 中和法

- 1.2.2 硫化法

- 1.2.3 生物法

- 1.2.4 离子交换法

- 1.2.5 吸附法

- 1.2.6 膜处理技术

- 1.2.7 溶剂萃取法

- 1.3 超声在污水处理中的应用

- 1.3.1 超声处理污水概述

- 1.3.2 超声介入技术处理污水分类

- 1.3.3 超声介入技术面临的问题及发展方向

- 1.4 高分子螯合树脂

- 1.4.1 高分子螯合树脂概述

- 1.4.2 高分子螯合树脂的分类

- 1.4.3 螯合树脂的发展趋势

- 1.5 立题依据

- 第二章 超声协同臭氧处理污水

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 实验试剂与仪器

- 2.1.2 实验装置

- 2.1.3 超声协同臭氧处理污水

- 2.1.4 检测方法

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 超声协同臭氧处理对硝基苯酚

- 2.2.2 超声协同臭氧处理对氯苯酚

- 2.2.3 超声协同臭氧处理活性大红/活性深蓝

- 2.2.4 超声协同臭氧处理对硝基苯酚与对氯苯酚混合液

- 2.2.5 降解机理

- 2.3 本章小结

- 第三章 氨基硫脲改性苯乙烯-马来酸酐共聚物及吸附性能的研究

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 实验试剂及仪器

- 3.1.2 氨基硫脲改性苯乙烯－马来酸酐共聚物的制备过程

- 3.1.3 吸附性能的测定

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 氨基硫脲改性苯乙烯－马来酸酐共聚物的合成及表征

- 3.2.2 制得树脂的吸附性能

- 3.3 本章小结

- 第四章 氨基硫脲型树脂的合成及吸附性能的研究

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 实验试剂及仪器

- 4.1.2 氨基硫脲型树脂的制备过程

- 4.1.3 吸附性能的测定

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 氨基硫脲型树脂的合成及表征

- 4.2.2 氨基硫脲型树脂的吸附性能

- 4.3 本章小结

- 第五章 微球型巯基螯合树脂的合成及其吸附性能

- 5.1 实验部分

- 5.1.1 试剂及仪器

- 5.1.2 微球型螯合树脂的合成

- 5.1.3 树脂吸附性能的测定

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 微球型树脂的合成及表征

- 5.2.2 微球型树脂的吸附性能

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论与未来工作

- 致谢

- 参考文献

- 附录：作者在攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].石墨烯吸附性能的研究进展[J]. 化工管理 2015(34)

- [2].不同阳离子交换分子筛对NO的吸附性能研究[J]. 现代职业教育 2016(34)

- [3].TiO_2/碳复合材料的电吸附性能与应用[J]. 高校实验室科学技术 2019(04)

- [4].不同粒径土壤对氯丹的吸附性能及其急性毒性[J]. 环境工程学报 2017(06)

- [5].壳聚糖对油脂物质吸附性能和再生的研究[J]. 洛阳师范学院学报 2017(08)

- [6].活性炭纤维对镉离子吸附性能的研究[J]. 当代化工 2013(10)

- [7].文献[J]. 气体分离 2012(02)

- [8].粘土岩对铀(Ⅵ)的吸附性能[J]. 环境化学 2020(08)

- [9].不同膨润土对含镉废水的吸附性能[J]. 环境工程学报 2016(11)

- [10].核桃壳制备活性炭方法及吸附性能的研究[J]. 湖州职业技术学院学报 2011(01)

- [11].淀粉-钛-硅复合物的制备表征和吸附性能[J]. 高分子材料科学与工程 2011(08)

- [12].不同掺杂聚苯胺膜对乙醇气体的吸附性能[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [13].不同物质碳对废水中氨氮的吸附性能[J]. 区域治理 2019(37)

- [14].丙烯腈复合材料的合成及其对铀吸附性能的研究[J]. 东华理工大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [15].影响生物质碳材料吸附性能的关键因素[J]. 科技智囊 2020(07)

- [16].改性木屑对铜离子的吸附性能[J]. 环境工程学报 2016(12)

- [17].石墨纤维表面的微观结构及其对物理吸附性能的影响[J]. 科学技术与工程 2013(34)

- [18].改性松木屑对铜离子的吸附性能[J]. 应用化工 2020(10)

- [19].酸反应介质对柚子皮水热炭表面性质及吸附性能的影响[J]. 环境化学 2020(10)

- [20].壳聚糖-铝氧化物复合材料的制备、表征及吸附性能[J]. 离子交换与吸附 2009(03)

- [21].银负载改性焙烧态水滑石及其碘离子吸附性能[J]. 中国粉体技术 2020(04)

- [22].修饰的氧化石墨烯负载碳纤维布的制备及吸附性能的研究[J]. 有色冶金节能 2020(02)

- [23].氧化锌/纤维素复合材料对镉离子吸附性能的实验与密度泛函理论研究[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2020(02)

- [24].芹菜源生物炭对重金属离子的吸附性能[J]. 安徽农业科学 2017(18)

- [25].碳纳米管氧化对水中微量异狄氏剂的吸附性能影响[J]. 广东化工 2012(14)

- [26].活性炭纤维对贵金属离子吸附性能的研究[J]. 当代化工 2008(02)

- [27].复合材料POSS/TX-10/Bent的制备及其吸附性能[J]. 精细化工 2020(02)

- [28].一种双吲哚基微孔聚合物的制备及其对碘的吸附性能[J]. 西南科技大学学报 2020(02)

- [29].废弃豆渣派生多孔碳对橙黄G的吸附性能与机制[J]. 江苏农业科学 2020(09)

- [30].聚苯乙烯系-L-谷氨酸树脂的合成及对水中苯胺的吸附性能[J]. 精细化工中间体 2016(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cac2c34d3a1dab352b4cff63.html