# 超高耸烟囱结构关键技术研究

### 论文摘要

作为太阳能发现系统的重要的构筑物,高耸烟囱对发电的系统效率,稳定运行起着至关重要的作用。本文为“建设风电,太阳能热气流综合集成的稳态储能发电系统”项目方案中太阳能烟囱结构设计部分,作者对太阳能烟囱静力性能、动力特性、抗震和抗风性能等进行的研究如下:首先,结合项目本身的工艺要求和方案选择结果,建立太阳能烟囱三维有限元模型,在考虑自重荷载、等效静力风荷载和其他荷载的组合工况下,针对最不利荷载工况对结构进行空间静力分析,得出静力分析结果,再对该模型进行结构自振特性分析。其次,针对该工程项目所在场地土类别,选择常用的三条地震波输入超高耸烟囱结构模型进行地震时程分析,由此得到其在不同地震波作用下的结构动力响应曲线,分析结构在地震作用下的动力特性。最后,重点介绍脉动风速时程模拟理论以及两种常见风速时程模拟方法,谐波叠加法和线性回归滤波法,及其在计算机仿真中的实现过程。基于MATLAB仿真平台,采用谐波叠加法法编制脉动风速时程仿真程序,生成包含平均风和脉动风的风速时程,根据风荷载计算理论生成作用在烟囱整体结构上的风荷载时程,将生成的结果输入到烟囱模型中,进行结构在风荷载作用下的动力时程分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外设计方法和研究现状

- 1.3 本文的主要研究内容

- 2 超高耸烟囱结构静力分析

- 2.1 总体介绍

- 2.2 所受荷载情况

- 2.3 结果分析

- 3 超高耸烟囱结构模态分析

- 3.1 模态分析理论

- 3.2 模态分析结果

- 3.3 本章小结

- 4 超高耸烟囱地震响应分析

- 4.1 抗震理论发展阶段

- 4.2 振型分解反应谱分析

- 4.3 时程分析法

- 4.4 结果分析及总结

- 5 脉动风荷载时程模拟理论

- 5.1 前言

- 5.2 风荷载的谱表示方法

- 5.3 脉动风荷载时程生成的两种方法

- 5.4 本章小结

- 6 超高耸烟囱风荷载动力响应分析

- 6.1 引言

- 6.2 时域内风荷载的模拟

- 6.3 脉动风荷载分析结果

- 6.4 本章小结

- 7 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 本文所用APDL 程序

### 相关论文文献

- [1].海洋平台大尺寸弯折式烟囱吊装方法[J]. 船海工程 2018(03)

- [2].车载式沥青罐加热系统烟囱的改进[J]. 工程机械与维修 2018(02)

- [3].基于先验知识的烟囱内部作业飞行器定位方法[J]. 激光与红外 2018(12)

- [4].长扁圆形烟囱表面压力分布数值分析与试验研究[J]. 建筑技术开发 2018(11)

- [5].复杂环境下50m高砖烟囱定向爆破拆除[J]. 西部探矿工程 2019(02)

- [6].40m青砖烟囱定向控制爆破拆除技术[J]. 爆破器材 2018(04)

- [7].2~#高炉热风炉烟囱加固改造[J]. 莱钢科技 2017(03)

- [8].火电厂脱硫“湿烟囱”防腐蚀内衬结构设计[J]. 陕西建筑 2009(12)

- [9].四管塔架式钢烟囱有限元分析[J]. 武汉大学学报(工学版) 2018(S1)

- [10].“华龙一号”核电厂烟囱气态流出物取样系统验证的试验与分析[J]. 中国辐射卫生 2018(01)

- [11].烟囱结构地震作用的研究现状[J]. 黑龙江科技信息 2011(07)

- [12].建筑物中太阳能烟囱通风节能效果的量化分析[J]. 建筑与文化 2019(10)

- [13].强腐蚀烟气工况下烟囱结构选型研究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(25)

- [14].太阳能烟囱在地下空间中的通风特性及优化[J]. 重庆大学学报 2019(03)

- [15].考虑不同加载方式的钢烟囱结构极限承载力分析[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [16].爆破拆除塔架式钢烟囱塔架对筒体的影响研究[J]. 爆破 2017(04)

- [17].某烟囱结构腐蚀状况评估检测[J]. 四川水泥 2015(09)

- [18].火力发电厂混凝土单筒式烟囱的改造[J]. 石化技术 2019(08)

- [19].烟囱钢塔架结构设计与分析[J]. 工程技术研究 2019(14)

- [20].复杂环境下80m高危裂缝钢混烟囱爆破拆除[J]. 工程爆破 2018(02)

- [21].裂缝砖烟囱爆破拆除的工程实践与技术探讨[J]. 工程爆破 2018(04)

- [22].210 m烟囱超高位切口爆破拆除数值模拟与实践[J]. 爆破 2018(03)

- [23].某50 m高砖混结构烟囱定向爆破拆除技术方案[J]. 现代矿业 2017(11)

- [24].复杂环境下砖混结构烟囱的爆破拆除[J]. 煤矿爆破 2017(05)

- [25].某热电厂玻璃钢烟囱内筒的铺层设计及现场制作[J]. 华电技术 2019(06)

- [26].烟囱液压爬升平台翻模施工方案[J]. 建筑知识 2017(06)

- [27].高耸钢筋混凝土烟囱抗地震倒塌能力分析[J]. 工程力学 2016(05)

- [28].热力电厂烟囱钢内筒整体提升安装施工技术探讨[J]. 广东土木与建筑 2019(02)

- [29].基于STAAD Pro的整体悬挂式钢内筒烟囱内外筒协同计算程序的开发[J]. 工程建设与设计 2018(24)

- [30].砖烟囱爆破拆除的优化措施[J]. 采矿技术 2018(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cb202a884ebe3e3f4a7b84b0.html