# 非线性系统执行器故障容错控制研究

### 论文摘要

随着现代工程技术系统的复杂化,系统的安全性和可靠性越来越受到人们的关注,容错控制应运而生,它的主要目的是在控制系统发生故障的情况下,仍然保持系统的安全性和可靠性,并尽可能使系统保持一定的性能。迄今,线性系统的容错控制理论已经基本成熟,但是,非线性系统的容错控制研究取得的成果相对较少,本文对非线性系统容错控制进行了一些研究。首先,本文阐述了非线性容错控制系统的设计策略,容错控制系统的设计策略分为两部分：冗余设计和故障补偿。一部分,一种特定的冗余被引入到控制器中,生成的闭环系统不论是在所有执行器都正常工作时,还是其中一个执行器出现故障的情况下都能呈现稳定的状态；另一部分,在模糊逻辑系统的基础上应用在线容错控制方案,闭环稳定性的实现基于Lyapunov原理,闭环系统的稳定性是通过使用修正的控制律来实现的。与现有结果比较,更新的控制律使得所有闭环系统的参数是有界的。在非线性系统的故障检测时,提出了一种新的残差阈值达到最小的故障检测和诊断方法,对不确定非线性系统进行故障调节是通过微分同胚变换,用滑模参数辨识方法获得了针对执行器发生故障的鲁棒控制算法,这种算法,不需要对执行器的故障参数辨识,也不需要对非线性系统的输出进行求导,或者要求满秩的条件。该控制器是一种简化模式的控制器,即用一个一阶稳定系统来代替一个更高阶的跟踪问题,通过引入滑模控制来抵消或减缓在实际动态与由故障导致的动态之间存在的干扰。冗余设计的优点是,它无需知道故障的位置和大小,而且在没有故障检测的情况下即可实现,从而减少了计算时间,避免了由于故障检测所带来的错误警报,非检测以及相应的时延。故障补偿的优势在于可以实时地处理因故障所引起的动态现象。其次,针对具有某类未知状态的非线性系统,应用模糊理论,设计相应的控制器来实现整个系统的全局稳定性以及局部收敛性能。非线性系统的故障估计采用的是快速的自适应故障估计算法,设计了一种自适应模糊滑模控制器,使得当系统发生故障时,能起到很好的调节作用,该控制器中的模糊逻辑系统是通过利用相应的模糊控制规则直接作为控制器使用的。最后,总结了本文的研究成果及不足,对非线性系统的容错控制研究提出了一些想法和展望。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 课题研究现状

- 1.3 故障诊断与容错控制技术

- 1.3.1 故障诊断技术

- 1.3.2 容错控制技术

- 1.3.3 非线性系统的故障诊断与容错控制

- 1.3.4 鲁棒容错控制

- 1.3.5 发展趋势

- 1.4 本文工作

- 第2章 本文应用的相关基础知识

- 2.1 Lyapunov稳定性及相关内容

- 2.1.1 Lyapunov稳定性定义

- 2.1.2 Lyapunov稳定性理论的本质及分类

- 2.1.3 Lyapunov法分析系统稳定性的判据

- 2.1.4 Lyapunov函数的构造

- 2.2 滑模控制

- 2.2.1 滑模控制的基本思想

- 2.2.2 滑动模态的数学表达

- 2.2.3 滑模控制的基本问题

- 2.3 线性矩阵不等式

- 2.3.1 线性不等式定义

- 2.3.2 线性不等式的几个引理

- 2.4 模糊控制理论

- 2.4.1 基本概念

- 2.4.2 模糊控制器的分类

- 2.4.3 模糊控制的分类

- 2.5 本章小结

- 第3章 基于输出反馈的非线性系统容错控制研究

- 3.1 引言

- 3.2 容错控制系统的冗余设计

- 3.3 非线性系统的故障检测和故障补偿

- 3.3.1 非线性系统的故障检测

- 3.3.2 没有不确定性的非线性系统的故障补偿

- 3.3.3 含有不确定性的非线性系统故障补偿

- 3.4 范例分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 基于直接模糊自适应的非线性系统容错控制研究

- 4.1 引言

- 4.2 主要结果

- 4.2.1 系统模型描述与假设

- 4.2.2 故障估计算法

- 4.2.3 控制器的设计

- 4.2.4 稳定性分析

- 4.3 数值实例

- 4.4 本章小结

- 第5章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].风力发电机抗干扰容错控制探讨[J]. 通信电源技术 2020(06)

- [2].一类不确定非线性系统主动容错控制[J]. 辽宁科技大学学报 2015(02)

- [3].分布式驱动电动汽车容错控制研究综述[J]. 常州工学院学报 2020(05)

- [4].容错控制理论综述与展望[J]. 自动化博览 2008(07)

- [5].多模型传感器故障软闭环容错控制方法与应用策略[J]. 橡塑技术与装备 2015(18)

- [6].非线性系统主动容错控制综述[J]. 传感器与微系统 2014(04)

- [7].复杂飞行器的容错控制[J]. 电子制作 2018(02)

- [8].基于滑模控制的五相永磁同步发电系统的容错控制[J]. 船电技术 2018(09)

- [9].序列连续系统的容错控制[J]. 信息与控制 2013(01)

- [10].考虑传感器故障的导弹姿态控制系统主动容错控制研究[J]. 控制与决策 2012(03)

- [11].航天器姿态机动优化容错控制[J]. 软件导刊 2018(10)

- [12].考虑输入输出受限的无人机自适应滑模容错控制[J]. 系统工程与电子技术 2020(10)

- [13].微网换流器可靠性及容错控制研究[J]. 电子制作 2019(11)

- [14].基于故障估计的分布式驱动电动汽车容错控制方法[J]. 汽车技术 2019(06)

- [15].航空高压直流电源系统多相电机的容错控制[J]. 微电机 2018(08)

- [16].四相永磁容错电机的两种容错控制方法[J]. 控制与决策 2013(07)

- [17].双时滞不确定离散系统的满意容错控制[J]. 计算机工程与应用 2011(01)

- [18].考虑输入饱和的挠性航天器姿态容错控制与振动抑制[J]. 电机与控制学报 2019(01)

- [19].非线性动态系统的主动容错控制研究[J]. 青春岁月 2011(22)

- [20].三相电机故障诊断及容错控制研究[J]. 电子技术与软件工程 2014(20)

- [21].基于混沌优化的多模型容错控制方法[J]. 控制工程 2009(03)

- [22].容错控制[J]. 财会学习 2009(06)

- [23].垂直尾翼损伤的基于双曲正切函数的等效滑模容错控制(英文)[J]. Journal of Southeast University(English Edition) 2020(02)

- [24].约束关联大系统的自适应模糊容错控制[J]. 系统科学与数学 2017(05)

- [25].三相永磁容错电机单相故障的容错控制[J]. 电机与控制应用 2018(06)

- [26].不确定条件下摆式列车倾摆系统主动容错控制[J]. 兰州交通大学学报 2011(06)

- [27].非线性系统的非脆弱H_∞容错控制[J]. 控制工程 2016(07)

- [28].多机编队系统的协同容错控制[J]. 上海交通大学学报 2015(06)

- [29].风力机的线性变参数主动容错控制[J]. 控制理论与应用 2014(04)

- [30].电力有源滤波器故障诊断与容错控制研究[J]. 中国电机工程学报 2013(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cb3faa56cc55b489de3d05b7.html