# 遥感影像的阴影检测与补偿方法研究

### 论文摘要

随着遥感影像技术的快速发展，遥感影像的应用越来越广泛。但是随着遥感影像的空间分辨率的提高，影像中的阴影有着特殊的含义：一方面阴影会引起阴影区域的信息部分或者全部丢失，导致影像质量下降；另一方面阴影又可以用来计算遮挡物的高度。为了提高遥感影像的质量、有效利用阴影，阴影处理成为一个热点研究的问题。但是面对海量的遥感数据，如何检测并消除遥感影像的阴影也成为遥感影像处理领域的难点。因此，研究遥感影像的阴影检测与补偿对遥感影像的广泛应用有十分重要的意义。阴影处理分为阴影检测和阴影补偿。本文分析研究了基于c3通道的阴影检测算法，对其做了如下改进：首先，对c3通道影像进行平滑，消除其过多的噪声；其次，结合Sobel边缘检测算子，提取阴影的边界；最后，通过计算方差对提取的暗区进行水体分离。本文提出了基于c3通道和Sobel边缘检测相结合的算法。通过实验，证明了该算法能够快速、精确地检测各种影像中的阴影，有效分离水体，从而减小了c3通道检测某些地物时的不稳定性，提高了算法的鲁棒性。本文研究了抑制蓝色分量和亮度线性补偿这两种阴影补偿算法,利用阴影区域与它邻接的同质区信息相似的特点，把这两种算法进行合并与改进，提出了基于RGB和HSI色彩空间的阴影补偿算法。实验数据表明，该算法对遥感影像上阴影区域进行补偿时，在不改变非阴影区域的信息的情况下，提高了算法适用性,同时，证实该算法性能良好。文中实验的有些参数是通过人工选择得到的，在后续的研究工作中，算法的参数设置方法还有待于进一步研究和探讨，对阴影处理的进一步研究也是今后的研究方向。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 研究现状

- 1.2.1 阴影检测的研究现状

- 1.2.2 阴影补偿的研究现状

- 1.3 本文工作

- 1.4 章节安排

- 第二章 遥感影像中阴影的特性

- 2.1 阴影的特点

- 2.2 阴影的类型与几何特性

- 2.2.1 阴影的类型

- 2.2.2 阴影的几何特性

- 2.3 阴影的光学特征值

- 2.3.1 均值类

- 2.3.2 方差类

- 2.4 阴影的光谱特性

- 2.5 阴影在色彩空间的特性

- 2.5.1 阴影在RGB色彩空间中的特性

- 2.5.2 阴影在HSI色彩空间的特性

- 1c2c3色彩空间的特性'>2.5.3 阴影在c1c2c3色彩空间的特性

- 2.6 小结

- 3通道和边缘检测的阴影检测算法'>第三章 基于c3通道和边缘检测的阴影检测算法

- 3通道的阴影检测算法分析'>3.1 基于c3通道的阴影检测算法分析

- 3通道的阴影检测方法'>3.1.1 基于c3通道的阴影检测方法

- 3通道的阴影检测方法的局限性'>3.1.2 基于c3通道的阴影检测方法的局限性

- 3通道和边缘检测的阴影检测算法设计'>3.2 基于c3通道和边缘检测的阴影检测算法设计

- 3.2.1 预处理

- 3.2.2 Sobel边缘检测

- 3.2.3 阴影与水体的分离

- 3.2.4 后处理

- 3.3 实验仿真

- 3.3.1 可视化分析

- 3.3.2 阴影检测的准确度评估

- 3.4 小结

- 第四章 基于RGB和HSI色彩空间的阴影补偿算法

- 4.1 阴影补偿算法分析

- 4.1.1 抑制蓝色分量的阴影补偿算法分析

- 4.1.2 亮度线性相关的阴影补偿算法分析

- 4.2 基于RGB和HSI色彩空间的阴影补偿算法设计

- 4.2.1 羽化阴影区域的边缘

- 4.2.2 抑制蓝色分量

- 4.2.3 补偿H、S、I分量

- 4.2.4 后处理阶段

- 4.3 实验仿真

- 4.3.1 可视化分析

- 4.3.2 阴影补偿效果评估

- 4.4 小结

- 第五章 结束语

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 研究成果

### 相关论文文献

- [1].基于迁移学习的高分遥感影像场景分类[J]. 江苏科技信息 2019(35)

- [2].吉林一号高分辨率夜光遥感影像在城市监测中的应用[J]. 卫星应用 2020(03)

- [3].遥感影像的拓扑查询研究及实现[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [4].基于华浩超算平台遥感影像几何校正研究——以资源一号02C数据为例[J]. 测绘与空间地理信息 2017(01)

- [5].遥感影像反演的雾参数地区差异性分析[J]. 遥感信息 2017(03)

- [6].一种改进的基于深度学习的遥感影像拼接方法[J]. 计算机工程与应用 2017(20)

- [7].遥感影像变化监测方法简述[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(22)

- [8].一种遥感影像镶嵌线自动提取方法[J]. 城市地理 2017(08)

- [9].多源遥感数据融合研究综述[J]. 城市地理 2017(02)

- [10].论空中测量无人机遥感影像应用[J]. 城市地理 2017(12)

- [11].青海省玛沁县索呼多地区遥感影像地质特征及意义[J]. 环球人文地理 2017(09)

- [12].基于ArcGIS 10.0的遥感影像批量标准制图的实现[J]. 地壳构造与地壳应力文集 2016(01)

- [13].地震多源异构遥感影像数据库系统设计与实现[J]. 地壳构造与地壳应力文集 2016(02)

- [14].应用卫星遥感影像进行内外业一体化地形图制作[J]. 科学中国人 2017(11)

- [15].遥感影像获取为测绘地信事业的发展提供有力保障[J]. 科技创新导报 2020(11)

- [16].光学遥感影像几何校正方法分析[J]. 北京测绘 2020(09)

- [17].论遥感影像在矿山地质环境监测治理方面的应用[J]. 世界有色金属 2020(12)

- [18].基于遥感影像的辽阳地理国情监测技术方法研究[J]. 测绘与空间地理信息 2019(06)

- [19].基于遥感影像的县域贫困度评估方法[J]. 中国农学通报 2019(17)

- [20].遥感影像规模化高效处理方法与实现[J]. 计算机与数字工程 2016(11)

- [21].时空约束下任务驱动的遥感影像发现案例推理方法[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2017(06)

- [22].暗原色与导向滤波结合的遥感影像去雾技术[J]. 北京测绘 2017(04)

- [23].基于感知哈希的遥感影像认证算法研究[J]. 测绘学报 2017(09)

- [24].浅谈国产遥感影像在内蒙古森林资源调查中的应用示范[J]. 内蒙古林业调查设计 2015(06)

- [25].可视化遥感影像库系统设计与实现[J]. 计算机工程 2008(02)

- [26].全国地表类型遥感影像样本数据集[J]. 中国科学数据(中英文网络版) 2019(02)

- [27].基础性地理国情监测遥感影像几何校正精度分析[J]. 测绘与空间地理信息 2020(10)

- [28].结合主动学习和词袋模型的高分二号遥感影像自动化分类[J]. 测绘通报 2019(02)

- [29].多源控制遥感影像快速处理技术及应用[J]. 测绘通报 2019(09)

- [30].遥感影像暗原色统计先验分析[J]. 红外 2018(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cb4a458ee295ec14f8ce6d48.html