# 环氧有机硅共聚树脂论文-汪明球,杜仕国,闫军,崔海萍

导读:本文包含了环氧有机硅共聚树脂论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:有机硅,改性,环氧树脂,研究进展

### 环氧有机硅共聚树脂论文文献综述

汪明球,杜仕国,闫军,崔海萍[1]（2011）在《有机硅共聚改性环氧树脂研究进展》一文中研究指出利用有机硅改性环氧树脂是提高环氧树脂综合性能的有效途径,着重阐述了有机硅改性环氧树脂的化学共聚改性方法,并对有机硅改性环氧树脂的发展方向进行了展望。(本文来源于《化工新型材料》期刊2011年06期）

章华中[2]（2008）在《有机硅共聚改性环氧树脂性能改善的研究》一文中研究指出随着航空、航天、船舶、国防军工、电子电器等领域的发展,高密度封装技术迅速崛起,对环氧树脂复合材料的要求愈来愈苛刻。探索制备高性能复合材料的新方法、寻求提高其使用性能的有效途径是该领域研究的重要课题。环氧树脂有诸多方面的优点,然而,由于环氧树脂是交联度很高的热固性材料,它的裂纹扩展属于典型的脆性扩展,其固化物脆性大、耐热性差、抗冲击强度低、易开裂,从而限制了环氧树脂使用范围。而有机硅具有优异的耐热性、耐气候性、耐污性和耐高低温性,良好的疏水性与透气性等被广泛应用。因此有机硅共聚改性环氧树脂,可大大改善环氧树脂的性能。本文采用共聚法与共混法制备有机硅改性环氧树脂复合材料,共聚法改性是通过有机硅链端所带的活性端基与环氧中羟基反应的方式来引进有机硅链段。而共混改性是通过有机硅和环氧树脂机械物理共混以引进有机硅链段。采用了傅立叶红外光谱(IR)分别对共聚法与共混法改性树脂的分子结构进行了表征,结果显示共聚法改性后环氧树脂曲线中3500cm-1左右处的游离态羟基伸缩振动峰较改性前曲线大大地减弱了。而共混改性后环氧树脂则没有变化。采用电子扫描显微镜(SEM)分别对共聚法与共混法改性树脂的耐热性及微观结构进行了测量分析.共聚法改性后树脂断裂面呈现韧性断裂特征,而共混法改性后树脂断裂面较平直.结果表明:当每100g环氧树脂单独加入5.9g二苯基二氯硅烷共聚改性时.树脂固化物的冲击强度达20.65 kJ/m2,拉伸强度达67.85 MPa.断裂伸长率达7.59% .弯曲强度达72.65 MPa,Tg达146.56℃,介电强度达23.98KV/mm分别比未改性时提高了54.3%,38.6%,90.2%,30.6%,23.6%以及7.4%.而当每100g环氧树脂加入1.2g二苯基二氯硅烷与10gα、ω-二氯聚二甲基硅氧烷共同共聚改性时,冲击强度更是达到了22.18kJ/m2,断裂伸长率达到15.65%.分别比纯环氧提高了65.7%和292%.比二氯二苯基硅烷单独共聚改性环氧树脂提高了7.4%和106%,增韧效果十分显着.(本文来源于《重庆大学》期刊2008-05-01）

陈志强,黄承亚[3]（2008）在《有机硅接枝共聚改性环氧树脂》一文中研究指出有机硅改性环氧树脂可提高环氧树脂的韧性和耐热性,该领域是近年来的研究热点。综述了在不消耗环氧基的前提下,通过接枝共聚引入有机硅链段改性环氧树脂的途径,介绍了改性树脂的微观形态及该领域新近研究进展。(本文来源于《热固性树脂》期刊2008年01期）

### 环氧有机硅共聚树脂论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着航空、航天、船舶、国防军工、电子电器等领域的发展,高密度封装技术迅速崛起,对环氧树脂复合材料的要求愈来愈苛刻。探索制备高性能复合材料的新方法、寻求提高其使用性能的有效途径是该领域研究的重要课题。环氧树脂有诸多方面的优点,然而,由于环氧树脂是交联度很高的热固性材料,它的裂纹扩展属于典型的脆性扩展,其固化物脆性大、耐热性差、抗冲击强度低、易开裂,从而限制了环氧树脂使用范围。而有机硅具有优异的耐热性、耐气候性、耐污性和耐高低温性,良好的疏水性与透气性等被广泛应用。因此有机硅共聚改性环氧树脂,可大大改善环氧树脂的性能。本文采用共聚法与共混法制备有机硅改性环氧树脂复合材料,共聚法改性是通过有机硅链端所带的活性端基与环氧中羟基反应的方式来引进有机硅链段。而共混改性是通过有机硅和环氧树脂机械物理共混以引进有机硅链段。采用了傅立叶红外光谱(IR)分别对共聚法与共混法改性树脂的分子结构进行了表征,结果显示共聚法改性后环氧树脂曲线中3500cm-1左右处的游离态羟基伸缩振动峰较改性前曲线大大地减弱了。而共混改性后环氧树脂则没有变化。采用电子扫描显微镜(SEM)分别对共聚法与共混法改性树脂的耐热性及微观结构进行了测量分析.共聚法改性后树脂断裂面呈现韧性断裂特征,而共混法改性后树脂断裂面较平直.结果表明:当每100g环氧树脂单独加入5.9g二苯基二氯硅烷共聚改性时.树脂固化物的冲击强度达20.65 kJ/m2,拉伸强度达67.85 MPa.断裂伸长率达7.59% .弯曲强度达72.65 MPa,Tg达146.56℃,介电强度达23.98KV/mm分别比未改性时提高了54.3%,38.6%,90.2%,30.6%,23.6%以及7.4%.而当每100g环氧树脂加入1.2g二苯基二氯硅烷与10gα、ω-二氯聚二甲基硅氧烷共同共聚改性时,冲击强度更是达到了22.18kJ/m2,断裂伸长率达到15.65%.分别比纯环氧提高了65.7%和292%.比二氯二苯基硅烷单独共聚改性环氧树脂提高了7.4%和106%,增韧效果十分显着.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 环氧有机硅共聚树脂论文参考文献

[1].汪明球,杜仕国,闫军,崔海萍.有机硅共聚改性环氧树脂研究进展[J].化工新型材料.2011

[2].章华中.有机硅共聚改性环氧树脂性能改善的研究[D].重庆大学.2008

[3].陈志强,黄承亚.有机硅接枝共聚改性环氧树脂[J].热固性树脂.2008

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cb4c86f79f3799cfbf1d258b.html