# 制革工业中含铬污水的处理

### 论文摘要

铬是人体中不可缺少的微量元素之一,但如果过多摄入铬,对皮肤、呼吸系统和消化系统都会产生极大地伤害。山西某皮革厂排放的含铬污水,其总铬含量高达2010.8mg/L。采用化学絮凝沉淀法将铬转化为氢氧化铬沉淀,通过选择合适的pH值、沉淀碱剂、絮凝剂使总铬含量降至0.69mg/L,达到国家含铬污水排放标准（GB8978-1996,总铬含量≦1.5mg/L）。沉淀所得的氢氧化铬经过硫酸酸解后,蒸发结晶为碱式硫酸铬Cr（OH）SO4,废水中总铬的回收率达到72.8%。同时,本文采用纳滤膜在室温条件下对含铬废水进行处理。探讨了铬的不同形态、进料溶液中铬离子浓度、膜两侧压力对除铬效果的影响。结果表明：随着操作压力的不断升高,膜通量随之变大,但是截留率有一定程度的下降。随着料液浓度增大,在Donnan效应的作用下Cr（Ⅲ）和Cr（Ⅵ）溶液表现出不同的变化趋势。另外,溶液的pH值也将会对膜的截留率产生较大影响。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 前言

- 第2章 文献综述

- 2.1 含铬废水的来源与铬在水中的迁移过程

- 2.1.1 含铬废水的来源及危害

- 2.1.2 铬在水中的迁移过程

- 2.2 无铬鞣剂的开发

- 2.2.1 有机磷鞣剂

- 2.2.2 嗯唑烷类鞣剂

- 2.2.3 纳米聚合物鞣剂

- 2.2.4 植物鞣剂

- 2.2.5 铝鞣剂

- 2.2.6 锆鞣剂

- 2.2.7 钛鞣剂

- 2.2.8 铁鞣剂

- 2.2.9 硅靴剂

- 2.2.10 稀土蹂剂

- 2.2.11 无铬多金属棘剂

- 2.3 皮革废水处理方法

- 2.3.1 化学还原沉淀法

- 2.3.2 膜分离法

- 2.3.3 离子交换法

- 2.3.4 氧化法

- 2.3.5 活性炭吸附法

- 2.3.6 电解还原法

- 2.3.7 蒸发浓缩回收法

- 2.3.8 TBP萃取法

- 2.3.9 生物法

- 2.3.10 循环利用法

- 2.4 六价铬的分析检测方法

- 2.4.1 二苯碳酰二肼分光光度法

- 2.4.2 火焰原子吸收分光光度法

- 2.4.3 高效液相色谱法

- 2.4.4 吸附脱色分光光度法

- 2.4.5 毛细管电泳—紫外吸收法

- 2.4.6 萃取脱色光度法

- 2.4.7 流动注射分析—分光光度法

- 2.4.8 络合滴定法

- 2.4.9 荧光猝灭法

- 第3章 化学沉淀试验

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 试验材料

- 3.1.2 试验仪器

- 3.1.3 显色剂的配制

- 6+标准溶液的配制'>3.1.4 Cr6+标准溶液的配制

- 3.1.5 吸收光谱曲线的标定

- 3.1.6 标准曲线的标定

- 3.1.7 废水原液中总铬及铬（Ⅵ）含量的测定

- 3.1.8 含铬样液的配置

- 3.1.9 沉淀时优化pH值的选择

- 3.1.10 沉淀时的优化碱剂的选择

- 3.1.11 沉淀时的优化絮凝剂的选择

- 3.1.12 沉淀时絮凝剂加入量的选择

- 3.1.13 标准溶液在优化条件下的处理

- 3.1.14 废水原液在优化条件下的处理

- 3.1.15 废水原液在饱和石灰水条件下的处理

- 3+的回收方案'>3.1.16 制革污泥中Cr3+的回收方案

- 3.2 试验结果与讨论

- 3.2.1 最佳吸收波长的选择

- 3.2.2 标准曲线的绘制

- 3.2.3 废水原液中总铬及铬（Ⅵ）的测定

- 3.2.4 沉淀时pH值的选择

- 3.2.5 沉淀时碱剂的选择

- 3.2.6 沉淀时优化絮凝剂的选择

- 3.2.7 沉淀时优化絮凝剂的加入量的选择

- 3.2.8 标准溶液在优化条件下的处理结果

- 3.2.9 废水原液在优化条件下的处理结果

- 3.2.10 废水原液在饱和石灰水条件下的处理结果

- 3.3 本章小结

- 第4章 膜分离

- 4.1 试验部分

- 4.1.1 试验材料

- 4.1.2 试验装置

- 4.1.3 纯水测试

- 4.1.4 膜处理含铬污水

- 4.1.5 膜通量与截留率

- 4.2 试验结果与讨论

- 4.2.1 纳滤膜纯水通量性能考察

- 4.2.2 操作压强对铬离子截留性能的影响

- 4.2.3 进料液中铬离子浓度对截留性能的影响

- 4.2.4 原液在纳滤条件下过滤

- 4.3 本章小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].混凝沉淀-活性污泥法-生物接触氧化处理皮革废水的工程实践[J]. 江西化工 2008(01)

- [2].制革废水处理中的几个技术要点分析[J]. 化工管理 2014(14)

- [3].投加NaOH和粉末活性炭强化处理皮革废水[J]. 中国给水排水 2008(24)

- [4].制革废水的产生及其处理工艺[J]. 西部皮革 2016(04)

- [5].高效微生物在高氨氮污水处理中的特点[J]. 海峡科学 2009(07)

- [6].制革废水处理ABR+SBR工艺试验研究[J]. 广东化工 2011(08)

- [7].水解酸化池预处理皮革废水的效能研究[J]. 中国皮革 2016(03)

- [8].一体化循环式生化反应器处理皮革废水试验研究[J]. 安全与环境学报 2013(03)

- [9].MBR-UF-RO工艺处理皮革废水应用探讨[J]. 中国环保产业 2012(12)

- [10].MBBR工艺处理制革废水中试研究[J]. 环境科技 2010(04)

- [11].水解酸化—氧化沟—BAF工艺处理皮革废水[J]. 给水排水 2009(01)

- [12].H-O-BAF生物组合工艺处理皮革废水[J]. 现代化工 2009(05)

- [13].BIOLAK工艺在处理皮革废水工程中的应用[J]. 水处理技术 2009(04)

- [14].皮革废水治理工程实例[J]. 工业用水与废水 2012(04)

- [15].皮革废水回收DMF工艺中甲酸分解催化剂的制备及性能研究[J]. 河北科技大学学报 2012(04)

- [16].皮革废水混凝处理实验研究[J]. 环境工程学报 2010(02)

- [17].某皮革企业废水处理改扩建工程设计实例[J]. 中国给水排水 2017(18)

- [18].MBBR处理皮革废水中试研究[J]. 中国给水排水 2017(13)

- [19].羊皮制革企业生产废水处理工程设计[J]. 中国给水排水 2016(16)

- [20].强化混凝处理制革废水的优化研究[J]. 环境工程 2012(S2)

- [21].微电解—Fenton—SBR工艺处理皮革废水[J]. 工业水处理 2009(03)

- [22].皮革废水处理的研究进展[J]. 西部皮革 2016(02)

- [23].高氨氮浓度皮革废水处理研究[J]. 广东化工 2012(07)

- [24].微电解-SBR处理皮革废水及其生物降解动力学[J]. 华侨大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [25].皮革废水经微电解-SBR处理后的综合毒性变化[J]. 环境工程学报 2009(11)

- [26].皮革废水技术改造项目实例分析[J]. 现代商贸工业 2012(15)

- [27].类Fenton试剂+催化剂A氧化处理皮革废水实验研究[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [28].Ce-Mn/Al_2O_3-H_2O_2催化氧化皮革废水的研究[J]. 环境科学学报 2019(03)

- [29].皮革废水有机污染物生物降解特性研究[J]. 环境科学 2013(02)

- [30].~(60)Coγ射线处理皮革废水联合生物处理工艺的研究[J]. 科技与企业 2012(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cb7367e0e3f88760e4e28a3d.html