# 非开挖气动回扩锤的参数分析及优化设计研究

### 论文摘要

作为国家863高科技计划项目“智能型水平定向钻进铺管设备"(2003AA430120)的一项重要课题,本论文以非开挖水平定向钻配套设各——气动回扩锤为研究对象,在研究和分析国内外非开挖设备的基础上,对气动回扩锤进参数进行了仿真分析和优化设计研究。主要工作包括以下几个方面:1.分析气动回扩锤系统结构原理,对其内部工作机理进行定性分析。并应用动力学和气体动力学原理对气动回扩锤内部气体动特性进行了定量研究,建立了气腔中气体质量的变化和结构参数之间的关系及气腔中气体压力和气体质量之间的关系,从而把回扩锤的结构、系统参数和其性能参数以数学公式的形式联系在一起,建立了回扩锤内部动力过程的数学模型。2.气动回扩锤内部动力过程归纳为一组微分方程组,要描述系统的动力过程就必须得到微分方程的解。应用数值分析方法和计算机技术来求所建立的数学模型,建立仿真模型,编制仿真程序。利用仿真方法分析结构参数和系统参数对系统性能的影响。3.影响气动回扩锤系统性能的因素很复杂,要利用计算机技术和最优化的数学方法得到最优的设计方案,使回扩锤系统工作状况达到最优。本文为气动回扩锤的设计开发提供了一套方便、精确的设计方法,对我国非开挖水平的提高和发展有理论价值和现实意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 非开挖技术概述

- 1.1.1 非开挖技术及其应用

- 1.1.2 国外非开挖技术的发展

- 1.1.3 国内非开挖技术的现状

- 1.2 水平定向钻进技术

- 1.2.1 水平定向钻进系统的组成及导向机理

- 1.2.2 水平定向钻进技术的施工过程

- 1.2.3 水平定向钻进技术的发展及现状

- 1.3 气动冲击锤概述

- 1.3.1 气动冲击锤的施工方法

- 1.3.2 气动冲击锤在国内外的发展概况

- 1.4 气动回扩锤概述

- 1.5 本课题的意义和任务

- 1.5.1 本课题的意义

- 1.5.2 本课题的来源和任务

- 第2章 气动回扩锤理论分析

- 2.1 气动回扩锤的结构特点和工作机理

- 2.2 气动回扩锤运动分析理论

- 2.2.1 气动回扩锤系统的假设

- 2.2.2 气动回扩锤工作机理的定性分析

- 2.3 气动回扩锤系统分析

- 2.3.1 气腔内的压力动特性

- 2.3.2 进、排气通路流量特性分析

- 2.3.3 进、排气通路有效面积的确定

- 2.3.4 进、排气通路对气腔容积的影响

- 2.3.5 气动回扩锤活塞运动微分方程

- 2.4 小结

- 第3章 气动回扩锤系统的计算机仿真研究

- 3.1 建立气动回扩锤的仿真模型

- 3.1.1 仿真算法的设计

- 3.1.2 四阶龙格—库塔法简述

- 3.1.3 仿真程序的设计

- 3.2 HKC180型气动回扩锤仿真研究

- 3.2.1 仿真初始数据的输入

- 3.2.2 仿真结果的输出

- 3.2.3 仿真结果分析

- 3.3 气动回扩锤性能影响因素的分析

- 3.4 小结

- 第4章 气动回扩锤系统优化设计

- 4.1 建立数学模型

- 4.1.1 设计变量的确定

- 4.1.2 目标函数的建立

- 4.1.3 约束条件的选择

- 4.2 气动回扩锤的优化方法

- 4.2.1 随机试验法简述

- 4.2.2 程序设计

- 4.3 HKC180型气动回扩锤优化设计

- 4.3.1 优化设计的原始数据

- 4.3.2 优化结果

- 4.4 小结

- 第5章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].气腔夹带作用下射流碎化过程实验研究[J]. 核动力工程 2019(S2)

- [2].如何准确定义肺腺癌的“气腔播散”[J]. 中国胸心血管外科临床杂志 2020(01)

- [3].肺腺癌气腔播散的研究进展[J]. 国际医学放射学杂志 2020(03)

- [4].空气腔对RFID读写器天线性能影响的研究[J]. 安徽工程大学学报 2013(01)

- [5].压力容器气腔内放射性惰性气体含量估算[J]. 辐射防护通讯 2015(01)

- [6].直肠内气腔对前列腺癌放疗计划的影响[J]. 中国医学物理学杂志 2018(08)

- [7].基于超声检测技术的管道气腔测量方法探讨[J]. 无损探伤 2018(05)

- [8].上后牙拔除致上颌窦气腔化的研究进展[J]. 中国口腔种植学杂志 2009(01)

- [9].双气腔微正压氮气密封装置[J]. 涟钢科技与管理 2018(03)

- [10].高速破片撞击充液容器拖拽阶段气腔特性研究[J]. 爆炸与冲击 2018(06)

- [11].高刚度气浮垫气腔槽宽变化规律研究[J]. 机电产品开发与创新 2011(01)

- [12].正常成人乳突气腔容积与儿童期中耳炎病史的相关性研究[J]. 听力学及言语疾病杂志 2016(02)

- [13].PCB内埋入空气腔体制作工艺研究[J]. 印制电路信息 2015(03)

- [14].肺气肿应如何治疗[J]. 人人健康 2020(05)

- [15].温室墙体中覆铝箔封闭空气腔热工性能模拟分析[J]. 农业工程学报 2017(02)

- [16].颈部小切口无气腔内镜甲状腺切除术31例[J]. 中国内镜杂志 2011(08)

- [17].涡轮集气腔流动特性研究及流阻计算模型[J]. 推进技术 2017(02)

- [18].带集气腔的脉冲射流冲击换热实验和数值研究[J]. 航空动力学报 2019(06)

- [19].应用高频超声刀实施小切口无气腔室内镜下甲状腺手术效果分析[J]. 中国医疗器械信息 2017(19)

- [20].双气腔油气式缓冲器充填容差仿真分析[J]. 计算机仿真 2014(10)

- [21].螺杆压缩机排气腔气体的数值模拟[J]. 流体机械 2009(08)

- [22].气辅成型制品气道优化设计研究[J]. 中国塑料 2010(07)

- [23].带空气腔芯轴型光纤水听器特性研究[J]. 光子学报 2009(01)

- [24].屏蔽电机定子端部氮气腔温度场计算方法分析[J]. 大电机技术 2017(06)

- [25].两种典型气腔空气静压轴承的分析比较[J]. 润滑与密封 2008(08)

- [26].高速离心压缩机旋转失速的全流场数值模拟[J]. 机械工程学报 2009(06)

- [27].腔镜甲状腺手术人工气腔及隧道出血的临床分析[J]. 当代医学 2019(01)

- [28].水下空气腔角反射器声散射特性[J]. 兵工学报 2019(10)

- [29].水和丙酮工质的金属纤维毡蒸气腔热管的传热性能[J]. 化工学报 2015(02)

- [30].改善气源质量 保证设备安全[J]. 医疗装备 2015(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cb7566603ca2873f7fe31484.html