# 硝基苯精馏再沸器工艺安全性研究

### 论文摘要

硝基苯属于精细化工产品,其生产装置与大型石油炼制装置相比而言,无论规模还是生产能力均较小,国内对硝基苯生产工艺安全的研究也较少。随着硝基苯装置的不断增加,某些易燃、易爆、易致毒的危险化学品生产和使用量大幅增加。由于认识上的不足,从而导致硝基苯生产过程中的再沸器装置安全事故频发。这些事故伤亡惨重,损失巨大,为了减少或避免硝基苯精馏再沸器安全事故的发生,需要对硝基苯精馏工艺中的主要危险因素及其危险特性进行系统的研究。根据国内外有关硝基苯生产装置爆炸事故的研究成果,从安全本质出发,基于热化学反应过程中的放热速率、放热量、初始放热温度、反应活化能与反应级数、传热系数等特征,分析再沸器中危险介质的热动力学数据,确定其工艺安全性。同时,利用同步热分析仪、C80微量热仪、快速筛选量热仪等分析仪器,对硝基苯精馏工艺中的危险组分硝基苯、二硝基苯及再沸器中的焦化物（以2,4-二硝基酚钠为代表）等开展实验工作。对危险介质自分解反应过程的热力学行为和动力学性质进行测试分析研究,得到反应失控的产生条件、失控模式及其临界判据。研究工作中,结合热分析实验数据,利用BAM撞击感度仪对2,4-二硝基酚钠进行撞击感度实验,分析撞击能对硝基苯精馏再沸器中危险物料热安全性的影响情况。课题的创新点是从分析危险物质的热稳定特性出发,进而研究工艺装置的本质安全属性;研究成果可以放大应用到实际生产规模,不仅对提高硝基苯精馏工艺的安全性具有重要的实用价值,而且可以利用这些基本参数,进行科学决策、确定更加严密的工艺路线、制定科学合理的安全防范措施,对于实现生产过程的本质安全化具有重要的意义。同时,这项工作的开展对于提高其他具有爆炸的危险化学品生产工艺的安全性具有相当的借鉴意义,从源头上提高生产过程的本质安全性提供重要的参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 前言

- 第一章 绪论

- 1.1 硝基苯装置工艺简介

- 1.1.1 反应原理

- 1.1.2 工艺流程

- 1.2 主要危险介质分析

- 1.2.1 危险物质特性

- 1.2.2 硝基酚及其钠盐的产生

- 1.3 硝基苯精馏工艺安全研究进展

- 1.3.1 精馏系统安全分析

- 1.3.2 爆炸事故主要诱发因素分析

- 1.4 热危险性分析理论基础

- 1.4.1 热分析动力学

- 1.4.2 热分析基本特征

- 1.4.3 热危险性分析法

- 1.5 本课题研究思路、研究内容和意义

- 1.5.1 研究意义

- 1.5.2 研究思路和研究内容

- 第二章 硝基苯精馏装置事故树分析研究

- 2.1 事故树分析法简介

- 2.2 事故树的建立

- 2.3 定性分析

- 2.3.1 最小割集

- 2.3.2 最小径集

- 2.3.3 结构重要度

- 2.4 定量分析

- 2.4.1 事故树顶上事件发生概率

- 2.4.2 概率重要度分析

- 2.4.3 临界重要度分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 硝基苯精馏再沸器中危险介质热稳定性研究

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 实验仪器

- 3.1.2 实验试样

- 3.2 硝基苯的热危险性研究

- 3.2.1 硝基苯的实验测试结果

- 3.2.2 硝基苯热稳定性分析

- 3.3 间二硝基苯的热危险研究

- 3.3.1 间二硝基苯的实验测试结果

- 3.3.2 间二硝基苯热稳定性分析

- 3.4 2,4-二硝基酚钠的热危险性研究

- 3.4.1 2,4-二硝基酚钠的实验测试结果

- 3.4.2 2,4-二硝基酚钠热稳定性分析

- 3.5 二硝基酚钠与硝基苯的复配物热危险性研究

- 3.5.1 复配溶液的影响因素

- 3.5.2 复配溶液的实验测试

- 3.5.3 复配溶液热稳定性分析

- 3.6 撞击对危险介质的影响研究

- 3.7 本章小结

- 第四章 硝基苯精馏再沸器工艺危险性分析

- 4.1 主要危险介质的确定

- 4.2 硝基苯精馏再沸器爆炸机理

- 4.2.1 硝基苯生产中危险介质爆炸分析

- 4.2.2 硝基苯精馏再沸器装置爆炸机理分析

- 4.3 硝基苯精馏工艺中安全预防措施

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].化工精馏高效节能技术开发及应用[J]. 石化技术 2020(01)

- [2].“互联网+”背景下精馏原理章节教学改革与探讨[J]. 广东化工 2019(20)

- [3].浅析化工精馏高效节能技术开发及应用[J]. 化工管理 2017(21)

- [4].提高化工企业精馏效率的路径分析[J]. 山东工业技术 2017(21)

- [5].甲基氯硅烷精馏流程的模拟与优化[J]. 过程工程学报 2020(01)

- [6].特殊精馏热耦合强化技术研究进展[J]. 化工学报 2020(10)

- [7].甲醇精馏过程中甲醇浓度对工艺调节的影响[J]. 山西化工 2018(03)

- [8].精馏实训料液循环系统开发与应用[J]. 广州化工 2017(08)

- [9].对化工精馏高效节能技术开发与应用探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(07)

- [10].有机硅生产精馏环节的节能探讨[J]. 化工管理 2016(23)

- [11].二硫化碳精馏设备的改进[J]. 人造纤维 2013(04)

- [12].双效精馏节能技术研究进展[J]. 化工科技 2013(01)

- [13].特殊精馏用填料研究进展[J]. 化工中间体 2012(01)

- [14].双效精馏结构的运行成本核算与比较[J]. 计算机与应用化学 2009(03)

- [15].化工精馏高效节能技术开发及运用[J]. 化工管理 2017(20)

- [16].精馏酒精设备中废热的有效利用[J]. 石化技术 2017(09)

- [17].变压吸附在氯乙烯精馏尾气回收中的应用[J]. 中国氯碱 2015(02)

- [18].精馏节能改造技术[J]. 广东化工 2015(12)

- [19].基于双效精馏回收乙醇的节能效果模拟研究[J]. 广东化工 2014(16)

- [20].深化基础研究 加强实践应用——记天津大学崔现宝及其课题组的动态精馏研究[J]. 中国高校科技与产业化 2010(10)

- [21].优化甲胺装置工艺流程 提高精馏Ⅴ塔精馏效率[J]. 中氮肥 2020(03)

- [22].国内反应精馏技术研发进展[J]. 广东化工 2017(12)

- [23].化工原理精馏实验教学方法的探讨[J]. 山东化工 2015(19)

- [24].“精馏原理”教学方法探索[J]. 新课程(教师) 2010(05)

- [25].进料温度对双效精馏节能效果的影响[J]. 化工自动化及仪表 2014(10)

- [26].影响精馏操作的主要因素及精馏节能技术浅析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(12)

- [27].蓄热式高温空气燃烧技术在塔式锌精馏炉上的应用探讨[J]. 冶金能源 2011(04)

- [28].喷雾冷却技术在韶冶精馏高温废气中的应用[J]. 科技传播 2010(12)

- [29].粗苯乙烯分离塔双效精馏的模拟分析[J]. 齐鲁石油化工 2008(02)

- [30].热泵精馏隔壁塔分离宽沸程物系的模拟[J]. 化工学报 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cb810ac18ad9c0c04d667e07.html