# 哈尔滨新纪元地下商业街火灾烟气的控制与人员疏散

### 论文摘要

地下商业街作为地下建筑的一种利用形式,在地下空间的开发利用中占有重要的地位,而且规模一般都比较大。同时,地下商业街火灾具有可燃物品多,火灾荷载大,阴燃时间长,人员疏散困难等特点。地下商业街由于其封闭性强,安全出口少,内部通道的人流密度大,一旦发生火灾将产生比地上建筑更为严重的后果,火灾时烟气危害将更为严峻,因此地下商业街的烟气控制和人员疏散研究越来越受到人们的关注。本文研究了地下商业街火灾时烟气控制与人员疏散等问题,主要包括火灾场景设定、热释放率设定、烟气危害和控制、人员行为分析和安全疏散、地下商业街火灾模拟等问题。其中,热释放率的设定是基于真实的衣服燃烧实验完成的。在火灾模拟过程中,针对地下商业街的具体特点和确定的几种火灾场景,用FDS来模拟火灾的发展、烟气的流动状态和烟气的控制效果,并结合我国防火规范给出定性及定量的分析。通过对地下商业街内人员数量的统计和安全疏散时间的计算,选出危险性最大的防火分区,结合烟气到达危险状态进行判定人员是否能够安全疏散。对各个火灾场景进行对比分析,得出危险性最大的情况是当地下一层第四防火分区安全出口旁专卖店内发生火灾时危险性最大,在此情况下开启机械排烟人员会安全疏散到地面以上。一旦发生火灾时,不论火源位置位于何处,如果能够及时有效地开启机械排烟装置将会保证人员安全疏散。因此,此建筑符合安全评估标准。本文的研究结果不但为地下商业街的防火设计提供了一些依据和指导,而且也可作为其他地下建筑火灾安全工程研究的相关参考。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 地下建筑火灾的特点及其危害

- 1.2 地下建筑火灾国内外研究现状

- 1.2.1 国外的研究现状

- 1.2.2 国内的研究现状

- 1.3 研究方法的选择

- 1.3.1 性能化防火设计方法

- 1.3.2 性能化防火设计方法的国内外研究动态

- 1.4 课题的来源及主要研究内容

- 1.4.1 课题来源

- 1.4.2 哈尔滨市地下商业街的基本情况

- 1.4.3 本文的主要研究内容

- 第2章 地下商业街火灾场景的设定与模拟

- 2.1 地下商业街火灾场景的设定

- 2.1.1 火灾场景的分类

- 2.1.2 火灾场景的确定原则

- 2.1.3 火灾危险源分析

- 2.1.4 火灾发展影响因素的确定

- 2.2 火灾荷载密度及其确定方法

- 2.3 地下商业街火灾燃烧过程

- 2.3.1 火灾的发展过程

- 2.3.2 热释放率曲线的确定

- 2.3.3 热释放率模型

- 2.3.4 热释放率设定的其他影响因素

- 2.4 衣服燃烧实验及热释放率的确定

- 2.4.1 实验条件

- 2.4.2 实验工况及结果分析

- 2.5 数值模拟过程的理论基础

- 2.6 本章小结

- 第3章 地下商业街火灾烟气的蔓延与控制

- 3.1 火灾烟气的危害及危险状态的判定

- 3.1.1 火灾烟气的危害

- 3.1.2 火灾烟气达到危险状态的判定

- 3.2 烟气的流动与蔓延

- 3.2.1 火灾中烟气流动的现象分析

- 3.2.2 火灾中烟气的蔓延情况分析

- 3.3 地下商业街的烟气控制系统

- 3.3.1 烟气控制系统的基本方式

- 3.3.2 影响烟气控制系统的其他因素

- 3.4 本章小结

- 第4章 地下商业街人员疏散的研究

- 4.1 火灾条件下人们的异常心理和行为

- 4.1.1 研究人员在火灾中行为的意义

- 4.1.2 地下商业街内工作人员的行为分析

- 4.1.3 地下商业街内顾客的行为分析

- 4.2 人员安全疏散的时间判据

- 4.3 人员疏散时间的计算

- 4.3.1 人员疏散的前提假设

- 4.3.2 人员疏散行动时间的计算

- 4.3.3 人员疏散中其他参数的确定

- 4.3.4 人员安全疏散过程中的不确定性

- 4.4 本章小结

- 第5章 哈尔滨市地下商业街评估实例

- 5.1 地下商业街概况

- 5.1.1 工程概况

- 5.1.2 消防安全概况

- 5.2 地下商业街疏散人数调查研究

- 5.2.1 顾客调查情况

- 5.2.2 调查统计结果与理论计算的比较

- 5.2.3 影响地下商业街客流量的因素

- 5.3 地下商业街的性能化防火评估

- 5.3.1 地下商业街疏散区域和疏散路径的确定

- 5.3.2 地下商业街火灾场景与火源设定

- 5.3.3 人员安全疏散时间的计算

- 5.3.4 地下商业街火灾模拟研究

- 5.3.5 结果分析

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cb8fd7294c2703c0e714200a.html