# 超磁致伸缩驱动器精密位移驱动控制研究

### 论文摘要

随着精密工程技术的发展,精密定位技术在越来越多的领域得到应用。超磁致伸缩材料（Giant Magnetostrictive Material,GMM）具有应变大、可控精度高等优点,是研制精密驱动器的理想材料。但是,由于GMM存在非线性、磁滞回等特性,普通的PID控制会出现超调量大、调节时间长等问题。超磁致伸缩材料是超磁致伸缩驱动器的核心部件,本文以超磁致伸缩驱动器（Giant Magnetostrictive Actuator,GMA）为研究对象,进行了一系列实验测试和相关研究,并基于实验数据建立磁滞模型和前馈逆补偿控制方法。论文主要内容包括:第一章介绍了精密定位研究的意义,总结了精密驱器的类型和应用领域,大行程精密驱动器的发展现状。阐述了GMM特点、GMA的应用领域和控制方法。第二章介绍了永磁偏置GMA和无永磁偏置GMA的结构以及性能测试的实验过程。基于试验结果,分析了在不同预应力、磁场强度下,驱动器位移输出和滞回的变化趋势。通过感应线圈测定材料的磁感应强度和动态磁导率。第三章基于Jiles-Atherton （J-A）模型,建立了GMA滞回位移输出模型,给出了需要辨识的模型参数。针对传统辨识方法容易过早收敛的问题,提出采用分层遗传算法辨识模型参数,并对不同条件下的辨识数据进行了分析。第四章介绍了基于GMA位移输出逆模型的前馈补偿控制,基于Ziegler-Nichols （Z-N）法确定PID控制器的参数。对前馈控制和无前馈控制的调节时间、定位精度进行了比较,验证了前馈逆补偿控制方法的有效性。第五章介绍了基于GMA的大行程精密驱动器的结构和性能测试。在前文单个驱动器控制方法的基础上,提出了组合驱动器的控制方法,并进行了控制实验,并分析了影响精度的因素。第六章对全文的工作内容进行总结,并对后续研究进行展望。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究意义

- 1.2 精密驱动器研究现状

- 1.2.1 精密位移驱动器

- 1.2.2 精密位移驱动器类型

- 1.2.3 精密大行程驱动器

- 1.3 超磁致伸缩驱动器研究现状

- 1.3.1 超磁致伸缩材料概述

- 1.3.2 超磁致伸缩材料磁滞建模

- 1.3.3 超磁致伸缩驱动器应用

- 1.4 超磁致伸缩驱动器控制技术现状

- 1.5 论文主要研究内容

- 第二章 超磁致伸缩驱动器特性及实验研究

- 2.1 引言

- 2.2 超磁致伸缩原理和特性

- 2.2.1 超磁致伸缩机理

- 2.2.2 超磁致伸缩特性

- 2.3 超磁致伸缩驱动器实验研究

- 2.3.1 超磁致伸缩驱动器结构及工作原理

- 2.3.2 实验原理及测试平台

- 2.3.3 实验结果分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 超磁致伸缩驱动器建模及参数识别

- 3.1 引言

- 3.2 基于Jiles-Atherton 的驱动器位移模型

- 3.2.1 磁滞模型选择

- 3.2.2 Jiles-Atherton 模型

- 3.2.3 基于J-A 模型的驱动器位移输出模型

- 3.3 模型参数辨识

- 3.3.1 参数辨识介绍

- 3.3.2 分层遗传算法及评价方法

- 3.3.3 模型参数辨识及分析

- 3.4 模型预测

- 3.5 本章小结

- 第四章 超磁致伸缩驱动器位移控制系统研究

- 4.1 引言

- 4.2 超磁致伸缩驱动器控制模型

- 4.3 PID 控制器设计

- 4.3.1 PID 控制器原理

- 4.3.2 PID 控制器设计

- 4.4 前馈逆补偿控制器设计

- 4.5 精密定位控制实验

- 4.5.1 实验硬件、软件介绍

- 4.5.2 GMA 定位控制实验

- 4.6 本章小结

- 第五章 大行程超磁致伸缩驱动器位移控制研究

- 5.1 引言

- 5.2 大行程超磁致伸缩驱动器性能研究

- 5.2.1 大行程超磁致伸缩驱动器结构介绍

- 5.2.2 大行程超磁致伸缩驱动器性能测试

- 5.3 大行程超磁致伸缩驱动器控制模型

- 5.4 大行程超磁致伸缩驱动器控制实验

- 5.5 本章小结

- 第六章 全文总结

- 6.1 主要结论

- 6.2 研究展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间已发表或录用论文

- 攻读硕士学位期间参与的科研项目

### 相关论文文献

- [1].气动柔性轴向驱动器结构与特性研究[J]. 液压与气动 2020(02)

- [2].一种新型柔顺驱动器的设计与应用研究[J]. 机械设计与研究 2020(01)

- [3].压电低频旋转驱动器的设计与实验[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(04)

- [4].阴阳互补策略用于双重响应驱动器的设计与制备[J]. 科学通报 2020(24)

- [5].基于克里金模型的微电热驱动器优化设计[J]. 浙江大学学报(工学版) 2020(08)

- [6].三维气动软体驱动器弯曲建模与分析[J]. 机械工程学报 2020(15)

- [7].单通道和多通道LED驱动器的加速应力测试[J]. 中国照明电器 2018(07)

- [8].气动驱动器种类及特点[J]. 吉林化工学院学报 2017(03)

- [9].一种适用于FPGA的可配置、兼容多标准差分驱动器电路[J]. 微电子学与计算机 2015(12)

- [10].日本：索尼推出第三代光盘档案驱动器[J]. 陕西档案 2020(01)

- [11].气动网格软体驱动器弯曲变形预测方法[J]. 中国机械工程 2020(09)

- [12].Infineon TLE9879单片三相马达驱动器解决方案[J]. 世界电子元器件 2019(11)

- [13].欧盟新规涉及驱动器用户[J]. 变频器世界 2015(04)

- [14].交流可调速驱动器[J]. 软件 2008(03)

- [15].考虑驱动器参数的混合式步进电动机精细化模型[J]. 微特电机 2019(12)

- [16].高集成式驱动器在变桨系统中的应用分析[J]. 风能 2019(05)

- [17].单通道和多通道驱动器的加速应力测试(3)[J]. 中国照明电器 2018(10)

- [18].永磁驱动器斜极参数对齿槽转矩的影响及优化[J]. 电机与控制学报 2015(09)

- [19].如何安全地移除USB驱动器?[J]. 微电脑世界 2013(12)

- [20].基于模糊数学算法的超声驱动器振动自动控制模型构建[J]. 自动化与仪器仪表 2020(11)

- [21].电力驱动器效率的研究[J]. 软件 2009(11)

- [22].针对应用选择正确的MOSFET驱动器[J]. 今日电子 2009(12)

- [23].中压驱动器[J]. 软件 2008(06)

- [24].压电式旋转驱动器的设计与实验[J]. 压电与声光 2018(02)

- [25].空间大载荷石蜡驱动器研制[J]. 北京航空航天大学学报 2017(05)

- [26].介电型电活性聚合物圆柱形驱动器结构参数分析[J]. 农业机械学报 2016(04)

- [27].导电聚合物驱动器力学模型建立的研究[J]. 机械科学与技术 2016(06)

- [28].介电型电活性聚合物圆柱驱动器特性[J]. 机械工程学报 2014(19)

- [29].纤维素基电致驱动器结构可能性与影响因素分析[J]. 高分子通报 2010(08)

- [30].中小屏幕TFT-LCD源驱动器电路设计[J]. 液晶与显示 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cb9ef2b798443931e07f7aef.html