# 基于比特交织编码调制的短波瞬间通信系统关键技术研究

### 论文摘要

短波通信由于设备简单、成本低廉、抗摧毁性好、可维修性强及超视距传输等一系列优点一直是军事通信重要手段之一。但是随着现代高科技战争的发展,传统的短波通信很难摆脱现代电子对抗技术的威胁,因此发展抗干扰、抗窃听、抗截获等目标的短波通信系统就变得尤为重要。本论文是以中国工程院陆建勋院士提出的新型短波抗干扰通信系统——短波自适应瞬间通信系统（ABCS）为基本指导思想,探讨比特交织编码调制（BICM）技术在短波瞬间通信系统中的应用及相关关键技术研究。论文首先介绍了现代短波通信中的新技术,重点介绍了陆建勋院士提出的ABCS通信系统,分析了ABCS的理论基础、主要特点及相对于传统短波通信体制的优势。然后探讨了比特交织编码调制技术在ABCS中的应用,论文主要包括以下内容:1.系统的编码调制方案的实现。比特交织编码调制（BICM）通过把传统的二进制纠错码和一组独立的比特交织器连接起来以增加分集级数,是一种带宽有效的编码技术。论文将BICM技术应用到短波瞬间通信系统中,分别实现了基于LDPC码的BICM系统、基于硬判决的BICM-ID系统和基于软判决的BICM-ID系统,并对其性能进行分析和仿真。为ABCS-Ⅱ系统编码调制技术方案的选择提供了依据。2.系统的同步方案的实现。同步是猝发通信的关键,它直接关系到系统性能的好坏。论文实现了系统的位同步和载波同步（包括相偏和频偏）,重点探讨了载波同步:实现了基于Turbo原理的迭代相位同步,较传统的相位同步方法,提高了系统误码率（BER）性能;提出一种载波频偏估计方法,该方法能有效抑制传统频偏估计后的残留频偏的波动,有效提高了系统的误帧率和误码率性能。3.系统的均衡方案的实现。短波信道是频率选择性衰落信道,严重的码间干扰是限制短波通信速率的主要障碍之一。要在一定的误码率条件下,提高系统的通信速率,就必须采用信道均衡技术来消除码间干扰的影响。论文主要实现了基于硬判决的BICM-ID系统的Turbo均衡,将软干扰抵消算法（SIC）应用到系统中,并对其进行两次改进,有效提高了系统性能:1)针对传统SIC均衡中第一次迭代盲信息概率分布传递的方式,提出通过接收信号对发射信号的先验概率分布做出估计,提高了系统性能。2)将其与MAP算法结合,提出一种复合型MAP-SIC算法,即在迭代初始,应用MAP均衡算法对发射信号的先验概率分布做出更加精确的估计,较传统的SIC算法具有更优越的性能。论文还实现了基于软判决的BICM-ID系统的Turbo均衡,提出了一种加权外信息概率的迭代检测方法,能够更有效地控制系统中波动过大的位概率,提高了系统性能。4.系统的信道估计方案的实现。Turbo均衡系统是建立在接收端已知信道参数的假设上的。实际应用中,信道冲激响应、信噪比等信道参数一般是未知的,因此需要信道估计技术来估计这些参数。论文实现了一种BICM系统中的半盲迭代信道估计算法,利用译码产生的判决信息,通过迭代地在信道估计和解码之间交换信息来完成联合信道估计和解码。借助极少量的训练序列来辅助识别,就能达到较好性能,有效提高了频谱利用率。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的背景及意义

- 1.2 短波信道特性

- 1.2.1 多径传播

- 1.2.2 衰落

- 1.2.3 多普勒频移和扩展

- 1.2.4 噪声

- 1.3 短波信道对数据传输的影响

- 1.4 现代短波通信新技术与新体制

- 1.5 短波自适应瞬间通信系统（ABCS）

- 1.5.1 ABCS理论基础——短波信道的“多孔性”

- 1.5.2 ABCS特点及应用

- 1.6 论文主要工作和内容安排

- 第2章 比特交织编码调制技术

- 2.1 网格编码调制（TCM）技术

- 2.2 比特交织编码调制（BICM）技术

- 2.2.1 基于卷积码的BICM

- 2.2.2 基于卷积码的BICM性能分析

- 2.2.3 基于LDPC码的BICM

- 2.2.4 基于LDPC码的BICM性能分析

- 2.3 迭代译码比特交织编码调制（BICM-ID）技术

- 2.3.1 硬判决反馈BICM-ID

- 2.3.2 硬判决反馈BICM-ID性能仿真

- 2.3.3 软判决反馈BICM-ID

- 2.3.4 软判决反馈BICM-ID性能仿真

- 2.4 本章小结

- 第3章 短波瞬间通信系统的同步技术

- 3.1 位同步

- 3.1.1 时钟偏差估计算法

- 3.1.2 插值滤波器的设计

- 3.1.3 位同步的性能仿真

- 3.2 频偏估计

- 3.2.1 频偏对系统性能的影响

- 3.2.2 传统的频偏估计算法

- 3.2.3 传统的频偏估计算法性能仿真

- 3.2.4 BICM-ID系统的载波频偏估计新方法

- 3.3 相偏估计

- 3.3.1 相偏对系统性能的影响

- 3.3.2 BICM-ID系统中的迭代载波相位同步

- 3.3.3 基于LDPC码的BICM系统的迭代载波相位同步

- 3.4 本章小结

- 第4章 短波瞬间通信系统信道均衡技术

- 4.1 短波信道均衡技术概述

- 4.2 自适应均衡算法

- 4.2.1 LMS算法

- 4.2.2 RLS算法

- 4.3 自适应均衡技术

- 4.3.1 线性均衡器

- 4.3.2 判决反馈均衡器

- 4.3.3 Turbo均衡器

- 4.4 ISI信道模型

- 4.5 基于硬判决BICM-ID系统中的线性均衡

- 4.6 基于硬判决BICM-ID系统中的DFE均衡

- 4.6.1 传统的DFE均衡

- 4.6.2 基于Turbo原理的DFE均衡

- 4.7 基于硬判决BICM-ID系统中的Turbo均衡

- 4.7.1 SIC均衡性能仿真

- 4.7.2 SIC均衡的改进

- 4.8 基于软判决BICM-ID系统中的Turbo均衡

- 4.8.1 Turbo均衡性能仿真

- 4.8.2 Turbo均衡的改进

- 4.9 基于LDPC码的BICM系统的Turbo均衡

- 4.9.1 Turbo均衡系统

- 4.9.2 Turbo均衡性能仿真

- 4.10 本章小结

- 第5章 短波瞬间通信系统信道估计技术

- 5.1 迭代信道估计算法

- 5.2 基于硬判决的BICM-ID的迭代信道估计

- 5.2.1 迭代信道估计系统

- 5.2.2 仿真结果及分析

- 5.3 基于LDPC码的BICM的迭代信道估计

- 5.3.1 迭代信道估计系统

- 5.3.2 仿真结果及分析

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于数据驱动方法的短波监测系统设计[J]. 通讯世界 2019(12)

- [2].一种短波射频通路的故障检测设计[J]. 数字通信世界 2020(01)

- [3].关于短波天线故障及维护技术的探讨[J]. 电子世界 2020(05)

- [4].短波治疗在腰椎间盘突出症中的应用[J]. 临床医药文献电子杂志 2020(08)

- [5].短波令牌环传输顺序优化[J]. 现代电子技术 2020(13)

- [6].短波天线使用维护方法[J]. 中国新通信 2020(14)

- [7].大功率短波发射台天馈线系统维护与改进[J]. 西部广播电视 2016(21)

- [8].短波调频技术在短波通信中的应用研究[J]. 西部广播电视 2016(23)

- [9].短波发射天馈线系统的维护探讨[J]. 现代工业经济和信息化 2017(03)

- [10].福建省短波业务使用现状[J]. 中国无线电 2017(05)

- [11].东盟国家短波台站申报情况及发射覆盖范围浅析[J]. 中国无线电 2017(09)

- [12].短波发射天馈线系统的维护研究[J]. 新闻研究导刊 2016(04)

- [13].脉冲式短波结合有氧训练对格林-巴利综合征患者的康复疗效分析[J]. 南京体育学院学报(自然科学版) 2014(06)

- [14].短波发射天馈线系统的维护策略探讨[J]. 西部广播电视 2015(02)

- [15].关于短波天馈线故障及维护技术的探讨[J]. 数字通信世界 2020(10)

- [16].短波发射抗干扰技术在信息网络中的应用[J]. 电子测试 2017(07)

- [17].信息化条件下短波抗干扰通信战术运用[J]. 数字技术与应用 2017(05)

- [18].短波数传在航标遥测遥控中的应用研究[J]. 电脑与电信 2017(07)

- [19].短波发射天馈线系统维护剖析[J]. 科技资讯 2015(30)

- [20].短波技术在新华社应急报道中的应用[J]. 中国传媒科技 2016(Z1)

- [21].对短波监测信号分类管理的思考[J]. 中国无线电 2016(07)

- [22].基于历史数据的短波监测工作分析与思考[J]. 数字通信世界 2016(08)

- [23].温针灸结合体外短波治疗慢性盆腔炎[J]. 世界最新医学信息文摘 2015(45)

- [24].短波OFDM信号侦测技术的研究[J]. 中国新通信 2020(18)

- [25].心理护理配合体外短波热疗治疗慢性前列腺炎效果观察[J]. 卫生职业教育 2014(13)

- [26].α受体阻滞剂联合体外短波治疗慢性非细菌性前列腺炎临床观察[J]. 中国性科学 2014(09)

- [27].中药保留灌肠联合短波热疗治疗慢性盆腔炎的观察和护理[J]. 海南医学 2011(08)

- [28].短波监测站“一天监测圈”的探讨[J]. 中国无线电 2010(07)

- [29].短波热疗辅助治疗膝关节炎的临床效果观察与护理[J]. 卫生职业教育 2009(16)

- [30].航空短波数据链动态TDMA协议设计[J]. 火力与指挥控制 2019(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cbdbbf45402881f4218e990e.html