# 碳纳米管负载金属催化剂的制备及性能研究

### 论文摘要

碳纳米管（CNT）作为催化材料具有明显不同于传统催化材料的特性和潜力，可望在精细化学品合成、石油化工产品的加工转化及燃料电池等领域发挥其独特的优异性能，受到学术界和工业界的广泛关注。本论文以碳纳米管为催化剂载体，主要考察碳纳米管负载金属催化剂制备过程中有关因素的影响，以及催化反应过程中的有关规律。具体的研究工作主要集中在以下几个方面。 催化剂的制备方法对催化剂的性能有显著的影响。我们比较了三种方法：浸渍法（IP）、乙二醇液相还原法（EG）、金属有机化学气相沉积法（MOCVD），考察了制备过程主要参数对催化剂性能的影响，在此基础上，优化制备过程，筛选更合适的制备方法。通过比较发现，MOCVD法具有操作灵活、制备过程简单易行、金属担载量高、金属粒子粒径小且尺寸可控等优点；通过调控碳纳米管表面含氧官能团的数量，可以调变金属粒子的担载量；采用1-辛烯的氢甲酰化反应为探针反应，发现用MOCVD法制备的Co／CNT催化剂具有最高的催化活性和C9-醛的选择性，并发现1-辛烯的氢甲酰化反应性能与金属钴的粒径大小和粒径分布有关。 通过改进的EG法制备出高分散的碳纳米管负载金属催化剂，并通过物化手段表征了催化剂制备过程中反应体系的变化，从而理解金属胶体的形成及金属胶体与保护剂（乙二酸）相互作用机理。由甲酸在不同金属表面的分解反应的启发，得出金属乙二酸盐的生成热对EG法制备高分散的碳纳米管负载金属催化剂具有决定性的影响。在肉桂醛选择加氢反应中，发现Ag基催化剂的活性尽管较低，但选择性最好。将Ru／CNT催化剂用于苯甲醇氧化反应，发现在85℃氧气气氛下，以水-甲苯为溶剂时，反应的转化率和选择性都可以达到100％。 针对碳纳米管表面疏水性及比表面积小这一特点，采用KOH高温活化的方法对碳纳米管进行改性处理，并将活化碳纳米管作为载体材料，利用浸渍法制备Co／CNT催化剂。结果表明，KOH高温活化碳纳米管对Co／CNT催化剂1-辛烯氢甲酰化生成醛的活性有较大提高，转化率从57.6％提高到83.7％，C9-醛的产率从41.5％提高到57.1％。 此外，还通过均相催化剂固载化法制备碳纳米管固载铑膦配合物催化剂（Rh（acac）（CO）PPh3／CNT）进行了初步的探索。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 碳纳米管的结构及性质

- 1.2.1 碳纳米管的结构特征

- 1.2.2 碳纳米管的电子性质

- 1.2.3 碳纳米管的吸附性能

- 1.2.4 碳纳米管的力学性能和热稳定性

- 1.3 碳纳米管在催化中的应用

- 1.3.1 作为催化剂载体

- 1.3.1.1 加氢催化剂

- 1.3.1.2 氨合成催化剂

- 1.3.1.3 氢甲酰化催化剂

- 1.3.1.4 燃料电池催化剂

- 1.3.1.5 其它反应体系催化剂

- 1.3.2 碳纳米管直接作为催化剂

- 1.4 碳纳米管负载催化剂的制备

- 1.4.1 化学方法

- 1.4.1.1 浸渍法

- 1.4.1.2 沉淀法

- 1.4.1.3 液相还原法

- 1.4.1.4 化学镀法

- 1.4.1.5 金属有机化学气相沉积法

- 1.4.1.6 均相催化剂固载化法

- 1.4.1.7 其它方法

- 1.4.2 物理方法

- 1.5 本论文的工作思路及主要内容

- 参考文献

- 第二章 实验部分

- 2.1 催化剂的制备

- 2.1.1 化学试剂

- 2.1.2 载体材料

- 2.1.3 碳纳米管负载金属催化剂的制备

- 2.2 催化剂性能评价

- 2.2.1 氢甲酰化反应

- 2.2.2 肉桂醛选择加氢反应

- 2.2.3 苯甲醇氧化反应

- 2.3 催化剂的表征

- 2.3.1 X射线衍射（XRD）

- 2.3.2 透射电子显微镜（TEM）

- 2.3.3 元素分析（ICP-AES）

- 2.3.4 红外光谱（FTIR）

- 2.3.5 紫外可见吸收光谱（UV-visible Spectroscopy）

- 2.3.6 色质联用（GC-MS）

- 2.3.7 热重（TG）

- 2.3.8 程序升温还原（TPR）

- 2.3.9 比表面积和孔结构的测定（BET）

- 第三章 浸渍法制备碳纳米管负载金属催化剂及性能研究

- 3.1 前言

- 3.2 碳纳米管的物理化学性质

- 3.3 碳纳米管的纯化及表面官能化过程

- 3.3.1 碳纳米管的纯化处理

- 3.3.2 碳纳米管的表面官能化过程

- 3.4 KOH活化改性碳纳米管

- 3.5 碳纳米管负载钴催化剂的制备与表征

- 3.5.1 催化剂的制备

- 3.5.2 制备过程参数的影响

- 3.5.2.1 浸渍过程的考察

- 3.5.2.2 焙烧过程的考察

- 3.5.2.3 还原过程的考察

- 3.5.2.4 表面氧化官能化对碳纳米管负载钴催化剂的影响

- 3.5.3 碳纳米管负载钴催化剂的XRD表征

- 3.5.4 浸渍法制备碳纳米管负载钴催化剂的可能机理

- 3.6 催化剂1-辛烯氢甲酰化反应

- 3.6.1 温度对碳纳米管负载钴催化剂活性的影响

- 3.6.2 压力对碳纳米管负载钴催化剂活性的影响

- 3.6.3 空速对碳纳米管负载钴催化剂活性的影响

- 3.6.4 溶剂对碳纳米管负载钴催化剂活性的影响

- 3.6.5 催化剂的稳定性测试

- 3.7 KOH活化碳纳米管负载钴催化剂的性能研究

- 3.7.1 KOH活化碳纳米管负载钴催化剂的制备与表征

- 3.7.2 KOH活化碳纳米管负载钴催化剂的催化性能评价

- 3.8 不同碳纳米管载体的比较

- 3.9 碳纳米管负载钴-钌双金属催化剂的性能

- 3.9.1 催化剂的制备

- 3.9.2 催化剂的表征

- 3.9.3 催化剂的活性评价

- 3.10 本章小结

- 参考文献

- 第四章 乙二醇液相还原法制备碳纳米管负载金属催化剂及性能研究

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 乙二醇液相还原法制备催化剂的原理

- 4.2.2 仪器和设备

- 4.2.3 催化剂制备过程

- 4.3 催化剂制备过程中影响因素的考察

- 4.3.1 pH的影响

- 4.3.2 温度的影响

- 4.3.3 沉积时间的影响

- 4.4 乙二醇液相还原法制备碳纳米管负载钴催化剂的可能机理

- 4.5 乙二醇液相还原法制备碳纳米管负载其它金属催化剂

- 4.5.1 机理的提出

- 4.5.2 碳纳米管负载钌催化剂的制备

- 4.5.3 碳纳米管负载铁族催化剂的制备

- 4.5.4 碳纳米管负载银催化剂的制备

- 4.5.5 乙二醇液相还原法制备碳纳米管负载金属催化剂的可能机理

- 4.6 催化剂的活性测试

- 4.6.1 1-辛烯氢甲酰化反应

- 4.6.2 肉桂醛选择加氢反应

- 4.6.3 苯甲醇氧化反应

- 4.6.3.1 溶剂对苯甲醇氧化反应的影响

- 4.6.3.2 温度对苯甲醇氧化反应的影响

- 4.6.3.3 不同催化剂的比较

- 4.7 本章小结

- 参考文献

- 第五章 金属有机化学气相沉积法制备碳纳米管负载金属催化剂及性能研究

- 5.1 前言

- 5.2 MOCVD法制备催化剂的原理

- 5.3 催化剂的制备与表征

- 5.3.1 催化剂的制备

- 5.3.2 催化剂的表征

- 5.4 制备过程参数对碳纳米管负载钴催化剂的影响

- 5.4.1 表面含氧官能团对金属钴分散性的影响

- 5.4.2 金属盐前驱体与载体的质量比对金属粒径大小的影响

- 5.5 MOCVD法制备碳纳米管负载钴催化剂可能的机理

- 5.6 催化剂活性测试

- 5.6.1 不同制备方法的比较

- 5.6.2 金属粒径对1-辛烯氢甲酰化反应的影响

- 5.6.3 催化剂的稳定性测试

- 5.7 本章小结

- 参考文献

- 3催化剂及性能研究'>第六章 均相催化剂固载化法制备碳纳米管固载Rh（acac）（CO）PPh3催化剂及性能研究

- 6.1 前言

- 6.2 实验部分

- 6.3 催化剂的表征

- 6.4 催化剂的活性评价

- 6.5 本章小结

- 参考文献

- 第七章 结论

- 创新点摘要

- 下一步工作展望

- 作者简介和发表文章目录

- 作者简介

- 攻读博士学位期间发表的论文情况

- 期刊论文

- 会议论文

- 拟投稿论文

- 获奖情况

- 致谢

- 大连理工大学学位论文版权使用授权书

### 相关论文文献

- [1].一种从芳纶或聚芳醚反应浆液中回收金属催化剂的方法和应用[J]. 高科技纤维与应用 2017(01)

- [2].活性炭负载金属催化剂的研究进展[J]. 当代化工 2016(09)

- [3].稀土金属催化剂在高分子合成中的研究进展[J]. 山东化工 2017(12)

- [4].基于二维结构效应的高分散负载金属催化剂[J]. 中国科学:化学 2017(11)

- [5].硅藻土负载金属催化剂催化制氢性能研究[J]. 湘南学院学报 2020(02)

- [6].石墨烯的制备及其负载金属催化剂的研究进展[J]. 化工时刊 2012(06)

- [7].高通量金属催化剂筛选实验室设计中的安全因素分析[J]. 科学技术创新 2020(18)

- [8].介孔碳负载金属催化剂对纤维素热裂解反应的影响[J]. 武汉工程大学学报 2020(03)

- [9].金属催化剂的选择和制备对麦草畏降解效果的影响研究[J]. 唐山学院学报 2017(03)

- [10].硅基介孔材料负载手性金属催化剂的研究进展[J]. 上海师范大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [11].ICP-OES法测定金属催化剂中7种元素[J]. 煤炭与化工 2019(02)

- [12].渣油悬浮床加氢复配金属催化剂的预硫化[J]. 石油学报(石油加工) 2013(06)

- [13].骨架金属催化剂上阿维菌素选择加氢的研究[J]. 浙江大学学报(理学版) 2009(04)

- [14].转酰胺反应构建酰胺键研究新进展[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [15].金属催化剂催化醛肟重排制备伯酰胺的研究进展[J]. 广州化工 2017(21)

- [16].高分散金属催化剂研究取得新进展[J]. 黄金科学技术 2016(02)

- [17].离子液体与负载型金属催化剂用于甲烷直接氧化制甲醇的研究[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2011(01)

- [18].微波法制备活性炭负载金属催化剂的表征分析[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [19].硅材料固载离子液体挂载金属催化剂应用研究进展[J]. 化工新型材料 2012(10)

- [20].负载金属催化剂的结构性能表征[J]. 广东化工 2012(09)

- [21].三元金属催化剂Fe/Co/Ni/MgO催化热解法制备碳纳米管[J]. 新乡学院学报 2017(06)

- [22].炭材料负载金属催化剂催化硅氢加成反应进展[J]. 分子催化 2020(03)

- [23].介孔碳材料及其负载金属催化剂的制备及应用研究进展[J]. 工业催化 2011(04)

- [24].离子液体支载金属催化剂的研究进展[J]. 现代化工 2013(06)

- [25].金属有机框架衍生的单原子分散金属催化剂[J]. 自然杂志 2020(01)

- [26].电感耦合等离子体质谱法测定车用金属催化剂中铂钯铑[J]. 冶金分析 2013(12)

- [27].国内专利精选[J]. 聚氯乙烯 2019(05)

- [28].利用离子交换原理回收PTA生产金属催化剂[J]. 乙醛醋酸化工 2014(06)

- [29].X射线荧光光谱法测定重质油脱金属催化剂中活性组分含量[J]. 石化技术与应用 2015(06)

- [30].两类典型渣油原料加氢过程中脱金属催化剂运转初期失活研究[J]. 石油学报(石油加工) 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cc06e277ac7db5b354ca6541.html