# 静电纺丝法制备稀土化合物纳米纤维

### 论文摘要

以稀土化合物为原料,以高分子材料（如PVA）为模板,配制稀土化合物/PVA纺丝溶液,采用自主组装的静电纺丝设备（阴极接喷丝头、阳极为收集板以及纺丝环境温度可控）,制备稀土化合物/PVA复合纳米纤维。通过调控纺丝溶液的物理性质和纺丝条件,控制复合纳米纤维形貌。以所制备的稀土化合物/PVA复合纳米纤维为前驱体,通过调节预碳化和煅烧处理的工艺条件,获得具有特殊形貌结构的稀土氧化物纳米纤维材料,可望在催化剂、气体传感器和荧光材料中获得应用。主要研究工作内容如下四个部分：（1） LaOCl纳米纤维的制备及其表征：以LaCl3为原料,PVA为模板,配制一定浓度的LaCl3/PVA纺丝溶液,在电压为85 kV,工作距离为15cm,流速为2 mL/h,环境温度为50℃的条件下,通过电纺丝制备PVA/LaCl3复合纳米纤维,并以该复合纳米纤维为前驱体,采用煅烧法制备LaOCl纳米纤维,所制备的纳米纤维直径为200～430nm,纤维出现分叉结构,对CO2具有较强的吸附能力,有望在CO2气体传感器上获得应用。（2）片层La2O3纳米纤维的制备,表征及催化性能。以PVA为模板,La（NO3）3为原料配成纺丝溶液。在电压为65～85 kV,工作距离为15cm,流速为1.5mL/h,环境温度控制在50℃条件下电纺制备PVA/La（NO3）3复合纳米纤维前驱体,进一步煅烧前驱体最终形成片层La203纳米纤维。讨论了纺丝条件及溶液物理性质对前驱体形貌的影响和煅烧工艺对目标产物形貌的影响,并研究了片层La2O3纳米纤维的催化性能。所制备的La203纳米纤维不仅在低温下对CO2吸附性能好,可作为CO2传感器,并且对皮蝇磷降解的催化效率高。（3）Y2O3：Eu3+荧光纳米材料的制备及表征：以一定的摩尔比的Y（NO3）3和Eu（NO3）3为原料、PVA为模板,配制Y（NO3）3/Eu（NO3）3/PVA纺丝溶液,在电压为65 kV,工作距离为15cm,流速为1.5mL/h,环境温度为50℃的条件下,通过电纺丝制备PVA/Y（NO3）3/Eu（NO3）3复合纳米纤维。以所制备的复合纳米纤维为前驱体,通过煅烧制备表面呈现齿轮状的、直径约在54～96nm之间的Y2O3：Eu3+荧光纳米材料,研究了Y2O3：Eu3+纳米纤维的荧光性能,结果表明,Y2O3：Eu纳米纤维的荧光强度高于普通Y2O3：Eu粉末的荧光强度,且当铕的摩尔掺杂量为5%时,其荧光强度最强。所制的荧光纳米纤维有望在显示器、生物分析和电信等领域获得应用。（4） Y2O3:RE （RE=Tb, Sm和Dy）荧光纳米材料的制备及表征：以一定的摩尔比的Y（NO3）3和RE（NO3）x（X=3或4）为原料,PVA为模板,配制Y（NO3）3/RE（NO3）X/PVA纺丝溶液,在电压为65 kV,工作距离为15cm,流速为1.5mL/h,环境温度为50℃的条件下,采用电纺技术制备PVA/Y（NO3）3/RE（NO3）x复合纳米纤维。以所制备的PVA/Y（NO3）3/RE（NO3）x复合纳米纤维为前驱体,采用煅烧法制备Y2O3：RE荧光纳米材料,初步探讨了无机/有机复合材料转化为无机材料的机理,并研究了Y2O3：RE纳米纤维的荧光性能。结果表面,所制备的Y2O3：RE纳米纤维具有很强的荧光强度,在显示器、生物分析法、电通讯等领域有潜在的应用前景。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 中文文摘

- 目录

- 绪论

- 0.1 静电纺丝技术及功能化纳米纤维

- 0.1.1 静电纺丝设备

- 0.1.2 静电纺丝机理

- 0.1.3 静电纺丝的不稳定性

- 0.1.4 功能化纳米纤维

- 0.2 稀土

- 0.2.1 稀土催化材料及其应用

- 0.2.2 稀土发光材料及其应用

- 0.3 稀土纳米材料的合成方法

- 0.3.1 固相法

- 0.3.2 液相法

- 0.3.3 气相法

- 0.4 本论文的研究意义、内容和创新点

- 0.4.1 意义和创新之处

- 0.4.2 研究内容

- 第一章 氯氧化镧纳米纤维的制备及表征

- 1.1 前言

- 1.2 实验材料与方法

- 1.2.1 实验材料

- 1.2.2 制备

- 1.2.3 表征及测试

- 1.3 结果与讨论

- 1.3.1 TG-DSC

- 1.3.2 FT-IR

- 1.3.3. XRD

- 2-TPD'>1.3.4 CO2-TPD

- 1.3.5 FESEM

- 1.4 结论

- 2O3纳米纤维的制备、表征及催化性能'>第二章 片层La2O3纳米纤维的制备、表征及催化性能

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 材料和试剂

- 2.2.2 制备

- 2.2.3 表征及测试

- 2.3 结果与讨论

- 3）3复合纤维的制备'>2.3.1 PVA/La（NO3）3复合纤维的制备

- 2.3.2 电纺过程的模型

- 2O3纳米纤维的结构和形貌'>2.3.3 La2O3纳米纤维的结构和形貌

- 2O3纳米纤维的催化性能'>2.3.4 La2O3纳米纤维的催化性能

- 2.4 结论

- 2O3:Eu3+荧光纳米纤维的制备及表征'>第三章 Y2O3:Eu3+荧光纳米纤维的制备及表征

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 材料和试剂

- 3.2.2 制备

- 3.2.3 表征及测试

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 TG-DTA

- 3.3.2 FTIR和XRD

- 3.3.3 FESEM

- 3.3.4 激发和发射光谱分析

- 3.3.5 激发强度分析

- 3.4 结论

- 2O3:RE（Tb,Sm和Dy）纳米纤维的制备及其晶体生长机理初探'>第四章 Y2O3:RE（Tb,Sm和Dy）纳米纤维的制备及其晶体生长机理初探

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 材料和试剂

- 4.2.2 制备

- 4.2.3 表征及测试

- 4.3 结果与讨论

- 2O3:RE纳米纤维'>4.3.1 Y2O3:RE纳米纤维

- 4.3.2 生长机理

- 4.3.3 PL

- 4.4 结论

- 第五章 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间承担的科研任务与主要成果

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cc38b46e2d9aa59872bf9432.html