# 聚GMA类整体柱的制备及其对IL-18等的分离

### 论文摘要

整体柱具有渗透性好、制备简单、无需塞子制作等优点,从而避免了由塞子所引起的问题,已引起人们越来越多的关注,已在反相色谱、离子交换色谱、疏水作用色谱、亲和色谱、体积排阻色谱中获得了应用。 本文结合本研究室的工作,对有机聚合物整体柱的制备条件以及该柱对生物大分子的应用作一概述。 本文通过原位聚合制备了一种以甲基丙烯酸缩水甘油酯（GMA）为单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯（EDMA）为交联剂的连续棒状色谱柱,并考察了单体、交联剂、制孔剂等条件对柱结构的影响,以此色谱柱为基质进行多方面的研究。 首先参照文献通过键合二乙胺的方法成功合成弱阴离子交换整体柱,通过优化色谱条件,对IL-18粗提液进行了分离,考察了不同条件对白介素-18在该色谱柱上分离效果的影响。 之后又通过键合三乙胺、二乙胺、乙二胺的方法制备出三种阴离子交换柱,考察了其色谱性能,并用键合乙二胺柱分离了蜗牛酶,用键合二乙胺柱分离了几种无机阴离子,取得了较好的效果。 在基质柱键合乙二胺后,继续用氯乙酸修饰,将其改性为弱阳离子交换柱,以此柱分离了木瓜蛋白酶;通过在线改性,将基质柱依次用乙二胺—氯乙酸—硫酸铜修饰,最终成为金属螯合整体柱,以此柱分离了超氧化物歧化酶;在基质柱做好后,用对氨基偶氮苯将其修饰为染料亲和柱,纯化了溶菌酶。

### 论文目录

- 第一章 综述

- 1.1 引言

- 1.2 以填充柱为基础的整体柱

- 1.3 硅胶整体柱

- 1.4 有机聚合物整体柱的制备、结构与性能概述

- 1.5 商品有机聚合物整体柱概述

- 1.6 有机聚合物整体柱理论研究概述

- 1.7 有机聚合物整体柱在生物大分子分离提纯中的应用概述

- 1.8 问题与展望

- 第2章 弱阴离子交换整体柱对白介素-18的分离

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.3 结果与讨论

- 2.4 结论

- 第3章 三种阴离子交换整体柱的制备及其色谱性能

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.3 结果与讨论

- 3.4 结论

- 第4章 其它几种色谱整体柱的制备

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.3 结果与讨论

- 4.4 结论

- 参考文献

- 致谢

- 已发表和待发表的论文

### 相关论文文献

- [1].GMA非线性振动系统混沌特性研究[J]. 机电工程 2020(04)

- [2].基于GMA柔性铰链定位平台的结构设计与优化[J]. 机械传动 2017(03)

- [3].GMA可控油膜轴承研究进展[J]. 机床与液压 2015(23)

- [4].一种GMA高速开关阀的结构设计与磁场仿真分析[J]. 锻压装备与制造技术 2016(06)

- [5].GMA油膜轴承动态控制轴心轨迹的试验研究[J]. 中国机械工程 2016(01)

- [6].基于GMA的液压高速开关阀特性分析[J]. 工业仪表与自动化装置 2015(05)

- [7].基于GMA的可控油膜轴承试验研究[J]. 机械设计与制造 2012(01)

- [8].GMA可控油膜轴承的静态试验研究[J]. 润滑与密封 2009(12)

- [9].粉末涂料用GMA型丙烯酸树脂的合成及其固化分析[J]. 中国涂料 2008(02)

- [10].一种基于GMA的液压高速开关阀阀芯结构的设计[J]. 甘肃科学学报 2014(05)

- [11].基于GMA二维柔性铰链平台的传动特性与分析[J]. 机电工程技术 2019(12)

- [12].一种窄间隙GMA焊缝深度的自动跟踪与控制方法[J]. 现代焊接 2011(08)

- [13].聚四氟乙烯接枝GMA的反应研究[J]. 航空材料学报 2012(04)

- [14].基于永磁偏置的油膜轴承专用GMA研究[J]. 机械制造 2011(08)

- [15].基于GMA的网格监控系统实现[J]. 信息化纵横 2009(08)

- [16].甲基丙烯酸缩水甘油酯GMA单分散微球的制备及表征[J]. 河北科技师范学院学报 2014(02)

- [17].港珠澳大桥GMA浇注式沥青混凝土路用性能研究[J]. 公路交通技术 2018(01)

- [18].GMA改性超支化聚合物的合成及在光致抗蚀剂中的应用[J]. 高分子材料科学与工程 2013(05)

- [19].聚丙烯固相接枝GMA工艺研究[J]. 当代化工研究 2020(18)

- [20].GMA接枝聚乳酸对聚乳酸/淀粉共混物性能的影响[J]. 塑料工业 2014(12)

- [21].红麻纤维接枝GMA共聚物的合成与应用[J]. 现代塑料加工应用 2013(02)

- [22].松香/GMA酯化物的自聚与共聚[J]. 化工进展 2015(04)

- [23].悬浮聚合法制备含松香GMA酯的聚合物微球[J]. 桂林理工大学学报 2016(04)

- [24].复合引发剂引发GMA熔融接枝聚1-丁烯[J]. 合成树脂及塑料 2012(01)

- [25].GMA熔融接枝丁苯橡胶的研究[J]. 弹性体 2014(05)

- [26].30CrMnSi激光-GMA复合焊接工艺参数对焊缝成形的影响[J]. 应用激光 2013(02)

- [27].陶氏化学甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)完成扩产[J]. 热固性树脂 2016(04)

- [28].考虑介电常数影响的GMA内部磁场特性分析[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2013(10)

- [29].铈盐引发阔叶浆与GMA接枝共聚的研究[J]. 林产化学与工业 2008(01)

- [30].GMA致人支气管上皮细胞恶性转化过程中全基因组甲基化水平的研究[J]. 毒理学杂志 2014(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cc415184c2c63f7535843530.html