# UASB-磁化—生物复合系统处理生活污水试验研究

论文题目: UASB-磁化—生物复合系统处理生活污水试验研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 水文学及水资源

作者: 张青

导师: 雒文生

关键词: 城市生活污水,反应器,自然生物处理技术,螺旋藻,富营养化

文献来源: 武汉大学

发表年度: 2005

论文摘要: 随着我国经济的发展,人口集中向城市发展,城市污水排放量也是逐年增加,加大了城市周边环境的负荷。湖泊及其它水体的富营养化问题也是一个全球性的问题,水资源的短缺不仅是“水量性”的短缺,更为严重的是“水质型”的短缺。引起水体富营养化的N、P主要来自于点源污染——城市工业及生活污水的排放,和非点源污染——农、牧业灌溉用水。 目前城市污水处理普遍采用的是活性污泥法,由于投资和运行费用高以及存在大量污泥的处理问题限制了这种方法的应用。在一些地区城市污水还没有得到有效的处理。研究采用高效、低能耗的污水处理技术,提高污水的处理效率及中水的循环使用率,最终较少污染物的排放总量是目前的一项非常紧迫的任务。 厌氧生物处理是近几十年发展速度较快,新型反应器开发较多的技术。相比好氧生物法,厌氧生物处理是一种低能耗的技术,不但耗能低,而且反应过程还会产生沼气,有能量回收。但是由于厌氧自身的特点——对环境变化比较敏感(pH,温度,有毒物质),反应速度慢,出水有异味等,使得传统的厌氧生物处理技术普遍应用于高浓度工业污水处理。自UASB开发以来,由于其良好的处理效果,使得厌氧生物技术开始用于各种浓度的污水处理。使用厌氧技术处理低浓度污水,如城市生活成为可能。但由于城市生活污水低温、低浓度的特点,也只是在热带及亚热带地区用于工程实际,在温带地区的应用还处于试验研究之中。 近年来,自然生物处理技术用于污水处理,由于其构造简单、易操作、成本低,处理效果稳定的特点,也得到了迅速发展。使用厌氧技术和自然生物处理技术相结合的组合工艺,可以使污水处理系统对有机物、氮、磷等物质的去除效率达到城市二级污水处理的标准。 本文的研究重点是使用厌氧UASB-自然生物处理技术处理城市生活污水的应用研究。研究的主要内容分为六部分: 1、简要介绍了城市污水处理的发展和应用情况,介绍了厌氧及自然生物处理技术用于污水处理的发展历史。对厌氧及自然生物处理技术的处理机理,以及在城市污水处理中的研究和应用现状作了论述。 2、论文主要了介绍厌氧UASB作为城市生活污水的预处理设施的试验研究,由

论文目录:

摘要

Abstract

引言

第一章 绪论

1.1 问题的提出

1.2 城市污水处理技术的发展

1.3 厌氧生物处理的反应机理

1.4 生物塘、人工湿地及土地处理的去除机理

1.5 论文研究的主要内容

第二章 试验装置与试验方法

2.1 试验工艺流程

2.2 试验用水与分析方法

第三章 UASB对污染物的去除效率及影响因素

3.1 UASB反应器的结构

3.2 UASB的启动、颗粒污泥与污泥负荷

3.3 UASB去除有机物的效率及影响因素

3.4 升流式厌氧反应器(UASB)对氮、磷的去除效率

3.5 动力学系数的确定

3.6 温度对反应速率的影响

3.7 UASB反应器的设计讨论

3.8 磁化对UASB去除效率的影响

3.9 小结

第四章 生物塘-湿地系统的处理效率及影响因素

4.1 生物塘-湿地复合系统的设计与植物选择

4.2 生物塘-湿地复合系统对污水的去除效率

4.3 影响生物系统处理效率的因素

4.4 兼氧塘的模型参数的确定

4.5 磁化对系统去除效率的影响

4.6 植物的生长量及含氮、含磷量

4.7 UASB-生物修复系统出水水质分析

4.8 处理后出水用于灌溉的试验研究

4.9 风眼莲利用分析

4.10 小结

第五章 螺旋藻对氮、磷的去除效率及影响因素

5.1 试验装置与试验用水

5.2 培养液中两种螺旋藻的生长

5.3 螺旋藻439和972对污水中污染物质的去除效率

5.4 影响螺旋藻439和972对污水中氮、磷的去除率的因素

5.5 温度对螺旋藻脱氮除磷效率的影响

5.6 螺旋藻的品质分析

5.7 小结

第六章 系统的优化组合

6.1 一级兼氧塘-湿地-二级兼氧塘复合系统

6.2 一级兼氧塘-高浓度藻塘-二级兼氧塘系统

6.3 磁化一级兼氧塘-湿地-二级兼氧塘复合系统

6.4 小结

第七章 结论与展望

参考文献

致谢

发布时间: 2006-03-27

参考文献

- [1].微生物作用下外源二价铁影响UASB反应器运行性能的研究[D]. 张玉波.安徽农业大学2018

- [2].规模化畜禽养殖场废弃物无害化处理及资源化利用研究[D]. 黄宏坤.中国农业科学院2002

- [3].UASB-污泥消化双温厌氧工艺处理生活污水的效能及强化技术研究[D]. 张雷.哈尔滨工业大学2012

- [4].重金属对UASB及湿地系统处理养猪废水的影响及机制[D]. 蔡建波.华中农业大学2015

- [5].UASB-MBR工艺短程硝化—同时甲烷化反硝化研究[D]. 安莹玉.大连理工大学2008

- [6].UASB和ABR系统中产氢产乙酸菌群对OLR与pH的生态响应规律[D]. 张立国.哈尔滨工业大学2012

- [7].厌氧反应器的运行与在线监测[D]. 赵全保.中国科学技术大学2008

- [8].S-诱抗素废水生化处理工艺及其功能微生物多样性研究[D]. 赵希锦.中南林业科技大学2015

- [9].“预处理-UASB-A/O-BAF”组合工艺处理大豆蛋白废水的研究[D]. 李舟.山东大学2014

- [10].高效三氯乙烯厌氧微生物降解菌群构建与分子生物学诊断[D]. 胡淼.东北农业大学2014

相关论文

- [1].UASB-MBR工艺短程硝化—同时甲烷化反硝化研究[D]. 安莹玉.大连理工大学2008

- [2].IC反应器处理猪粪废水条件下污泥颗粒化研究[D]. 张杰.河南农业大学2004

- [3].DASB、W-SFCW特性及联合工艺处理生活污水的研究[D]. 何成达.河海大学2004

- [4].超高温两相厌氧组合工艺体系对高浓度有机废水处理的研究[D]. 于宏兵.吉林大学2005

- [5].三柱厌氧反应器处理城市污水及水动力特性研究[D]. 陈振民.河海大学2005

- [6].城市污水生物处理工艺中传质机理及其载体填料的研究[D]. 王艺.吉林大学2005

- [7].高效藻类塘处理农村生活污水氮磷去除机理及工艺研究[D]. 何少林.同济大学2006

- [8].城市污水高效厌氧处理技术研究[D]. 邵丕红.中国地质大学（北京）2006

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cc475d4ee53d4e6184121ab0.html