# 负载型M/SBA-15催化剂在双戊烯脱氢裂解与N2O催化分解中的应用研究

### 论文摘要

SBA-15是一种新颖的介孔分子筛材料,具有较大的比表面积、孔体积和均一的孔径（5～30 nm）等特点,同时具有良好的水热稳定性,因此它在催化领域具有更加广泛的应用前景,受到人们的普遍关注。另一方面绿色化学概念日益受到世人关注,研究与开发环境友好的催化剂及催化反应工艺,对化学工业发展将产生重大影响。本文的主要工作是以SBA-15作为催化剂载体,采用浸渍、嫁接等方法将金属组分负载于介孔分子筛表面,并将其应用于两类绿色化学催化反应中,一类是工业双戊烯的催化脱氢裂解反应,另一类是温室气体N2O的催化分解反应,研究金属氧化物负载的介孔分子筛催化剂的构效关系以及在不同反应体系中的催化反应规律。一.M/SBA-15催化剂的合成及其在双戊烯脱氢裂解中的应用工业双戊烯主要是由单环单萜烯的异构体混合物组成,通用分子式为C10H16,是多种化工生产中的副产品。由于双戊烯是可再生资源,理论上可由它代替石油生产目前以石油为基础的大部分烃类产品。以SBA-15作为载体,不同金属盐溶液作为前驱体,通过浸渍法制得负载型M/SBA-15催化剂。表征结果表明:当硅与金属摩尔比Si/M在10以上时,所得催化剂负载组分分散性较好,且都可保持SBA-15二维六角的介孔结构,而孔径、孔容和比表面等物理性质随负载量上升略微有所下降。将M/SBA-15催化剂应用于双戊烯的催化转化过程中发现:以Zn/SBA-15为催化剂可高选择性制得对伞花烃,副产物主要为双戊烯歧化产物对孟烯,反应活性稳定。以Si/Zn=28的Zn/SBA-15为催化剂,在723 K,GHSV=800 h-1,LHSV=0.2 h-1的反应条件下,双戊烯转化率可达98.2%,对伞花烃选择性为88.3%。在Al/SBA-15催化剂上,双戊烯也可脱氢制得对伞花烃,同时伴有裂解产物甲苯生成,在反应过程中甲苯和对伞花烃选择性比值在反应过程中逐渐下降;在M/SBA-15（M=Fe、Cr、Ni）催化剂上,反应产物分布介于两者之间,对伞花烃的选择性略低。双戊烯的催化脱氢裂解与催化剂表面酸性质有密切关系,为了研究M/SBA-15催化剂表面酸性与催化活性的关系,采用碱金属元素K对Al/SBA-15催化剂的表面酸性进行修饰,同时选用具有较强表面酸性的HZSM-5（Si/Al=25）分子筛为催化剂以作比较。研究结果表明,在KAl/SBA-15催化剂上,随K含量增加,双戊烯转化率明显下降,同时甲苯的生成很大程度地受到抑制;以HZSM-5为催化剂,反应初期双戊烯转化率可达95%以上,产物中以甲苯为主,但随反应的进行,转化率与甲苯选择性明显下降,产物中对伞花烃选择性显著提高。采用吡啶吸附脱附红外对以上各催化剂表面酸性能进行了表征。结果表明:HZSM-5酸性位以Br（?）nsted酸为主,Al/SBA-15以Lewis酸为主,Zn/SBA-15表面只有Lewis酸中心。综合催化活性与催化剂表面酸性表征结果,推测双戊烯在Lewis酸位进行双键异构后脱氢生成对伞花烃,而Br（?）nsted酸位可使对伞花烃进一步裂解生成甲苯。Br（?）nsted酸位上易发生烯烃聚合产生结焦是造成HZSM-5催化剂活性降低的主要原因,Zn/SBA-15表面只有Lewis酸,稳定性有显著提高,而K的修饰能有效减少Al/SBA-15催化剂表面B酸中心数,促进催化的活性及稳定性的提高。双戊烯的催化脱氢反应活性受酸强度的影响较小,较弱酸性下即能发生,而与酸性位数量呈正比关系。采用Silicalite-1、MCM-41、SBA-15、KIT-6等具有不同孔径、结构的载体成功制备了含5%金属氧化物的负载型催化剂。研究结果表明:催化剂的孔径增加对于促进催化反应活性和稳定性的提高有显著作用,载体孔径的增加有利于提高催化剂传质性能,有效抑制失活现象发生。二、M/SBA-15催化剂的合成及其在N2O催化分解反应过程研究N2O是一种温室效应气体,对臭氧层也有潜在的破坏作用。目前大气中N2O主要来源于硝酸工业尾气和汽车尾气排放,通过催化分解的手段有效去除废气中的N2O已经成为环境催化中的重点研究课题。研究结果表明:Rh、Ru对N2O催化分解具有很高的活性。使用SBA-15作为载体可以为活性组分提供较大的载体表面,通过不同合成手段也可显著改善金属元素在催化剂表面的分散性能,同时引入Zn、Zr、Ce等修饰组分可以进一步改变活性组分的分散状态,促进其活性的提高。本部分的工作着重于研究Rh、Ru这两种元素在SBA-15上的分散性能及其与修饰元素相互之间作用关系,评价该类催化剂在N2O催化分解的活性。（一）不同Rh前驱体制备Rh/SBA-15上的N2O分解反应采用系列Rh的有机金属络合物（配位体包括羰基、乙酰丙酮、三苯基膦等）作为前驱体,通过浸渍与嫁接的方法将Rh引入SBA-15。结构表征与TEM结果表明:Rh在SBA-15表面的分散与前驱体分子大小及亲疏水性质相关,亲水性小分子在SBA-15表面能较好分散,而疏水大分子较容易形成大颗粒聚集体。N2O催化分解反应结果表明:Rh分散性较好的以二聚二羰基氯化铑作为前驱体的Rh/SBA-15-CDCR上N2O分解率较高,N2O的50%转化率温度T50比其它催化剂低50 K以上。（二） Ru/SBA-15与RuM/SBA-15上的N2O分解反应通过浸渍手段将Zn、Zr、Ce等修饰元素引入SBA-15作为载体负载Ru用于N2O分解。研究结果表明:经过适当修饰的RuM/SBA-15催化剂对于N2O分解活性要高于Ru/SBA-15。其中Zr对Ru/SBA-15催化剂的修饰作用最为显著,且在Zr修饰含量5%-20%时基本相同,N2O完全分解温度同比下降100 K。RuCe/SBA-15在Ce载量10%的情况下其活性与RuZr/SBA-15活性相当,推测Zr和Ce能提供氧空穴,帮助Ru上吸附氧迁移,从而增加反应活性。但CeO2较易聚集,负载量较大时容易造成孔道堵塞,引起活性下降。

### 论文目录

- 目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 研究背景

- 1.1 介孔分子筛应用概述

- 1.1.1 介孔分子筛研究进展

- 1.1.2 介孔分子筛合成

- 1.1.3 介孔材料的化学改性

- 1.2 SBA-15在催化中应用

- 1.2.1 氧化还原催化体系

- 1.2.2 酸碱催化体系

- 1.2.3 配位催化体系

- 1.3 工业双戊烯催化脱氢裂解研究

- 1.3.1 工业双戊烯简介

- 1.3.2 工业双戊烯下游产品开发进展

- 1.3.3 工业双戊烯脱氢制对伞花烃研究

- 2O催化分解研究进展'>1.4 N2O催化分解研究进展

- 2O简介'>1.4.1 N2O简介

- 2O催化分解机理'>1.4.2 N2O催化分解机理

- 2O催化分解常用催化剂'>1.4.3 N2O催化分解常用催化剂

- 1.4.3.1 单组分金属氧化物

- 1.4.3.2 复合金属氧化物

- 1.4.3.3 阳离子交换沸石分子筛

- 1.4.3.4 负载型催化剂

- 1.5 本文的选题思想及研究目标

- 第二章 实验方法

- 2.1 试剂和药品

- 2.2 催化剂制备

- 2.2.1 载体SBA-15的制备

- 2.2.2 催化剂的主要制备方法

- 2.3 催化剂表征

- 2.3.1 X射线荧光（XRF）

- 2.3.2 氮吸附

- 2.3.3 X-射线粉末衍射（XRD）

- 2.3.4 透射电子显微镜（TEM）

- 2.3.5 固体魔角旋转核磁共振谱（MAS NMR）

- 2.3.6 X-射线光电子能谱（XPS）

- 2.3.7 比啶吸附脱附傅立叶变换红外（FT-IR）

- 2-程序升温还原（H2-TPR）'>2.3.8 H2-程序升温还原（H2-TPR）

- 2.4 活性评价

- 2.4.1 双戊烯催化转化反应

- 2.4.1.1 反应装置及催化反应

- 2.4.1.2 产物分析

- 2.4.1.3 计算公式

- 2O催化分解'>2.4.2 N2O催化分解

- 2.4.2.1 反应装置及催化反应

- 2.4.2.2 产物分析

- 2.4.3 计算公式

- 第三章 负载型SBA-15催化剂上双戊烯脱氢反应研究

- 3.1 活性金属元素选择

- 3.1.1 催化剂制备及表征

- 3.1.1.1 等体积浸渍法制备催化剂

- 3.1.1.2 催化剂化学组成与结构性质

- 3.1.1.3 催化剂样品XRD表征

- 3.1.2 M/SBA-15催化剂双戊烯脱氢反应活性测试

- 3.2 M/SBA-15（M=Al,Zn）催化剂双戊烯催化转化反应性能

- 3.2.1 催化剂制备及结构表征

- 3.2.1.1 催化剂化学组成与结构性质

- 3.2.1.2 催化剂XRD表征

- 3.2.1.3 催化剂TEM表征

- 27Al MAS NMR表征'>3.2.1.4 催化剂27Al MAS NMR表征

- 3.2.2 M/SBA-15（M=Al,Zn）催化剂双戊烯催化转化反应活性

- 3.2.2.1 不同金属元素催化剂双戊烯转化反应活性比较

- 3.2.2.2 不同负载量M/SBA-15上双戊烯转化反应活性

- 3.2.2.3 Zn/SBA-15上双戊烯转化反应活性

- 3.2.2.4 Zn/SBA-15上双戊烯转化反应稳定性研究

- 3.3 双戊烯催化脱氢机理探讨

- 3.3.1 催化剂的制备与物性表征

- 3.3.2 催化剂表面酸性表征

- 3.3.3 催化剂活性表征

- 3.3.4 催化活性与表面酸性关系

- 3.4 SBA-15与其他载体对反应活性影响比较

- 3.4.1 催化剂制备

- 3.4.1.1 微孔分子筛Silicalite-1的制备

- 3.4.1.2 介孔二氧化硅分子筛MCM-41的制备

- 3.4.1.3 介孔二氧化硅分子筛KIT-6的制备

- 3.4.1.4 催化剂制备

- 3.4.2 催化剂表征

- 3.4.2.1 催化剂元素组成与结构性质

- 3.4.2.2 催化剂XRD表征

- 3.4.3 催化剂活性表征与讨论

- 3.5 本章小结

- 2O催化分解研究'>第四章 Rh/SBA-15催化剂上N2O催化分解研究

- 4.1 不同前驱体Rh/SBA-15催化剂制备及表征

- 4.1.1 Rh前驱体合成

- 4.1.1.1 三苯基膦氯化铑

- 4.1.1.2 二聚二羰基氯化铑

- 4.1.1.3 二羰基乙酰丙酮铑

- 4.1.1.4 三苯基膦羰基乙酰丙酮氯化铑

- 4.1.2 催化剂制备

- 4.1.2.1 浸渍法制备催化剂

- 4.1.2.2 嫁接法制备催化剂

- 4.1.3 催化剂物性表征

- 4.1.3.1 催化剂元素组成及结构性质

- 4.1.3.2 催化剂XRD表征

- 4.1.3.3 催化剂TEM表征

- 4.1.3.4 催化剂XPS表征

- 4.1.3.5 催化剂氢气程序升温还原表征

- 2O催化分解活性研究'>4.2 Rh/SBA-15催化剂上N2O催化分解活性研究

- 4.2.1 催化剂活性比较

- 4.2.2 催化剂稳定性研究

- 4.3 本章小结

- 2O催化分解研究'>第五章 RuM/SBA-15催化剂上N2O催化分解研究

- 5.1 催化剂制备及表征

- 5.1.1 催化剂的制备

- 5.1.2 催化剂的物理性质表征

- 2O催化分解活性研究'>5.2 RuM/SBA-15催化剂上N2O催化分解活性研究

- 5.3 小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 研究总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 论文发表情况

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cc52098a3424fc56e217e406.html