# 独立柱基下承台、群桩与土共同工作机理研究

论文题目: 独立柱基下承台、群桩与土共同工作机理研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 岩土工程

作者: 韩云山

导师: 白晓红

关键词: 群桩,实体测试,独立基础,承台,深度修正,复合桩基

文献来源: 太原理工大学

发表年度: 2005

论文摘要: 桩、土及承台共同工作是当前桩基研究的热点,“桩基础设计时,应结合地区经验考虑桩—土—承台的共同工作”是新地基基础规范提出的明确要求。由于岩土工程的区域性和岩土性质的不确定性,结合本地区的实际情况进行相应的研究,在一般规律的基础上探索本地桩基的受力机理和沉降特性,挖掘其承载力潜力,提高本地区的设计水平,从传统不考虑土的荷载分担的方法向考虑共同工作的新思路转变,促进共同作用理论的发展,有着十分重要的现实意义。 为了研究群桩基础中承台、群桩、和土的共同作用及其工作性状,首先在漳山电厂进行了天然地基、单桩原位载荷试验,同时进行了与实体建筑基础相同尺寸的四桩承台的原位载荷试验并埋设土压力盒及桩身传感器,分别对承台下基土反力、桩侧摩阻力等进行了测定,取得了可靠、有效的现场试验成果。其中首次在我省采用的四桩承台大型现场试验,其规模在全国也不多见。在随后进行的电厂工程建设中,选择了主厂房山墙下四组群桩基础,埋设了土压力盒、桩顶反力计和桩身传感器进行了实体工程测试,得到的结果与试桩结果一起为研究群桩共同工作提供了宝贵的实验资料。通过本文的研究,取得以下成果: (1) 根据四桩承台试桩结果分析了桩、土与承台的相互作用特性,对承台下基土反力的分布、群桩基础中的荷载传递规律、荷载分担等进行了研究,并与单桩的情形进行了比较,得出在本次试验条件下的群桩效率系数为1.227。认为桩间土是能够分担荷载的,土反力随着承台沉降的发展而增加,在荷载未达到极限荷载前呈现内大外小的抛物线分布,之后呈现内小外大的马鞍形分布。 (2) 通过对实体工程基础的测试,发现实体承台下土反力的发挥明显比试验承台下土反力的大,并且土反力基本上呈现内小外大的马鞍形分

论文目录:

摘要

英文摘要

目录

第一章 文献综述及选题

1．1 桩基基本理论

1．2 课题的意义及研究内容

第二章 工程试桩

2．1 工程概况

2．2 工程地质条件

2．3 地基方案的优化设计

2．4 现场试验方案与内容

2．5 试验结果与分析

2．6 结论

第三章 独立承台群桩现场工程实体实测

3．1 概述

3．2 工程测试方案

3．3 工程原位实测结果及分析

3．4 小结

第四章 实体测试分析

4．1 承台下土反力特性

4．2 承台下土荷载分担影响因素

4．3 桩顶荷载及其荷载传递特性

4．4 荷载随沉降变化特性

4．5 土反力的发挥及其系数

4．6 小结

第五章 复合桩基的深度修正

5．1 概述

5．2 天然地基承载力的深度修正

5．3 复合地基之基础埋深修正

5．4 复合桩基之基础埋深修正

5．5 小结

第六章 独立柱基工作机理分析

6．1 竖向荷载下的共同作用

6．2 独立柱基的变刚度调平设计

6．3 独立柱基的三维有限元模拟

6．4 小结

第七章 半整体工作模式

7．1 复合桩基的概念和设计思路

7．2 半整体工作模式的概念

7．3 半整体工作模式分析

7．4 基于半整体工作模式的经验公式

7．5 小结

第八章 结论及进一步展望

8．1 现场试验条件下的桩、土共同工作

8．2 实体条件下的桩、土共同工作

8．3 复合桩基的深度修正

8．4 独立柱基工作机理分析

8．5 研究展望

参考文献

附图

致谢

攻博期间主要科研成果及发表文章

博士学位论文独创性说明

太原理工大学土木系岩土工程专业历届博士学位论文目录

发布时间: 2005-11-14

参考文献

- [1].铅直荷载作用下的桩基础群台效应研究[D]. 崔红军.武汉大学2004

- [2].黄土桩基桩土共同作用性状仿真与试验研究[D]. 李晋.长安大学2006

- [3].基于单桩载荷试验推算群桩基础沉降的研究[D]. 汪文彬.同济大学2006

- [4].超大群桩基础竖向承载性能及设计理论研究[D]. 吴鹏.东南大学2006

- [5].基于单桩p-y曲线的侧向受荷群桩性状预测和研究[D]. 张慧.同济大学2007

- [6].非均匀地基中单桩和群桩的线性及非线性分析[D]. 岳强.山东科技大学2007

- [7].竖向受荷桩基工作性状及变形计算研究[D]. 陈尚平.上海大学2016

- [8].群桩基础在饱和软土地基中的工作性状研究[D]. 程泽海.浙江大学2003

- [9].人工挖孔嵌岩灌注桩承载性状的试验与理论分析[D]. 崔科宇.中南大学2010

相关论文

- [1].复合桩基共同作用分析[D]. 褚航.浙江大学2003

- [2].铅直荷载作用下的桩基础群台效应研究[D]. 崔红军.武汉大学2004

- [3].桩——土相互作用计算模型及其在桩基结构抗震分析中的应用[D]. 孔德森.大连理工大学2004

- [4].土工带加筋碎石垫层地基的试验、应用及理论研究[D]. 黄仙枝.太原理工大学2005

- [5].地基—桩（筏）—上部结构动力相互作用分析与大比例模型试验研究[D]. 王海东.湖南大学2005

- [6].黄土桩基桩土共同作用性状仿真与试验研究[D]. 李晋.长安大学2006

- [7].软粘土中桩土共同作用模型试验与机理研究[D]. 陈安.中南大学2006

- [8].超大群桩基础竖向承载性能及设计理论研究[D]. 吴鹏.东南大学2006

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cc5c0943253bcd379a7028ba.html