# 智能新技术用于市政测绘模式探究

河北大地数字信息技术有限公司河北保定071000

摘要：近年来，城镇化进程的加快，我国的各类工程建设数量也在不断增加。市政工程建设关系着城市现代改革水平，根据区域规划要求布局市政工程具有战略意义。测绘是市政改造的重要环节，前期测绘需引入先进技术为支撑，才能更好地完善改造计划。本文就智能新技术用于市政测绘模式展开探讨。

关键词：市政工程;测绘;3S技术;应用

引言

自动改革开放以来，我国各行业的高新技术飞速发展，测绘技术的研究更是取得了突破性进展，极大提升了市政工程测量的数字化水平。在目前我国市政工程测量中，常用的测绘新技术有“3S”技术，即遥感技术、地理信息系统和全球卫星定位系统；其他常用的测绘新技术还有数字信息化测绘技术、空中摄影测量技术以及RTK定位技术系统。这些测绘新技术的出现和应用都是经济和科学发展的产物，不管是在现在还是未来的市政工程测量中都有很大的发展前景。

1智能技术趋势

市政工程是城市规划重点项目，涉及到交通、水利、供电、通信、园林等多个方面工程，对地区基础设施改造形成了促进作用。面对传统市政测绘存在的不足，构建新型智能技术系统是发展趋势，也可减小人工参与测绘作业的难度。未来，城市建设改造引入智能技术需求持续增多，据统计，2018年，全球测绘地理产值预计约3000亿美元，年增长率达到14%以上，我国测绘信息预计产值超过6200亿元，这充分说明了智能测绘技术将成为行业及市场主导趋势。市政工程尚未建立完整的组织结构，内部权力制衡工作尚未完成，必然会引起智能测绘流程错乱，不利于经济战略决策调整及实施。市政工程测绘系统不够健全，组织结构、人员配置、管理模式等存在很大的问题，导致组织结构在测绘管理中尚未形成良好的局面，影响了整个管理体系规划及发展。

2智能新技术用于市政测绘模式

2.1空中摄影测量技术

通过将计算机信息技术与摄影中的影像技术相联系起来，处理并分析影像，改变测绘测量工作的成像方式，进而由室内图像转为数据处理，如此一来，不但促进了测绘的工作效率，而且也将测量的精度提高了，对于人群较为集中的地区，可运用摄影技术组成大面积的制图效果，给城市的规划设计及城市建设提供好的根据，该技术的运用可大大提升市政工程测量的准确度，对市政工程测量中的物力人力进行削减，提升测量测绘的工作效率，削减市政工程测量的成本，加快新测绘技术在市政工程测量中的运用。

2.2数字测绘技术

技术系统组织有助于实现经营目标，帮助市政工程建立更加科学的战略模式，减小各种因素产生的风险损失。随着全国范围内城市化进程的推进和对信息短时间内快速更新的要求，很多建设项目已经难以利用以往传统的测绘工具和测量方法来达到预期目标，而电子经纬仪等一系列的专业工具的问世恰好解决了这一难题，省掉人力资源的极大浪费，很快被各大单位争相应用，成图的质量和效率都得到了改善和提高。

2.3RTK定位技术

RTK定位系统主要由三部分组成，其一是软件组成系统，其二是数据传输系统。数据传输系统的功能就是传输数据信息，但是外部环境会对数据传输系统的工作效率造成一定的影响，需要市政工程部门特别注意。其三是GPS接收系统。GPS接收系统可以提升数据传输的质量和数据精度，将基站建在海拔较高的位置可以有效扩大信号监测的范围。市政工程测量是一项对精度要求非常高的工作，RTK定位系统作为一种新型的测绘技术由于提升市政工程测量的效率，提升数据信息的准确性，而且在使用过程中受到外界因素的影响比较小。RTK定位技术依靠GPS导航系统可以精确定位市政工程的位置，对市政工程进行全面实时监控。

2.4变形监测技术

为了改变传统智能测绘模式，市政工程必须要意识到智能测绘意义及操作流程，才能从另一个角度采取科学的保障措施，这些都是战略计划改革中的主要内容。一个单独的变形监测系统理论上来讲应当由测量传感器和非测量传感器组合而成，目前我国全国范围内普遍存在的监测技术手段还是以GPS马达驱动的全站仪和数字水准仪为主体，同时，流体静力水准、温度和风力传感器的应用也在一定程度上补足了前者的缺漏之处，更有利于测绘工作的顺利进行和某些工程中的特殊工艺要求。

2.5遥感技术

遥感技术具有测量成本低、测量时间短、测量准确性高的优势，所以被广泛应用在气象预测和水文探测等方面。测绘人员市政工程测量工作将遥感技术与计算机软件进行充分结合，可以对测量得出的每个数据进行仔细核对，从而最大限度减少测量中的数据误差。在市政工程测量结束后可以能够检测绘制图的细节问题是否合乎要求，确保市政工程测量工作的准确性，为后续的施工提供科学的数据指导。将遥感技术与全球定位系统结合使用可以实现数据的自动输送、储存和分析，最终得到精准的测量图，充分满足了市政工程测量的需求。如果在获取变化信息后开展外业核查，就可以对内业精度进行全面监测，同时还能将外业收集的信息自动传输到电子档案中，极大提高了市政工程测量工作的效率。

2.6GNSS技术

GPS技术给工程的测量测绘带来了极大的提升和转变，除此之外，也给工程的测量的进一步发展提供了很好的技术方式及测量方法，加大了市政工程测量的工作范畴，让测量测绘技术有更加广泛的运用领域。定位系统因其独特的准确性，使其可把工程项目的整体数据进行分析和测量，因此，工程项目的测量测绘技术才可变得更加便捷。市政工程测量中，可运用GNSS静态测量做初期的控制手段，再采用HNCORS以及RTK控制并加以测量，接着运用全站仪、HNCORS对地形数据进行放样、采集。与此同时，它还能够配合全数字摄影测量、GIS技术RS技术，获取准确、及时与标准化的数字信息，最终实现5D产品及地理信息系统。

2.7地理信息系统技术

地理信息系统简称GIS，在空间范围内，这是一种即时技术。它以测量技术和测绘技术为基础，通过计算机程序对地理信息进行获得并进行实时处理，同时。它与数据库技术相结合，实现了信息的存储功能。因此，GIS技术对计算机编程十分重视。应用GIS技术能够定位公共地理，在对多个时间的活动进行监督的同时还有助于管理空间地理信息。应用GIS可以把各种不同类别的市政工程信息进行综合的处理，可以将多种数据，通过GIS系统，用一个统一的管理系统来进行管理，在这个系统下不同的部门都可以访问到在他们的权限范围内的所有信息，并进行应用和处理。GIS不仅可以对数据进行综合的处理，还可以对任意空间和属性的信息进行查询、统计和分析。当对市政工程信息进行管理时，可能随时都会出现不同的新的数据，简单的观看可能难以得到准确的结果，此时GIS可以自动的为用户进行分析，并分类统计，然后自动地生产分析图表，甚至可以结合一些已有的数据进行多图层叠加分析。

结语

市政工程致力于城市改造建设，要从信息科技角度编制测绘作业模式，从而提高整个区域的战略计划目标。基于3S技术平台下，编制一套符合市政工程发展需求的智能测绘系统，为智能测绘及管理工作提出科学的引导方向。对于提高智能信息管理水平，需要按照智能测绘及改良制度进行，从管理学角度实施战略改革计划，这样才能满足项目管理及运营需求。

参考文献

［1］唐铭禹．我国市政工程智能测绘问题及对策探讨［J］．财经界(学术版)，2016(12)．

［2］回建国．市政工程中小企业智能测绘问题及对策探讨［J］．经济研究导刊，2015(24)．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cca3427fce3a6ca6a5f9844b.html