# 变风量空调系统温湿度解耦内模控制研究

### 论文摘要

目前,国内外对于空调系统的关注主要在舒适性空调方面,工业生产过程中的空调系统鲜有人关注。某些工业生产环境的温度、湿度和洁净度等等因素对产品质量起着至关重要的作用。一些工厂的生产车间要求温、湿度要控制在一定的范围之内,空调系统的首要任务就是保证生产车间内的温、湿度参数达到要求。国内的中央空调系统大多数都没有对温、湿度进行同时控制的,而是只控制温度,对空调区域相对湿度的调节控制还关注不够。这在一些对生产环境要求非常高的场合是不能允许的。变风量空调系统(Variable Air Volume,VAV)因具有节约能耗、改扩建方便和噪声低等优点,在如今的民用建筑和工业生产中应用的越来越广泛。虽然变风量空调系统具有上述优点,但是其同时具有多变量、强耦合和大时滞等特点,所以其控制设计和运行管理都要比定风量空调(Constant Air Volume,CAV)系统复杂的多。论文中针对变风量空调系统温、湿度控制回路存在耦合,难于稳定运行的情况,提出了基于内模控制的多变量解耦内模控制方案,来满足对温、湿度的控制要求。首先,论文中对变风量空调系统的分类及组成进行了详细的介绍,并对温、湿度控制回路的控制要求及耦合特性进行了分析说明。然后,讨论了已有解耦控制方法的优缺点。对单变量内模控制的性质及控制器的设计方法进行了介绍,并将解耦控制理论和内模控制理论相融合,引入了多变量解耦内模控制方法,使多变量内模控制器同时具有解耦和内模控制的作用,并提出一种针对抑制外扰的改进型内模控制方法。最后,以变风量空调系统的温、湿度回路为控制对象,利用MATLAB仿真软件,在SIMULINK中建立系统仿真模型,获得不同情况下的系统解耦内模控制的输出曲线。通过对仿真曲线的分析可知,该控制器设计方法简单、可调参数调整策略直观且易于实际应用,不仅能够很好的达到解耦输出目标,还具有快速的跟踪性能和抗外扰特性,对于大时滞带来的不利影响也能够有效抑制。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 问题背景及研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 变风量空调系统的发展现状

- 1.2.2 多变量解耦控制的发展现状

- 1.2.3 内模控制发展现状

- 1.2.4 温湿度控制发展现状

- 1.3 本文研究的目的和研究内容

- 1.3.1 本文研究的目的

- 1.3.2 本文研究的内容

- 1.4 本章小结

- 2 变风量空调系统温湿度控制分析

- 2.1 变风量空调系统分类

- 2.2 变风量空调系统的组成

- 2.3 变风量空调系统的温湿度控制回路分析

- 2.4 变风量空调系统的温湿度耦合特性分析

- 2.5 本章总结

- 3 现有解耦控制方法的优缺点

- 3.1 对角线解耦法

- 3.2 前馈补偿解耦法

- 3.3 简化解耦法

- 3.4 静态解耦法

- 3.5 非对消解耦法

- 3.6 本章总结

- 4 多变量解耦内模控制的解析研究及改进

- 4.1 内模控制基本原理

- 4.2 内模控制的性质及灵敏度函数

- 4.2.1 内模控制的性质

- 4.2.2 内模控制器的灵敏度函数与互补灵敏度函数

- 4.3 单变量内模控制器设计

- 4.3.1 内模控制器的典型设计方法

- 4.3.2 内模控制器设计

- 4.4 多变量解耦内模控制

- 4.4.1 多变量解耦内模分析

- 4.4.2 时滞分析

- 4.4.3 非最小相位分析

- 4.5 多变量解耦内模控制器设计方法分析

- 4.6 改进型多变量解耦内模控制方法研究

- 4.7 本章小结

- 5 变风量空调系统中温度及含湿量的解耦内模控制研究

- 5.1 变风量空调系统温湿度控制回路建模

- 5.1.1 送风温度控制回路

- 5.1.2 空调区域温度控制回路

- 5.1.3 空调区域含湿量控制回路

- 5.2 仿真分析

- 5.3 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 主要结论

- 6.2 后续研究工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录：攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ccc409298d7fde6ae5970005.html