# 几种负载型半导体光催化剂的制备及其对太阳光降解有机染料的催化性能

### 论文摘要

工业的高速发展对人类赖以生存的环境造成了不小的威胁与危害。近年来,环境污染问题倍受人类的关注。对有机污染物的降解已成为环境科学中的热点问题,在各种降解方法中,光催化降解反应,因其降解完全,无二次污染,可直接利用太阳光等优点,是其它方法不可替代的。但这种方法也有很多不足:如光催化剂对光的利用率较低,吸附性较差,难以回收再利用等。将纳米半导体光催化剂负载在各种载体上,是解决上述问题的有效途径之一。本论文利用蒙脱土和坡缕石两种粘土矿物来负载半导体光催化剂TiO2,ZnO,研究了几种负载型半导体光催化剂在太阳光下对有机染料的降解行为。论文共分四部分:第一章文献综述本章从半导体光催化剂的制备方法,光催化机理,半导体光催化剂的改性,在环境科学领域的应用等方面进行了简要的综述,同时对蒙脱土,坡缕石等天然矿物做了简要的介绍。第二章TiO2柱撑蒙脱土的制备及对酸性品红的太阳光光催化降解本章基于TiO2光催化剂的优良光催化活性,采用酸性溶胶法合成了二氧化钛柱撑蒙脱土,利用XRD、SEM、IR、TG、UV-Vis等技术对该复合光催化剂进行了表征。X-射线衍射（XRD）分析表明二氧化钛柱撑蒙脱土的层间距较钠基蒙脱土有明显的增大,紫外-可见漫反射吸收光谱表明二氧化钛柱撑蒙脱土对可见光具有更高的光吸收效率。利用太阳光照射下酸性品红的光催化降解实验,研究了复合光催化剂的光催化活性。结果表明,该复合光催化剂较纳米二氧化钛对酸性品红表现出更高的光催化降解活性,而且比纳米二氧化钛更易于沉降分离。第三章坡缕石负载型ZnO光催化剂的制备及其对亚甲基兰的太阳光光催化降解反应的催化作用本章基于ZnO光催化剂的优良光催化活性,采用溶胶-凝胶法以坡缕石作载体合成了坡缕石负载型ZnO光催化剂,利用XRD、SEM、IR、TG、UV-Vis等技术对该复合光催化剂进行了系统表征。并以亚甲基兰溶液作为模型,利用太阳光进行亚甲基兰溶液的光催化降解实验,研究了负载型光催化剂的光催化活性。实验研究表明,该复合光催化剂较未负载的ZnO对亚甲基兰溶液表现出了更高的光催化降解活性,40min内对亚甲基兰溶液的光催化降解率能达到99%以上。而且较未负载的ZnO更易于沉降分离。第四部分坡缕石负载型ZnO/SnO2光催化剂的制备及对亚甲基兰的太阳光光催化降解反应的催化作用本章采用共沉淀法制备了负载型复合光催化剂ZnO/SnO2/PG,运用XRD,FTIR,UV-Vis,TG等多种表征手段,对该光催化剂的结构,光谱性质及热稳定性进行了分析,同时利用在太阳光下对水溶液中亚甲基兰的降解实验对催化剂的光催化性能进行了评价。结果表明,坡缕石负载的复合光催化剂有很好的热稳定性和较高的光催化活性,120min内对亚甲基兰去除率达到95%以上,该降解反应符合一级反应动力学方程。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 半导体光催化剂研究进展

- 1.1 印染废水

- 1.1.1 印染废水的分类及特点

- 1.1.2 印染废水的处理方法

- 1.2 半导体光催化技术

- 1.2.1 半导体光催化技术的研究进展

- 1.2.2 半导体光催化机理

- 1.2.3 半导体光催化反应动力学

- 1.2.4 半导体光催化剂目前存在的问题

- 1.2.5 半导体光催化剂的改性

- 1.3 光催化剂的固定

- 1.3.1 载体的选择

- 1.3.2 载体的种类

- 1.3.3 光催化剂的固定方法

- 1.4 本研究的意义和实验目标

- 参考文献

- 2柱撑蒙脱土的制备及对酸性品红的太阳光光催化降解'>第二章 TiO2柱撑蒙脱土的制备及对酸性品红的太阳光光催化降解

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 试剂与仪器

- 2.1.2 实验方法

- 2.1.3 催化剂的表征

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 酸性品红的性质

- 2.2.2 催化剂的结构、组成与表面形貌分析

- 2.2.3 紫外-可见吸收光谱

- 2.2.4 光催化活性的评价

- 2.2.5 光催化动力学

- 2.3 本章小结

- 参考文献

- 第三章 坡缕石负载型ZnO光催化剂的制备及其对亚甲基兰的太阳光光催化降解反应的催化作用

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 试剂与仪器

- 3.1.2 实验方法

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 催化剂的结构分析

- 3.2.2 催化剂的热稳定性

- 3.2.3 光催化剂的光吸收性质

- 3.2.4 光催化活性的评价

- 3.2.5 光催化降解反应的动力学

- 3.3 本章小结

- 参考文献

- 2光催化剂的制备及对亚甲基兰的太阳光光催化降解反应的催化作用'>第四章 坡缕石负载型ZnO/SnO2光催化剂的制备及对亚甲基兰的太阳光光催化降解反应的催化作用

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 试剂与仪器

- 4.1.2 实验方法

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 催化剂的结构分析

- 4.2.2 催化剂的热稳定性

- 4.2.3 光催化剂的紫外-可见吸收光谱

- 4.2.4 光催化活性的评价

- 4.2.5 光催化降解反应的动力学

- 4.3 本章小结

- 参考文献

- 发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].负载型贵金属催化剂氧化分解甲醛的研究进展[J]. 材料导报 2020(S1)

- [2].在药物合成中负载型贵金属催化剂的应用[J]. 化工管理 2014(02)

- [3].双酚F合成反应的负载型树脂催化剂的研究[J]. 常州工程职业技术学院学报 2009(03)

- [4].负载型离子液体在燃油氧化脱硫中的研究进展[J]. 石油学报(石油加工) 2020(05)

- [5].负载型离子液体的研究进展及发展趋势[J]. 中国科学:化学 2016(12)

- [6].负载型铂催化剂药物合成中的应用[J]. 药物与人 2014(08)

- [7].负载型杂多酸酯化反应催化剂研究进展[J]. 石化技术与应用 2014(04)

- [8].负载型贵金属催化剂在药物合成中的应用[J]. 贵金属 2012(03)

- [9].用于乙醇水蒸气重整的负载型金属催化剂失活的研究进展[J]. 环境工程 2017(07)

- [10].非负载型加氢精制催化剂的制备及工业应用研究进展[J]. 化工进展 2010(04)

- [11].负载型非晶态合金催化剂的制备、表征及其研究进展[J]. 化工技术与开发 2009(08)

- [12].负载型纳米金催化葡萄糖氧化研究进展[J]. 分子催化 2014(01)

- [13].负载型多金属氧酸盐催化剂的研究进展[J]. 咸阳师范学院学报 2010(04)

- [14].负载型二氧化钛光催化剂的研究进展[J]. 重庆工商大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [15].负载型固体超强酸催化剂研究进展[J]. 仲恺农业工程学院学报 2014(01)

- [16].负载型金属酞菁降解印染废水研究进展[J]. 染整技术 2010(09)

- [17].负载型固体酸催化制备生物柴油研究进展[J]. 生物质化学工程 2008(01)

- [18].负载型磷钨酸催化苯酚与甲醇合成苯甲醚的研究[J]. 宝鸡文理学院学报(自然科学版) 2020(03)

- [19].负载型固体碱催化蒜头果油甲酯化的研究[J]. 西南林业大学学报(自然科学) 2017(03)

- [20].负载型氧化亚铜材料降解有机废水的性能及机理[J]. 科学技术与工程 2017(18)

- [21].负载型功能离子液体在有机合成中的应用研究进展[J]. 有机化学 2020(07)

- [22].稀土掺杂对负载型硅钨杂多酸催化性能的影响[J]. 广东石油化工学院学报 2017(01)

- [23].TiO_2负载型活性炭电催化氧化苯酚性能研究[J]. 环境污染与防治 2013(09)

- [24].负载型磷钨酸催化剂研究进展[J]. 河南化工 2012(23)

- [25].负载型纳米零价铁治理污染物的研究进展[J]. 化工管理 2017(12)

- [26].负载型金属酞菁的制备及其应用[J]. 精细石油化工进展 2008(12)

- [27].负载型纳米TiO_2光催化降解甲基橙[J]. 天津化工 2017(05)

- [28].沸石负载型TiO_2处理炼化反渗透浓缩水的研究[J]. 油气田环境保护 2013(01)

- [29].负载型磷钨酸铜的制备及催化湿式氧化处理煤气化废水[J]. 山东化工 2020(04)

- [30].制备生物柴油负载型固体催化剂的研究进展[J]. 化工新型材料 2015(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ccc4d4f9349c591917b4fd38.html