# 混合电源匹配设计与控制技术研究

### 论文摘要

为了克服电池电源功率传输的不足和超级电容储存能量的限制,混合电源作为整合这两种能源的系统,成为人们寻求可行与可持续发展能源的有效方案,已经广泛应用于军事航空和民用工业等领域。本文在深入了解混合电源的电池与超级电容器特性的基础上,建立系统相关组成与器件的物理和数学模型,设计符合应用需求的混合电源的相关电池组与超级电容器的匹配组合,并根据混合电源“削峰填谷”的总体思想设计相关的电源控制技术,以达到最优的能源利用率目标。主要内容包括:深入研究混合电源系统相关组成和器件特性,建立相关锂电池与超级电容器的荷电状态模型,并对其进行有效的荷电状态估计,研究DC-DC变换器的拓扑结构及其模型,选择适当的DC-DC变换器和拓扑结构。根据需求的工况信息,设计电池组与超级电容器的匹配组合,使之符合相关的各项参数约束条件和项目的功率和能量需求。根据混合电源“削峰填谷”的总体思想,与电池与超级电容器的特性,对混合电源进行优化控制。对基于规则的控制技术——基于逻辑门限和基于模糊逻辑的控制策略,进行深入研究,根据混合电源的系统指标设计了相关的控制方案。本文提出了基于滤波器与PID的混合电源控制技术,以更有效的保护电池,延长电池寿命,提高超级电容器的参与度与能源利用率;并且克服了传统PI控制器输出电压的大幅振荡和过压,而且通过引入输入电流可以完成电源功率分配的控制。对提出的控制技术在整系统中进行仿真,验证其符合项目需求,以及达到预期目标。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪言

- 1.1 混合电源发展需求

- 1.1.1 军事与航空需求

- 1.1.2 民用与工业需求

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 动力电池研究现状

- 1.2.2 超级电容器研究现状

- 1.2.3 混合电源研究现状

- 1.3 论文的主要内容及工作意义

- 第二章 混合电源系统结构与模型

- 2.1 混合电源系统结构

- 2.2 锂电池建模

- 2.2.1 模型参数识别

- 2.2.2 荷电状态（SOC）模型估计

- 2.2.3 温度模型估计

- 2.3 超级电容器建模

- 2.4 DC-DC 变换器拓扑结构及模型

- 2.4.1 基本DC-DC 变换器类型

- 2.4.2 DC-DC 变换器拓扑结构

- 2.5 本章小结

- 第三章 混合电源匹配设计

- 3.1 混合电源的参数匹配

- 3.1.1 电池与超级电容器工作效率参数

- 3.1.2 升降压电压等级参数

- 3.1.3 DC-DC 变换器工作效率参数

- 3.2 电池组能量匹配设计

- 3.3 超级电容器组功率匹配设计

- 3.4 混合电源系统匹配

- 3.5 本章小结

- 第四章 基于规则的混合电源控制策略设计

- 4.1 基于逻辑门限的控制策略

- 4.2 基于模糊逻辑的控制策略

- 4.2.1 模糊逻辑控制基础

- 4.2.2 模糊逻辑控制方案

- 4.2.3 模糊逻辑控制仿真分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 基于滤波器与PID的混合电源控制策略设计

- 5.1 基于滤波器与PID控制策略模型结构

- 5.2 系统滤波器设计

- 5.3 PID控制与参数优化

- 5.3.1 PID控制

- 5.3.2 Pseudo PID控制

- 5.3.3 参数优化

- 5.4 基于滤波器与PID控制策略仿真分析

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论

- 6.1 全文总结与创新

- 6.2 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻硕期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].一种电动汽车用42V混合电源的研究[J]. 汽车实用技术 2019(07)

- [2].浅谈阀室太阳能混合电源系统故障处理[J]. 石化技术 2018(07)

- [3].混合电源的在线测量技术[J]. 今日电子 2008(01)

- [4].混合电源使用时间测量[J]. 电子与电脑 2008(11)

- [5].超级电容器与蓄电池并联混合电源放电特性[J]. 电源技术 2014(05)

- [6].混合电源系统的特性分析与转换效率研究[J]. 电源技术 2019(08)

- [7].一种新的DC-DC混合电源寿命预计方法[J]. 微电子学 2015(04)

- [8].高可靠DC-DC混合电源长寿命评价技术研究[J]. 微电子学 2012(01)

- [9].超级电容在电动汽车中的应用[J]. 山东工业技术 2018(02)

- [10].超级电容蓄电池混合电源充放电控制策略研究[J]. 电子质量 2017(07)

- [11].混合电源系统接纳风电能力的一种新算法[J]. 电力与能源 2013(05)

- [12].混合电源隔离工艺控制研究[J]. 微电子学 2010(06)

- [13].电动车混合电源系统设计[J]. 电子器件 2015(03)

- [14].太阳能电源在兰郑长管道工程中的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(13)

- [15].载人月面巡视器混合电源系统设计[J]. 载人航天 2019(01)

- [16].混合动力列车运行仿真平台的研究与开发[J]. 计算机仿真 2014(02)

- [17].自呼吸式直接甲醇燃料电池混合系统的研究[J]. 电源技术 2012(01)

- [18].一种基于混合法充电模式的混合电源均衡充电控制单元设计[J]. 中国新技术新产品 2015(17)

- [19].小型新能源混合电源并网方案的设计与应用[J]. 电工技术 2016(01)

- [20].超级电容器蓄电池混合电源的建模与性能分析[J]. 蓄电池 2010(02)

- [21].水声通信处理平台低功耗电源分析与设计[J]. 杭州电子科技大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [22].混合动力列车运行控制的研究[J]. 铁道学报 2013(08)

- [23].混合供电发射机的能量调度和自适应功率算法[J]. 北京邮电大学学报 2017(06)

- [24].高速数字信号处理器系统电源设计[J]. 电脑知识与技术 2013(07)

- [25].煤矿救灾机器人动力电源研究[J]. 工矿自动化 2013(07)

- [26].超级电容器蓄电池混合电源性能研究[J]. 电源技术 2010(06)

- [27].煤矿环境探测机器人混合动力电源研究[J]. 煤矿机械 2011(12)

- [28].MRD减振系统混合储能电源脉冲响应性能研究[J]. 电力电子技术 2020(06)

- [29].超级电容器与起动电池并联混合电源的研究[J]. 蓄电池 2016(05)

- [30].混合电源及功率预测系统在风电并网中的应用[J]. 电力系统保护与控制 2015(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ccd16c799fbd7e69a716f766.html