# 封闭气泡对近饱和土体渗透性影响的试验研究

### 论文摘要

入渗是水分进入土体的过程,入渗问题是土力学研究的一个重要分支。水分在进入土体的过程中,大部分空气极有可能被封闭在土体孔隙中形成封闭气泡,阻碍水相的流动,使土体的渗透性能降低,从而对土体的入渗能力产生不可忽视的影响。因此,研究在积水入渗过程中土体孔隙内的封闭气泡含量及其影响因素,分析封闭气泡对土体渗透性能的影响,有利于更全面的分析土体的入渗能力,对于研究水文学、农田水力学和水质环境学等学科具有重要的指导意义。本文结合室内一维积水入渗试验,主要开展了以下几个方面的工作:1、制作了室内一维积水试验模型,由一维积水入渗试验湿润锋的推进过程曲线观察到,由于封闭气泡的影响表层土体中存在明显的台阶状含水量分布现象,并进一步分析了土体内封闭气泡产生的原因。2、分析了积水入渗时土柱内封闭气泡的体积与土柱干密度、初始含水量和土类性质的关系,并初步探讨了三种影响因素对封闭气泡体积的影响机理。3、基于室内一维积水入渗试验数据,分析了土柱干密度、初始含水量和土类性质对土体入渗率的影响,拟合出入渗稳定后的渗透系数与初始体积含水量的经验公式,以及入渗稳定后的渗透系数与气相饱和度的经验公式,并进一步分析了封闭气泡对渗透系数影响的原因及减渗机理。4、采用压力膜仪,测量与各组一维积水入渗土体参数相同的试样的土水特征曲线,并采用Fredlund&Xing模型对实测土水特征曲线进行拟合,用于一维积水入渗的数值模拟分析。5、采用SEEP/W二维渗流分析软件对一维积水入渗进行数值模拟分析,结果表明:利用试验获取的土水特征曲线和饱和渗透系数,SEEP/W的计算结果与实测的一维积水入渗湿润锋的推进过程相差较大。分析了模拟结果出现偏差的原因为,SEEP/W的渗流分析理论没有考虑封闭气泡即气相对土体孔隙水压力的影响,在使用达西定律时也没有考虑封闭气泡对渗透系数的影响。因此,在数值模拟一维积水入渗时需要考虑封闭气泡对水相流动的影响。

### 论文目录

- 内容摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文的主要工作

- 1.4 本章小结

- 2 一维积水入渗试验

- 2.1 试验目的

- 2.2 试验方案

- 2.3 试验结果

- 2.4 台阶状含水量剖面

- 2.5 本章小结

- 3 封闭气泡含量及其影响因素

- 3.1 相关术语和定义

- 3.2 封闭气泡及其影响因素

- 3.3 影响机理分析

- 3.4 本章小结

- 4 封闭气泡对土体渗透性的影响

- 4.1 入渗率的影响因素

- 4.2 封闭气泡对土体渗透性的影响

- 4.3 封闭气泡减渗机理的初步探讨

- 4.4 本章小节

- 5 土水特征曲线试验

- 5.1 试验仪器及原理

- 5.2 试验方案

- 5.3 土水特征曲线的拟合

- 5.4 本章小节

- 6 一维积水入渗数值模拟

- 6.1 SEEP/W 数值模拟

- 6.2 数值模拟参数调整

- 6.3 SEEP/W 模拟偏差分析

- 6.4 本章小节

- 7 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录：攻读硕士学位期间参与的项目及发表的文章

### 相关论文文献

- [1].基于室内试验的土壤入渗深度动态模拟研究[J]. 天津农学院学报 2019(04)

- [2].农田土壤入渗特性空间不确定性分析[J]. 天津农学院学报 2020(01)

- [3].自动双环入渗仪设计与试验[J]. 农业工程学报 2020(10)

- [4].长春市包气带土壤入渗与截污性能研讨[J]. 长春工程学院学报(自然科学版) 2020(01)

- [5].近市政道路生物滞留带雨水入渗优化分析[J]. 中国给水排水 2020(15)

- [6].基于支持向量机的冻融土壤入渗参数预测[J]. 人民黄河 2017(09)

- [7].浑水灌溉入渗特性研究进展与展望[J]. 干旱地区农业研究 2016(02)

- [8].基于核磁共振的地表积雪融化入渗试验模拟[J]. 冰川冻土 2019(05)

- [9].田间尺度土壤入渗规律和空间变异性研究[J]. 中国农村水利水电 2020(02)

- [10].入渗水水质对土壤导水特性影响的试验研究[J]. 水土保持学报 2017(04)

- [11].容重对红壤水平入渗特性的影响[J]. 水土保持学报 2014(06)

- [12].尿素肥液间歇入渗土壤水氮运移特性试验研究[J]. 干旱地区农业研究 2013(05)

- [13].黄河冲积平原灌溉入渗研究[J]. 地质调查与研究 2013(04)

- [14].灌水次数对土壤入渗影响的试验分析[J]. 水资源与水工程学报 2012(01)

- [15].淡水与微咸水入渗特性对比分析[J]. 农业机械学报 2010(07)

- [16].浑水灌溉下的土壤入渗规律研究[J]. 水利科技与经济 2009(08)

- [17].入渗水头对盐碱土水盐运移影响的试验研究[J]. 节水灌溉 2008(06)

- [18].磁场强度对磁化水入渗和土壤水盐运移特征的影响[J]. 农业机械学报 2020(02)

- [19].普通生物炭和酸改性生物炭对盐渍土入渗、蒸发过程的影响[J]. 中国农村水利水电 2020(11)

- [20].不同恢复年限弃渣场入渗特征研究与评价[J]. 水土保持学报 2017(03)

- [21].城市污水管道入流入渗监测技术研究与应用进展[J]. 环境工程 2013(02)

- [22].膜缝灌入渗特性的数值模拟及简化模型研究[J]. 中国农村水利水电 2011(01)

- [23].沟灌交汇入渗模型建立与验证[J]. 人民长江 2010(11)

- [24].入渗水头对盐碱土水分运移影响数值模拟研究[J]. 山西水利 2010(08)

- [25].基于神经网络的灌溉水入渗深度预测模型研究[J]. 华南农业大学学报 2009(03)

- [26].黄土丘陵区不同坡度撂荒草地入渗特征影响因素试验研究[J]. 水土保持学报 2019(06)

- [27].间歇组合灌溉下中度盐碱土壤入渗规律[J]. 排灌机械工程学报 2019(12)

- [28].重庆沙溪庙组紫色土土壤基质和优先流入渗的定量测算[J]. 中国水土保持科学 2019(06)

- [29].用双环法和单环土柱法测定黄土地表土壤入渗的对比分析[J]. 中国水土保持 2020(08)

- [30].大荔县沙质土壤入渗特征研究[J]. 湖北农业科学 2017(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cce44a2b175920d6fbae7f59.html