# GPS多天线变形监测系统研究与实现

### 论文摘要

GPS以其高精度、全天候、自动化等诸多优点在变形监测领域得到了广泛的应用,成为大坝、大桥、滑坡以及高层建筑物变形监测中极其重要的测量手段。然而传统的GPS变形监测系统由于成本太高,难以推广和应用。针对这一问题,论文采用了GPS多天线微波开关,设计了GPS多天线变形监测系统,实现了一台接收机对多个测点的监测,在不影响精度的情况下极大地降低了系统的成本。论文首先介绍了GPS变形监测的理论基础,主要包括GPS载波相位的测量原理、GPS测量误差的来源与消除方法、双频载波相位组合观测量的性质、WGS-84和站心坐标系之间的转换以及获取变形量的基本模型等。论文利用自主研制的多天线微波开关,完成了一套GPS多天线变形监测系统原理样机,并在此基础上利用Visual C++平台开发了数据采集与控制软件,实现了天线切换、数据采集、RINEX2.10标准文件格式转换的全自动化。论文针对动态变形监测,研究了快速模糊度解算算法,通过对卫星方向阵进行QR分解,加快了模糊度的搜索速度;结合目前几种先进的单历元变形信息解算算法的优点,提出了基于双频载波相位组合的单历元变形信息解算新模型,不仅可以绕开周跳的检测和修复以及整周模糊度的求解,而且能直接、快速的提取出0.8m以下的变形量,并对其进行逐步精化处理。利用研制的原理样机进行了大量的试验,试验结果表明多天线微波开关对GPS信号的信噪比和基线向量的解算精度影响很小,论文提出的单历元算法可以得到较高的变形解算精度。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 变形及其测量方法

- 1.2 GPS 变形监测技术的发展和研究现状

- 1.2.1 GPS 技术在变形监测中的应用

- 1.2.2 GPS 单历元变形监测算法的发展

- 1.3 论文研究的主要内容及结构编排

- 第二章 GPS 变形监测的基本原理

- 2.1 引言

- 2.2 GPS 全球定位系统组成

- 2.3 GPS 载波信号测量的基本原理

- 2.4 GPS 测量的误差来源及其影响

- 2.4.1 与卫星有关的误差

- 2.4.2 卫星信号的传播误差

- 2.4.3 与接收机有关的误差

- 2.5 GPS 载波相位观测量及其线性组合

- 2.5.1 站间单差

- 2.5.2 站星双差

- 2.6 双频载波相位的线性组合

- 2.6.1 组合观测值定义

- 2.6.2 组合观测值的误差特性

- 2.7 GPS 变形监测的基本原理

- 2.7.1 GPS 变形监测的基本模型

- 2.7.2 GPS 短基线解算基本模型

- 2.8 GPS 测量结果的坐标转换

- 2.8.1 WGS-84 坐标转换为大地坐标

- 2.8.2 WGS-84 坐标转换为站心坐标系

- 2.9 本章小结

- 第三章 GPS 多天线变形监测系统方案设计与实现

- 3.1 引言

- 3.2 GPS 多天线变形监测系统方案设计

- 3.2.1 系统工作原理

- 3.2.2 基站和测站的选点

- 3.2.3 系统作业模式

- 3.3 系统硬件设计与实现

- 3.3.1 GPS 多天线微波开关设计

- 3.3.2 GPRS 无线传输模块设计

- 3.3.3 GPS 接收机选型及I/O 接口分析

- 3.3.4 监测站计算机选型及接口设计

- 3.3.5 供电系统设计

- 3.3.6 GPS 多天线变形监测系统原理样机

- 3.4 GPS 多天线变形监测系统软件设计

- 3.4.1 监控中心软件模块设计

- 3.4.2 数据处理模块设计

- 3.4.3 系统数据库设计

- 3.5 本章小结

- 第四章 GPS 多天线数据采集与控制系统设计

- 4.1 引言

- 4.2 GPS 接收机输出数据分析与解码处理

- 4.2.1 NCT-2100D 型接收机输出数据格式

- 4.2.2 GPS 变形监测系统解算需要的信息及其解码

- 4.2.3 串口通信的编程实现

- 4.3 多天线微波开关的控制

- 4.4 RINEX 标准格式转换

- 4.5 多天线控制界面设计

- 4.6 本章小结

- 第五章 GPS 变形监测系统单历元变形信息解算方法研究

- 5.1 引言

- 5.2 基于QR 分解的整周模糊度快速解算算法研究

- 5.2.1 整周模糊度搜索范围的确定

- 5.2.2 整周模糊度的检验

- 5.3 无模糊度和整周跳变问题的单历元变形信息解算算法研究

- 5.3.1 小数值变形量直接解算模型

- 5.3.2 大数值变形量求解方法

- 5.3.3 基于双频载波相位组合的大数值变形量解算算法

- 5.4 本章小结

- 第六章 GPS 多天线变形监测系统试验数据分析

- 6.1 引言

- 6.2 GPS 多天线微波开关对系统信噪比的影响

- 6.3 GPS 多天线微波开关对基线解算的影响

- 6.4 无模糊度和整周跳变问题的单历元变形信息解算算法验证

- 6.4.1 静态试验分析

- 6.4.2 动态变形模拟试验分析

- 6.5 本章小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 主要工作

- 7.2 研究展望

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间的研究成果及发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].深圳:泥头车须装GPS并限速[J]. 广东交通 2012(06)

- [2].GPS跨海水准测量施测方法探讨[J]. 福建信息技术教育 2013(02)

- [3].GPS新技术在地籍测绘中的应用分析[J]. 中国新技术新产品 2019(23)

- [4].GPS测绘技术在测绘工程中的应用研究[J]. 林业科技情报 2019(04)

- [5].测绘工程技术中GPS技术研究[J]. 居舍 2019(34)

- [6].基于WebGIS的GPS车辆监控系统[J]. 测绘标准化 2019(04)

- [7].GPS测绘技术在建筑工程测量中的应用[J]. 智能城市 2020(01)

- [8].工程测量中GPS控制测量平面与高程精度研究[J]. 交通世界 2019(31)

- [9].傅里叶分析在高层建筑物GPS动态观测中的应用[J]. 矿山测量 2019(06)

- [10].基于GPS追踪的大耳猬背包设计[J]. 四川动物 2020(01)

- [11].融合GPS与强震仪数据实时监测瞬时地壳形变[J]. 测绘通报 2019(12)

- [12].基于GPS观测同震位移场的汶川地震矩震级计算[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版) 2020(01)

- [13].测绘工程中GPS测绘技术的应用分析[J]. 河南建材 2020(01)

- [14].基于GPS定位的插电式混合动力汽车能量管理策略研究[J]. 交通信息与安全 2019(06)

- [15].道路桥梁工程测量中GPS技术的应用[J]. 山西建筑 2020(03)

- [16].工程测绘中的GPS测绘技术[J]. 工程技术研究 2019(24)

- [17].关于GPS技术在大地测量中的应用研究[J]. 企业科技与发展 2020(01)

- [18].GPS在海洋测绘中的应用研究[J]. 工程技术研究 2020(01)

- [19].GPS在土地测量中的应用研究[J]. 建材与装饰 2020(06)

- [20].探究GPS技术在工程测量中的应用[J]. 建材与装饰 2020(05)

- [21].GPS高程拟合在露天矿山测量中的应用分析[J]. 世界有色金属 2019(22)

- [22].GPS测绘技术在矿山地质测绘中的应用研究[J]. 世界有色金属 2019(24)

- [23].探讨地质测绘中GPS技术的运用思路构建[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(18)

- [24].智能手机GPS定位精度分析实验[J]. 电子元器件与信息技术 2019(12)

- [25].浅析GPS技术在矿山测量中的应用[J]. 世界有色金属 2019(23)

- [26].GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究[J]. 科技创新与应用 2020(08)

- [27].水电站GPS高采样率监测中周跳探测[J]. 工程勘察 2020(01)

- [28].基于GPS应变、地震应变率与震源应力场对帕米尔高原现今构造变形特征的分析[J]. 地球物理学报 2020(03)

- [29].基于GPS测绘技术的工程测绘[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(18)

- [30].出租汽车GPS数据的空间分布特征及应用——以广州市为例[J]. 城市交通 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cd0a595198f73d65585a9fdf.html