# HAS建筑砂浆粉的研制

### 论文摘要

建筑砂浆是一种用量大、用途广泛的建筑材料。在建筑工程中,建筑砂浆的用量仅次于混凝土。现场配制的砂浆由于客观条件和施工人员技术水平等因素的影响,质量波动较大。于是,商品砂浆开始被人们接受,并逐渐成为世界建材行业快速发展的产品之一。借鉴国际上发展干粉砂浆的成功经验,并结合我国的国情,将干粉砂浆中的砂与胶结料分离,将胶结料作为独立的产品命名,这就是建筑砂浆粉。建筑砂浆粉兼有干粉砂浆和预拌湿砂浆的优点,并克服了干粉砂浆和预拌湿砂浆成本高的缺点,具有优良的技术经济指标。因此,发展建筑砂浆粉是适合我国国情的建筑砂浆工业化生产技术路线,也是我国建筑业的发展趋势。 本文试验研究了以保定热电厂粉煤灰为主要原料配制砂浆粉及砂浆粉配制砂浆的有关性能。采用正交试样方法,用粉煤灰、石灰、石膏、水泥熟料及武汉大学研发的一种激发剂产品砂浆精配制建筑砂浆粉,并确定最佳的配料方案。按JCJ70-90《建筑砂浆基本性能测试方法》测定砂浆粉配制砂浆的各项物理力学性能。最后通过生命周期评价等方法对砂浆粉做出环境协调性评价。 试验结果表明在全部配合比中关于砂浆粉28天胶砂强度的最优组合条件是A4B1C2。通过追加试验得出熟料掺量和砂浆粉强度的关系:熟料掺量并非越大越好,而是在10%-25%之间存在一个快速增长阶段,超过这一掺量后的强度增长相对较缓。综合考虑砂浆粉标号要求及经济因素,确定以下三个标号的砂浆粉配合比。[H2250:尾灰38%,混合灰38%,石灰18%,石膏4%,砂浆精2%（H9）;H2750:尾灰37%,混合灰37%,石灰10%,熟料10%,石膏4%,砂浆精2%（H9）;H3250:尾灰37%,混合灰37%,熟料20%,石膏4%,砂浆精2%（H9）]

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 建筑砂浆粉及其组成

- 1.2 建筑砂浆工业化发展及其现状

- 1.3 建筑砂浆粉生产设备与工艺

- 1.4 本课题的研究意义、内容及拟解决的关键问题

- 第2章 试验设计及试验方法

- 2.1 试验设计

- 2.2 试验方法

- 第3章 建筑砂浆粉的试配

- 3.1 HAS粉煤灰砂浆粉

- 3.2 试验材料

- 3.3 试验方案及结果分析

- 3.4 砂浆粉配合比的确定

- 3.5 HAS砂浆粉的相应性能

- 第4章 HAS砂浆粉配制砂浆的性能试验

- 4.1 HAS砂浆粉配制砂浆的配合比设计

- 4.2 砂浆的配制

- 4.3 砂浆性能及结果分析

- 4.4 砂浆粉配制砂浆和水泥砂浆性能比较

- 第5章 建筑砂浆粉的环境协调性评价

- 5.1 环境材料的评价体系

- 5.2 生命周期评价（LCA）

- 5.3 建筑砂浆粉的环境影响评价

- 第6章 结论和建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].废弃砂浆粉对水泥物理力学性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2017(09)

- [2].废砂浆粉低温煅烧激发活性的研究[J]. 砖瓦 2015(11)

- [3].废砂浆粉作为水泥混合材的基本性能试验研究[J]. 砖瓦 2015(09)

- [4].冶金渣高性能建筑砂浆粉的研制[J]. 武钢技术 2010(01)

- [5].装修工程砂浆粉刷质量通病及其防治[J]. 中华建设 2011(06)

- [6].碱激发再生水泥砂浆粉胶凝材料的强度与显微结构[J]. 材料导报 2013(24)

- [7].废弃砂浆粉对混凝土抗冻性能的影响[J]. 混凝土 2017(08)

- [8].建筑钢筋用聚合物防腐砂浆的研究与工程应用[J]. 混凝土与水泥制品 2018(05)

- [9].海洋浪溅环境下建筑钢筋用聚合物防腐砂浆耐久性试验研究[J]. 混凝土与水泥制品 2018(08)

- [10].新型高流动混凝土砂浆材料的研制[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2012(S1)

- [11].养护龄期和矿物掺合料对砂浆氯离子结合能力的影响[J]. 水运工程 2019(01)

- [12].一种基于微生物沉积的水泥砂浆表面改性技术[J]. 功能材料 2013(05)

- [13].旧房危房改造中建筑结构加固设计方案[J]. 中华建设 2019(06)

- [14].钢筋网-砂浆加固改造施工工艺在某砌体结构加固工程中的应用[J]. 施工技术 2018(S3)

- [15].基于Design-Expert的再生湿拌砂浆粉料优化[J]. 砖瓦 2018(06)

- [16].PVA纤维增强水泥基复合材料收缩开裂性能研究[J]. 工程质量 2008(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cd1b73a37ec919d819eb6eda.html