# 独立光伏发电系统研制

### 论文摘要

太阳能储量巨大,分布广泛,可再生,不污染环境,是化石能源的主要替代之一,因此开发利用太阳能具有重大的战略意义。目前光伏发电已经成为人类利用太阳能的最主要方式之一,但成本较高,在发展中国家的发展尤其缓慢。本文设计的独立光伏发电系统控制简单、成本低、效率高、可靠性高、易于实现。本文首先介绍了太阳能电池与铅酸蓄电池的工作原理,设计了一种合理的铅酸蓄电池充电电路,提高了铅酸蓄电池使用寿命。推挽升压变换环节采用了电压闭环控制,将低压直流电转换成稳定的高压直流电,使逆变环节的控制简单化。同时高频技术让高频变压器取代了工频变压器,不但降低了成本而且减小了体积。为了提高效率且不影响输出纯正弦波的质量,本逆变器以单片机ATmega16L为控制核心,采用改进型SPWM控制技术,减小了IGBT开关次数,从而减小了开关损耗,效率自然就提高了。同时具有过压、欠压、过流和过热保护,确保逆变电源系统安全可靠地运行。由于太阳在天空中的位置是不断变化的,本人设计了太阳自动跟踪系统。光敏二极管用来判断太阳的位置,单片机ATmega8L通过L297和L298芯片组成的驱动器来控制步进电机转动与停止,从而使太阳能电池板始终朝向太阳。这样,太阳能电池接收到的光辐射量增加,发电量也相应提高。最后,系统性能测试的结果表明,逆变器输出正弦波谐波含量少,输出功率可达到1kW,效率在85%以上。太阳自动跟踪系统的跟踪误差在±8°范围之内。可见,本文设计的独立光伏发电系统是可行的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 开发太阳能的意义

- 1.2 光伏发电的特点

- 1.3 国内外光伏发电的现状及发展前景

- 1.3.1 国外光伏发电的现状及发展前景

- 1.3.2 国内光伏发电的现状及发展前景

- 1.4 本课题主要研究的内容

- 第2章 独立光伏发电系统的组成

- 2.1 独立光伏发电系统的结构

- 2.2 太阳能电池及其特性

- 2.2.1 太阳能电池的工作原理

- 2.2.2 太阳能电池的等效电路

- 2.2.3 太阳能电池伏安特性曲线

- 2.2.4 太阳能电池阵列

- 2.3 蓄电池工作原理及充电方法

- 2.3.1 铅酸蓄电池工作原理

- 2.3.2 铅酸蓄电池充电方法

- 2.4 充电器的设计

- 2.4.1 芯片UC3906内部结构特点

- 2.4.2 充电电路设计

- 第3章 直流升压电路设计

- 3.1 直流升压拓朴结构

- 3.2 推挽式升压变换电路设计

- 3.2.1 推挽变换主电路设计及原理

- 3.2.2 控制电路设计

- 3.2.3 MOSFET驱动电路设计

- 3.3 高频变压器设计

- 3.3.1 磁性材料及设计要求

- 3.3.2 磁芯型号的确定

- 3.3.3 绕组的计算

- 3.3.4 元器件的选择

- 第4章 逆变电路设计

- 4.1 PWM脉宽调制技术

- 4.1.1 SPWM调制技术

- 4.1.2 改进型SPWM调制技术

- 4.2 硬件电路设计

- 4.2.1 电源电路

- 4.2.2 逆变器主电路

- 4.2.3 IGBT驱动电路

- 4.2.4 输出滤波器设计

- 4.2.5 输出电压电流检测电路设计

- 4.2.6 温度保护电路设计

- 4.2.7 报警电路设计

- 4.3 软件设计

- 4.3.1 ATmega16单片机简介

- 4.3.2 改进型SPWM脉冲产生方法

- 4.3.3 软件流程图

- 第5章 太阳自动跟踪系统

- 5.1 自动跟踪系统工作原理

- 5.2 传感器

- 5.3 步进电机

- 5.3.1 步进电机主要参数

- 5.3.2 步进电机驱动电路

- 5.4 软件设计

- 第6章 系统性能测试

- 6.1 逆变电源系统测试

- 6.1.1 MSPWM波形

- 6.1.2 输出电压波形

- 6.1.3 功率与效率测试

- 6.2 太阳自动跟踪系统测试

- 结论

- 参考文献

- 附录 A 部分程序

- 附录 B 实物图

- 致谢

- 研究生履历

### 相关论文文献

- [1].钙钛矿太阳能电池中含三苯胺线形空穴传输材料的性能研究[J]. 化学工程师 2019(12)

- [2].喷涂法制备高效率三元体系聚合物太阳能电池[J]. 应用化学 2020(01)

- [3].钙钛矿太阳能电池的界面修饰[J]. 科学咨询(科技·管理) 2020(01)

- [4].有机无机掺杂钙钛矿太阳能电池界面的光氧失稳机理研究[J]. 电子显微学报 2019(06)

- [5].钙钛矿太阳能电池中TiO_2材料制备及应用进展[J]. 化工新型材料 2020(01)

- [6].纤维状太阳能电池研究进展[J]. 现代化工 2020(03)

- [7].钙钛矿太阳能电池稳定性的研究进展[J]. 稀有金属材料与工程 2020(01)

- [8].C_(70)苄基衍生物的合成及其在钙钛矿太阳能电池中的应用[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [9].新型柔性太阳能电池研究进展[J]. 硅酸盐通报 2020(03)

- [10].柔性及纺织基钙钛矿太阳能电池的研究进展[J]. 材料导报 2020(07)

- [11].小分子浴铜灵作为缓冲层的钙钛矿太阳能电池性能研究[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2020(02)

- [12].新型化学和太阳能电池技术进展——评《新型清洁能源技术:化学和太阳能电池新技术》[J]. 电池 2020(02)

- [13].反式卤素钙钛矿太阳能电池光伏性能的理论研究[J]. 物理学报 2020(11)

- [14].石墨烯及其衍生物在钙钛矿太阳能电池中的应用进展[J]. 人工晶体学报 2020(01)

- [15].用于太阳能电池生产中温度压力检测的仿真实验教学研究[J]. 科教导刊(中旬刊) 2020(03)

- [16].聚合物太阳能电池的发展及现状[J]. 电子世界 2020(08)

- [17].柔性钙钛矿太阳能电池的制备及性能研究[J]. 无机盐工业 2020(07)

- [18].高效钙钛矿太阳能电池中缓冲层界面工程的深入理解:第一性原理研究（英文）[J]. Science China Materials 2020(08)

- [19].侯林涛、曹镛院士：高效低成本半透明聚合物太阳能电池！[J]. 云南电力技术 2020(03)

- [20].太阳能电池及其船舶应用研究进展[J]. 船电技术 2020(07)

- [21].钙钛矿太阳能电池研究进展及面临的挑战[J]. 化工新型材料 2020(08)

- [22].碘化铅钙钛矿太阳能电池综合实验教学研究[J]. 广州化工 2020(14)

- [23].聚合物太阳能电池中石墨烯量子点掺杂材料的优化[J]. 发光学报 2020(09)

- [24].放置于肥皂泡表面的喷墨印刷超薄太阳能电池[J]. 网印工业 2020(09)

- [25].太阳能电池出口：光复[J]. 中国海关 2020(04)

- [26].脉冲激光辐照太阳能电池响应及光电转化影响[J]. 红外与激光工程 2020(S1)

- [27].太阳能电池研究进展[J]. 功能材料与器件学报 2020(04)

- [28].太阳能电池的分类问题[J]. 应用能源技术 2019(01)

- [29].太阳能电池的研究现状与进展[J]. 中国材料进展 2019(05)

- [30].太阳能电池生产工艺改进措施的分析[J]. 科技风 2019(34)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cd48fa38dd2a6229b6b51feb.html